VICTOR READER STREAM

Brugervejledning

ved HumanWare

revision 1-20091026

Brugervejledning

Om VICTOR READER STREAM

HumanWare er stolt over at kunne introducere Victor Reader Stream, den digitale talende bogafspiller.

VICTOR READER STREAM  er designet til at være en avanceret højtydende DAISY, MP3, og NISO afspiller for studerende, professionelle, eller til fok, som er på farten, og som alle har et omfattende behov for læsning. Den giver dig mulighed for at overføre indhold fra din PC til dens flytbare flash hukommelseskort, og har avanceret navigering af flere formatter, herunder DAISY, MP3, NISO og elektronisk tekst. Der vil blive refereret til VICTOR READER STREAM som Stream igennem denne brugervejledning for at gøre teksten lidt lettere.

Copyright 2009. All rights reserved, HumanWare Canada.

Denne Brugervejledning er beskyttet ved copyright tilhørende HumanWare med alle rettigheder reserveret. Brugervejledningen må hverken helt eller delvist kopieres uden skriftlig tilladelse fra HumanWare.

# Oversigt over VICTOR READER STREAM

## Udpakning af afspilleren

Pakken indeholder følgende ting:

- VICTOR READER STREAM (med genopladeligt batteri installeret)

- AC/DC lader

- Bæretaske

- Langt USB kabel for tilslutning til PC

- Kort USB kabel for tilslutning af e USB flashdrev.

- Øretelefoner

- Garantikort

- Valgfrit SD ramkort (hvis det er købt separat)

- Dokumentations CD

I visse lande kan pakken også indeholde et kort, som skal udfyldes, hvis man ønsker at købe en udvidelse af den generelle garanti. Hvis du finder dette kort, og er interesseret i den udvidede garanti, så returner venligst kortet indenfor 30 dage. Hvis du har et problem med at udfylde kortet, eller ønsker yderligere information, så kontakt venligst HumanWare.

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

E-mail: ca.sales@humanware.com

## Valgfrie funktioner

Du kan endog yderligere forbedre de allerede omfattende kapabiliteter i Stream ved at købe yderligere funktioner i Stream SoftPak. Se afsnit 8 for mere information.

## Fysisk beskrivelse af VICTOR READER STREAM

### Overside af afspilleren

Oversiden af afspilleren kan opdeles i tre områder:

- I det øverste område findes en højttaler i det venstre hjørne, og en indbygget mikrofon i det højre hjørne.

- Det midterste område indeholder et telefonlignende numerisk tastatur, hvor nummer 5 tasten er forsynet med en prik. Dette numeriske tastatur benyttes til at flytte igennem strukturen i en bog såvel som til at indtaste bogmærke, overskrift eller sidenumre. Oven over  1 tasten er Gå til side tasten. Gå til side tasten giver dig mulighed for at gå direkte til en ønsket side. Oven over 3 tasten er Bogmærke tasten. Den benyttes til at indsætte bogmærker ved læsepositioner, du vil vende tilbage til senere hen.  Imellem Gå til side og Bogmærke tasterne er der en grøn lysdiode. Denne lysdiode lyser fast, når der er strøm på Victor Stream, og blinker, hvis der er slukket for Victor Stream, og batterierne oplades.

- Det nederste område indeholder Afspil/Stop, som er placeret imellem Tilbagespoling og Fremadspoling tasterne. Oven over Afspil/Stop tasten er Dvale tasten.

Der er en hævet linie neden under det numeriske tastatur og oven over Dvale tasten til at adskille det midterste og nederste område.

### Venstre side af afspilleren

På den venstre side af afspilleren tæt på det øverste hjørne er Tænd/Sluk/Skift tasten. Du trykker og holder denne knap for at tænde og slukke for afspilleren. Når afspilleren er tændt, kan du trykke på denne samme Tænd/Sluk tast for at skifte lydstyrke, hastighed og tone/stemmelejeindstillinger. Neden under Tænd/Sluk knappen er der to triangulære knapper. Disse er Op og Nedtasterne, som anvendes til at forøge eller formindske henholdsvis lydstyrke, hastighed og tone, valgt med Tænd/Sluk/Skift knappen. Disse indstillinger gemmes fra gang til gang. For din bekvemmelighed gemmes der separate indstillinger for den indbyggede højttaler og hovedtelefoner.

### Højre side af afspilleren

På den højre side af afspilleren tæt ved det øverste hjørne findes stikket til øretelefoner, som også kan benyttes for tilslutning af eksterne højttalere. Ved siden af dette er stikket til mikrofonen. Halvvejs nede på den højre side imellem to nubrede overflader er Optag tasten, som er rød og har en prik i midten.

### Øverste kant af afspilleren

På den øverste kan I det venstre hjørne findes et mini USB stik. Dette benyttes til at få adgang til bøger på USB hukommelsesenheder ved brug af de medfølgende USB kabler. Ved siden af dette i midten er sprækken til SD hukommelseskortet. På den højre side er stikket til strømforsyningen. Sæt den ene ende af laderen ind i strømstikket, og den anden ende ind i en stikkontakt for at genoplade batteriet.

### Bagside af afspiller (batterirum)

Batterirummet findes på bagsiden af afspilleren. For at fjerne batterilåget trykkes på fingermarkeringen, og låget skubbes ned og væk. Du kan synes, det er nemmere at tage fat i afspilleren omkring den afrundede nederste ende med dine fingre på tastaturet, og med din håndrod på batterilåget. Tryk så blidt imod låget, og skub det ned og væk. Du finder en halvrund åbning i den øverste del af batterirummet.

For at fjerne batteriet: placer dine finger i den halvcirkelformet åbning, skub og løft fingermærket.

For at indsætte batteriet: Find den korrekte orientering af batteriet. På batteriets nederste kan er der en bule til venstre for midten, og to indhak på hver side. På den øverste kant af batteriets findes et fingermærke i midten. Oversiden af batteriet har en etikette, som dækker det meste af oversiden af batteriet. Denne side med etiketten skal vende opad, når batteriet sættes ind. Indsæt først den nederste kant af batteriet, idet det sikres, at bulen passer ind i den tilsvarende åbning til venstre, hvorefter den øverste kant klikkes på plads. Oversiden af batteriet med etiketten vender opad.

Batteriet er designet til kun at passe ved korrekt orientering. Hvis du føler en modstand, er det sandsynligt, at du har vendt op og ned på batteriet. Luk batterirummet ved at skubbe låget på plads igen, og vær sikker på, at det er låst på plads.

Det fuldt opladede batteri giver op til 15 timers afspilning. Men levetiden for batterierne kan være mindre i følgende tilfælde:

- Hvis batteriet er opladet i mindre end 4 timer.

- Omfattende brug af navigeringskommandoer i bogen.

- Høj lydstyrke eller afspilning ved høj hastighed.

- Efter omkring 400 opladningsforløb vil batteriets kapacitet begynde at blive reduceret.

Batteriet vil automatisk blive opladet efter behov, hver gang afspilleren tilsluttes 220v.  Hvis der er slukket for afspilleren, og den tilsluttes til opladeren, vil lysdioden blinke, hvis batteriet oplades. Afspilleren kan også benyttes, mens den oplades, men i dette tilfælde vil lysdioden lyse konstant i stedet for at blinke. En fuld opladning vil tage op til 4 timer.

Når afspilleren ikke er tilsluttet til lysnettet, og den er i pausetilstand i mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

Vigtigt: Det er normalt, at batteriet bliver varmt under opladning. Derfor anbefales det ikke at oplade batteriet med afspilleren tæt ved en varmekilde eller i bæretasken.

Bemærkning: Afspillerens serienummer kan findes i det øverste venstre hjørne i batterirummet. Man kan også få fat i serienummeret ved at trykke  INFO (tast 0).

### USB kassetteholder (valgfrit)

Din Victor Reader Stream har plads til en en valgfri USB kassetteholder, tilsluttet til bagsiden af afspilleren. Denne valgfrie kassetteholder skal købes som tilbehør. Brugen af USB kassetteholderen er for dem, som kan modtage bøger fra NLS (National Library Service for the Blind and Physically Handicapped) biblioteket i USA. NLS I talende bøger distribueres i specielle bogkassetter, som kan indsættes i denne holder, så de kan afspilles på Stream, hvis Stream er autoriseret til at afspille NLS bøger. For at autorisere Stream skal brugeren være berettiget til at anvende NLS service, samt være registreret  hos deres lokale bibliotek. Kontakt venligst dit lokale bibliotek for mere information om betingelserne for NLS service. Kassetteholderen inkluderer et integreret USB stik, som gør det muligt for afspilleren at få adgang til data på bog kassetteholder.

Hvis du ikke har købt USB cartridge holderen, kan du stadig afspille bøger på en NLS cartridge, eller bøger på et USB flashdrev ved at slutte til USB stikket i det øverste venstre hjørne af Stream ved brug af det korte USB kabel, der er leveret med. USB kassetteholderen er kun nødvendig, hvis du vil tilslutte NLS bogkassette til afspilleren uden brug af kablet.

For at tilslutte en NLS kassetteholder:

- Hold afspilleren i den ene hånd med bagsiden vendende opad. Vær sikker på, at den korte kurvede side peger hen imod dig. Bemærk den sprække, som findes i midten af den korte kurvede side af afspilleren.

- Afpas den kurvede ende af afspilleren med den kurvede ende af kassetteholderen. Kassetteholderens stik bør passe ind afspillerens sprække.

- Med stikket sat ind skubbes afspilleren og kassetteholder sammen. Kassetteholderens to klips vil låse ind i de tilsvarende huller øverst oppe på afspilleren.

For at fjerne kassetteholderen trykkes samtidigt de to knapper på siderne af holderen.  Dette vil frigøre de to klips, og gøre det muligt for dig at fjerne kassetteholderen.

### Kopiere NLS kassetter

For at kopiere bøger fra kassetten til SD kortet, skal du være sikker på, at NLS kassetten er tilluttet til Stream ved brug af det korte USB kabel eller ved brug af den valgfrie kassetteholder. Tryk tast 3, mens bogen afspilles eller er stoppet, for at kopiere. Det annonceres med regelmæssige mellemrum, hvorledes det går med kopieringen, indtil den er færdig. Det vil tage omkring et minut at kopiere 20mb, og den gennemsnitlige NISO bog vil tage omkring 10 minutter. Kopieringsprocessen kan til ethvert tidspunkt annulleres ved at trykke stjerne tasten.

## Tænd/Sluk knap

### Tænde og slukke for afspilleren.

For at tænde for afspilleren trykkes og holdesTænd/Sluk knappen, som findes på den venstre side af afspillere tæt ved toppen. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeddelelse.

For at slukke for afspilleren trykkes og holdes Tænd/Sluk knappen igen. Du vil høre to lydsignaler, som indikerer, at afspilleren slukker.

### Nulstilling af afspiller ved brug af Tænd/Sluk knappen

Enheder såsom Victor Stream med flere lag af kompleks software kan holde op med at fungere, hvis der sker en software låsning. Hvis Victor Stream ikke reagerer på noget tastetryk herunder Tænd/Sluk, holdes Tænd/Sluk knappen inde for mindst 7 sekunder for at forcere en hardware nulstilling af afspilleren.

## Indsætte eller fjerne SD Kortet

Følg disse punkter for at indsætte eller fjerne SD kortet:

- Hold afspilleren imod dig. Sprækken for SD kortet er i den øverste kant af afspilleren i midten.

- Et af hjørnerne på SD hukommelseskortet er skåret af i en vinkel på 45 grader.

Dette afskårne hjørne skal være forneden til venstre, når du indsætter kortet i afspillerens sprække.  Hvis kortet ikke er orienteret korrekt, kan det ikke sættes ind. Kortet har en lille kontakt på den højre side til at skrivebeskytte kortet. Denne kontakt skal være I den nederste position, hvis du planlægger at skrive information til kortet for eksempel ved at optage eller slette stemmenotater. Hvis du kun lytter til bøger, kan kontakten godt sættes i den øverste position for at skrivebeskytte SD kortet.

- Skub kortet forsigtigt ned i sprækken, indtil det klikker på plads. Brug ikke unødvendig magt. Kun et let tryk er nødvendigt for at låse SD kortet på plads.

- For at fjerne kortet skubbes der nedad på den øverste kant for at frigøre det. Træk det derefter ud.

### SD Kort Stemmeetikette

Det er ikke muligt at hæfte trykte eller brailleetiketter på SD kort, da det kan skade Stream. Fir at hjælpe dig med at identificere SD kort, understøtter Stream en valgfri stemmeetikette Etiketten gemmes i en reserveret tekstfil med navnet $VRLabel.txt, som gemmes i roden af SD kortet. I Funktioner menuen i Stream Companion version 3 kan du oprette etikettefilen for dit SD kort. Du kan også anvende Windows Notesblok til at oprette filen. Når som helst du sætter kortet i Stream, eller tænder for den, vil den kigge efter denne etikettetfil. Hvis den findes, vil Stream annoncere indholdet af den. Bemærk, at etiketten ikke kan indeholde mere end 50 tegn. Stream vil ignorerer alle tegn efter de først 50 tegn i etikettefilen. Denne etikettefil er valgfri. Hvis du ikke har behov for en automatisk annoncering af etiketten for dit SD kort, er det ikke nødvendigt at sætte den op. Denne etikette har intet at gøre med den etikette, som du ser, når du kigger på egenskaber for SD kortet i Windows.

## Detektering af hukommelseskort

Hvis indholdet af et SD kort afspilles, og det fjernes fra afspilleren, vil afspilleren skifte til den første bog på USB kilden (hvis der findes en), eller gå over i tastaturhjælp tilstand

Hvis der er tændes for afspilleren med både SD kort og USB enhed, vil systemet først scanne SD kortet, og vælge den sidst afspillede bog. Hvis der ikke findes nogen sidst læst bog, vil den vælge den første mulige bog på SD kortet. Hvis der ikke findes nogle bøger på SD kortet, vil system scanne efter bøger på en USB enhed.

## Boghylde struktur

Victor Stream genkender forskellige typer af bøger, gemt i separate mappestrukturer, kaldet boghylder. Du kan vælge den boghylde, du vil læse, ved at trykke flere gange på Boghylde (1) tasten. Du kan flytte tilbage og fremad igennem hver boghylde ved brug af 4 og 6 tasterne. Boghyldelisten er cirkulær, og folder rundt. Med undtagelse af Notater boghylden annonceres kun ikke tomme boghylder. På SD kortet eller USB enheden gemmes hver boghylde i et reserveret mappenavn, som starter med “$VR”. I hver af disse reserverede mapper (boghylder) kan der være brugerdefinerede undermapper, som indeholder adskilte bøger eller kategorier af filer. Du kan lægge andre mapper og filer på SD kortet, men det er kun indholdet af de $VR reserverede mapper, som definerer boghylderne i Victor Stream. Bemærk, at når du indsætter et ikke skrive beskyttet kort, vil Stream automatisk oprette de $VR reserverede mapper, undtagen for $VRAudible.

Boghylde strukturen og brug er defineret som følger:

Boghylde: Talende bøger ($VRDTB mappe).

Bogtyper: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1 (EPUB bogtypen er inkluderet i Stream SoftPak. Se afsnit 8.)

Brug: Filerne, som udgør hver af dine DAISY eller NISO bøger, bør gemmes i adskilte undermapper under denne mappe. Bnyt tasterne 2 / 88 til at vælge mappe eller navigeringsniveau, og tasterne 4 / 6 til at navigere på det valgte niveau. Tryk Afspil for at vælge bogen. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition og bogmærker separat for hver bog.

Boghylde: Andre bøger ($VROtherBooks mappe).

Bogtyper: Ikke DAISY elle ikke NISO indspillede bøger, bestående af en vilkårlig audio filtype, der er understøttet af Stream.

Brug: Filerne, som udgør hver bog, bør gemmes i adskilte undermapper under denne mappe. Mapper kan være indlejrede. Eventuelt kan enkelt fil bøger placeres direkte i roden. Bnyt tasterne 2 / 88 til at vælge mappe eller navigeringsniveau, og tasterne 4 / 6 til at navigere på det valgte niveau. Tryk Afspil for at vælge bogen. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition og bogmærker separat for hver bog. Afspilleren stopper ved slutningen af den sidste fil for hver bog.

Boghylde: Audible bøger ($VRAudible mappe)

Bogtyper: Audible format 4 (Audible Enhanced format er inkluderet i Stream SoftPak. Se afsnit 8.)

Brug: Filerne, som udgør hver bog, bør gemmes i denne reserverede mappe. Undermapper må ikke benyttes. Benyt 4/6 tasterne for at flytte imellem bøger. Tryk Afspil for at vælge bogen. I denne boghylde gemmes den aktuelle læseposition og bogmærker separat for hver bog. Afspilleren stopper ved slutningen af den sidste fil for hver bog. Audible boghylden vil kun blive oprettet, når du aktiverer din Stream for Audible bøger.

Boghylde: Musik ($VRMusic mappe).

Bogtyper: Afspillelister (kun MP3 type) og indspillede filer bestående af en vilkårlig audio filtype, der er understøttet af Stream.

Brug: En musikbog er enten en afspilleliste eller en hel musikstruktur (refereret til som Al musikbog). Den aktuelle læseposition og bogmærker og aktuel position gemmes hver bog for sig. Du kan navigere imellem musikbøgerne ved brug af 4 og  6 tasterne på boghylden. Al musikbogen består af indlejrede mapper, som indeholder audiofiler. For eksempel kan strukturen være genre, kunstner, album og spor. Naviger Al Musikbogen ved brug af  2 / 8 tasterne til at vælge mappe eller fil navigeringsniveau, og flyt derefter indenfor dette niveau ved brug af 4 / 6 tasterne. Afspilning fortsætter fra den sidste fil i en mappe til den første fil i den næste mappe. Tilfældig afspilningstilstand (sættes ved at trykke 9) gælder kun for Musikbøgerne.

Boghylde: Podcasts ($VRPodcasts)

Bogtyper: Enhver af Stream's understøttet audiofil typer.

Brug: Hver podcast fil er defineret som en separat bog, hvilket betyder, at du skal flytte fra fil til fil ved brug af  4 / 6 tasterne, mens du er i boghylden. Flerne kan være i undermapper, hvor du så kan anvende tasterne 2/8 til at vælge mappe eller bog navigeringsniveau. Læsepositionen og bogmærker gemmes separat for hver bog (fil). Afspilning stopper ved slutningen af hver bog (fil).

Boghylde: Tekst ($VRText mappe).

Bogtyper: Tekstfiler (txt, rtf, html, xml, brf) (DOCX formatet er inkluderet i Stream SoftPak. Se afsnit 8.)

Brug: Hver tekstfil er defineret som en separat bog, hvilket betyder, at du skal flytte fra fil til fil ved brug af  4 / 6 tasterne, mens du er i boghylden. Flerne kan være i undermapper, hvor du så kan anvende tasterne 2/8 til at vælge mappe eller bog navigeringsniveau. Læsepositionen og bogmærker gemmes separat for hver bog (fil). Afspilning stopper ved slutningen af hver bog (fil). Bemærkning: Hvis din Braille fil (.brf) ikke afspilles korrekt, så check efter, at du har valgt den korrekte Braille oversættelsestabel i konfigurationsmenuen (tast 7).

Boghylde: Notater ($VRNotes mappe)

Bogtyper: Indspillede stemmenotater af filtypen 3GP (MP3 og WAV er inkluderet i Stream SoftPak. Se afsnit 8.)

Brug: Dette er en enkelt liste af filer, optaget med Stream, hvor hver fil får et nummer, der tælles op for hver separate optagelse. Listen af notater er defineret som en enkelt bog, hvilket betyder, at der kun er en aktuel læseposition og sæt af bogmærker for alle notater.

Bemærkning: Mappenavne vises med en blanding af store og små bogstaver for at gøre dem mere læsbare, men Stream forudsætter ikke blandede store og små bogstaver.

## Andre reserverede filnavne

Stream kan oprette andre filnavne, som starter med ”$VR” på SD kortet. Hvis disse filer ændres eller fjernes, kan det resultere i uforudsigelig opførelse.

## Overføre filer imellem din PC og Stream

For at tilslutte din Stream til din PC slukkes der for Stream, den ene ende af det lange USB kabel forbindes til mini USB stikket i den øverste venstre kant af Stream, og den anden ende forbindes til din PC’s USB port. Derefter tændes der igen for Stream. Windows vil genkende Stream SD kortet som et USB drev, og du kan derefter anvende Windows Stifinder til at føre filer frem og tilbage. Hvis du har en SD kortlæser på din PC, vil det være hurtigere at overføre filer ved brug af denne SD kortlæser end at bruge USB kablet og Stream. Hvis du ikke er familiær med filoverførsler ved brug af Windows Stifinder, kan du også prøve at installere den valgfrie Stream Companion software, som findes på din Stream CD. Den har en separat brugervejledning, som også findes på CD’en.

Der skal være tændt for Stream, mens den er tilsluttet til PC’en. Mens den er tilsluttet, vil dens kontroller ikke have nogen funktion. Når du kobler den fra PC’en, er du nødt til at slukke for Stream.

Du kan skifte SD kort i Stream, mens den er tilsluttet, men inden du fjerner SD kortet eller frakobler Stream, skal du anvende Sikker Fjernelse af Hardware funktionen i Windows systembakke.

# Grundlæggende funktioner

## Ændre lydstyrke, hastighed og tone/stemmeleje

Når der er tændt for Stream, så tryk Tænd/sluk knappen på den venstre side flere gange for at skifte indstillingerne for lydstyrke, hastighed og tone/stemmeleje. Efter ikke at have været brugt i 10 sekunder vender kontrollen tilbage til Lydstyrke. Benyt op / ned pilene på den venstre side lige under Tænd/sluk knappen til at hæve eller sænke den valgte indstilling. Det øvre og nedre område for hver kontrol markeres med et lydsignal. Hvis der ikke afspilles nogen bog, vil Stream annoncere indstillingen. For tone/stemmeleje og hastighed er der også et lydsignal for normal eller nul positionen. Dette indikerer en flad toneindstilling, normal indstilling for stemmeleje eller hastighed. Bemærk at Stemmeleje indstillingen erstatter Tone for Tekst-til-Tale bøgerne. Den anvendte Stemmeleje indstilling påvirker ikke Tone indstillingen, som benyttes for indspillede audio bøger.

### Forskellige hastighedsindstillinger for TTS og Audio afspilning

Stream vil huske separate indstillinger for hastighed for både TTS og audio afspilning. Du kan ændre hastigheden for den ene uden at påvirke den anden. Alle indspillede audiobøger vil blive afspillet med samme hastighed. Det samme sker for alle bøger ved brug af tekst til tale. Bemærk, at musikfiler ikke påvirkes af dette, eftersom deres hastighed som standard altid sættes til normal.

## Ændre Bas og Diskant (Musik boghylde)

For Musik boghylden er Tone indstillingen erstattet med Bas og Diskant kontroller. Tryk Tænd/sluk knappen flere gange for at skifte imellem lydstyrke, hastighed, bas og diskant. For at ændre de lave frekvenser vælges Bas kontrollen. Tilføj bas ved at sætte kontrollen til en positiv værdi, eller fjern bas ved at vælge en værdi mindre end nul. Tilsvarende kan du tilføje eller fjerne diskant. Tilføjes eller fjernes bas vil det ikke ændre diskanten og vice versa. For at høre musik uden nogen ændring sættes bas og diskant kontrollerne til deres 0 indstilling.

## Start/Stop

For at starte afspilningen af en bog tryk Afspil/Stop tasten.

For at stoppe afspilningen af en bog tryk igen på Afspil/Stop tasten.

BEMÆRKNING: Ligesom Nummertegn tasten kan du også trykke Afspil/Stop for at bekræfte en handling eller indtastning af tekst. Hvis du bekræfter eller afslutter med Afspil/Stop, vil afspilning samtidigt startes.

## Tilbagespoling og fremadspoling

Disse knapper tillader dig at gå hurtigt tilbage eller fremad.

Tryk og hold Tilbagespoling eller Fremadspoling tasten, intil du kommer til det ønskede sted. Flytning med Tilbagespoling eller Fremadspoling tasterne vil accellerere, jo længere du holder knappen nede. For hver tre sekunder, knapperne holdes nede, vil du flytte fremad eller tilbage 1 minut, 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter og så videre. Det største hop er 5 minutter. Imellem hvert tre sekunders hop , vil Stream annoncere tidshoppet, og afspille et klip ved normal hastighed.

Hvis du blot trykker og slipper Fremadspoling eller Tilbagespoling i stedet for at holde den nede, vil afspilningen hoppe 5 sekunder frem eller tilbage.

## Tastaturhjælp tilstand

Når der findes en SD eller USB kilde, så tryk og hold Info (0) tasten for at få adgang til Tastaturhjælp tilstand. Tryk og hold  Info tasten igen for at afslutte Tastaturhjælp tilstanden.

Når der ikke findes noget SD kort eller USB enhed, vil Tastaturhjælp tilstanden automatisk være aktiveret.

Mens du er i Tastaturhjælp tilstanden kan du trykke en vilkårlig tast for at høre dens funktion.

# Numerisk Knap Funktioner

## Numerisk Tastatur liste

- 1: Boghylde ved tryk, Brugervejledning ved tryk og hold.

- 2: Navigeringselement

- 3: Slet / kopier

- 4: Tilbage

- 5: Hvor er jeg

- 6: Fremad

- 7: Menu, tekst til tale stemme skift,  hvis trykket og holdt

- 8: Navigeringselement

- 9: Tekst-til-Tale / Indspillet audio tilstande omskiftning / Tilfældig tilstand omskiftning (Musik)

- Stjernetast: Annuller ved tryk, Tastaturlås ved tryk og hold

- 0: Info ved tryk, Tastaturhjælp ved tryk og hold

- Nummertegn tast : Bekræft

## Navigeringsknapper

Stream gør det muligt for dig at navigere efter kapitel, sektion, side, tidshop, afsnit, eller enhver anden eksisterende indekseret element, defineret af producenten af bogen.

Benyt 2 og 8 tasterne til at vælge et navigeringsniveau. Disse skifter fra bog til bog, men typisk betyder niveau 1 kapitel, niveau 2 afsnit, niveau 3 underafsnit og så videre. Sideelementet behøver ikke at være tilstede i alle bøger. Fraseniveau er normalt det mindste navigeringselement, men det er defineret af bogens producent. Stream begrænser frasehop til en maksimal længde på 1 minut. Vælg først et navigeringsniveau (kapitel, side osv) ved brug af 2 og 8 tasterne. Benyt derefter tasterne 4 og 6 til at flytte tilbage eller fremad igennem elementer på det valgte niveau. Tasterne 2 og 8 vil kun annoncere de niveauer, der findes i bogen. Der findes altid fraseniveauet, men dens udstrækning afhænger af bogens producent.

### Fortryd navigering

Ved at trykke Annuller (stjerne) indenfor 10 sekunder efter en enkel flyt tilbage eller fremad vil brug af tasterne 4 eller 6 eller en enkelt side flytning vil ophæve handlingen, og returnere dig til din forrige position.  Fortryd funktionen kan ikke anvendes overfor Tilbagespoling eller Fremadspoling tasterne.

## Tidshop navigeringstilstand

Tidshop navigering kan vælges med tasterne 2 og 8.

Tryk 4 for at flytte Tilbage eller 6 for at flytte Fremad i tidsintervallet.

Tidshop intervallet kan sættes til 1, 5, 10 eller 30 minutter i Navigering og afspille snittet i konfigurationsmenuen (tast 7).

## Tekst-til-Tale Navigeringselementer

Når Stream er i Tekst-til-tale tilstand, vil der være yderligere tekstnavigeringsniveauer tilføjet til op/ned (2/8 (op / ned)) tasterne. Disse inkluderer tekstelementerne: skærm, afsnit, linje, sætning, ord, stavning og tegn. Bemærk, at hvis du udfører en søgning i en tekst, vil der blive tilføjet et Søg niveau for at give dig mulighed for at søge efter næste eller forrige søgeudtryk. Skærm og linjelementer er arbitrært defineret som 25 linier per skærm og et maksimum på 80 tegn per linje. Som med andre navigeringsniveauer kan du flytte imellem elementer på det valgte niveau med tasterne 4 / 6 (venstre / højre). Bemærk, at skærmelementet kun vil være tilgængeligt, når der ikke er defineret sider i bogen.

## Stavetilstand for tekst boghylde

Stavetilstand kan vælges med tasterne 2 og 8. Stavetilstand kan findes imellem ord og tegn navigeringsniveauerne. Benyt tasterne 4 og 6 til at flytte ord for ord. Stream vil annoncere ordet og bogstavere det. Bemærk. at store bogstaver indikeres, og at ord bogstaveres ved normal hastighed, uanset indstillingen af hastigheden for TTS.

## Skipbare elementer

Stream understøtter følgende skipbare elementer: Fodnote, sidenummer, produktionsnotat og baggrundsartikel.

Skipbart element kan sættes til Afspil, Skip eller Efter påkrav, se Konfigurationsmenuen afsnittet for detaljer. Når Stream støder på et skipbart element under afspilning, vil den opføre sig på følgende måde:

Afspil : Elementet afspilles altid.

Skip : Elementet afspilles aldrig.

Efter påkrav : Elementet afspilles ikke, men navnet annonceres, og det tilføjes til en genkaldsliste. Bemærk, af Efter påkrav indstillingen ikke er mulig for side og linjenummer elementer.

### Genkald skipbare elementer

Efter påkrav skipbare elementer kan kaldes frem igen med Nummertegn tasten.

Stream husker op til 5 Efter påkrav elementer, der er sprunget over. Det sidst tilføjede element vil være det første, der kaldes frem. Ved at trykke Nummertegn tasten flere gange kaldes forrige elementer frem fra listen. Når et element kaldes frem, afspilles dets navn, og afspilningen starter ved begyndelsen af elementet. Når slutningen af et element nås, vil meddelelsen “Vender tilbage til tekst” blive afspillet, og der vendes tilbage til positionen i bogen, da Nummertegn tasten blev trykket.

Under afspilning af et genkaldt element, kan brugeren trykke Annuller (Stjerne tasten) for at afslutte afspilningen af det genkaldte element, og vende tilbage til hovedteksten i bogen.

## Boghylde Navigering — Tast 1

Tryk Boghylde (1) tasten flere gange for at løbe igennem den cirkulære liste over boghylder. Med undtagelse af Notater vil tomme boghylder ikke blive annonceret. Boghylder indeholder forskellige typer af bøger og filer, defineret i afsnittet Boghyldestruktur. Du kan flytte tilbage og fremad igennem en Boghylde ved brug af  4 og 6 tasterne. Tryk  Gå til tasten (oven over  tast 1) for at indtaste et relativt bognummer. Afslut indtastningen af bognummeret med Bekræft (Nummertegn tasten) for at gå til det indtastede bognummer, og forblive på boghylden. Når du kommer til den ønskede bog, så tryk Bekræft eller Afspil for at åbne den. Tryk Afspil for at få Stream til at starte afspilning fra det sted i den valgte bog, hvor du forlod den.

### Flerniveau boghyldenavigering

Du kan selv vælge, om du vil oprette en flerniveau mappestruktur for Lydbøger, Andre bøger, Podcasts og Tekstfil boghylderne. I stedet for kun af løbe igennem bøgerne en af gangen med tasterne 4 og 6, kan du vælge niveauet af navigering med OP og NED tasterne 2 og 8. Når du derefter trykker tasterne 4 eller 6, vil du flytte fra mappe til mappe på det valgte niveau på en cirkulær måde. Når du kommer til den ønskede mappe, så tryk igen tasterne 2 eller  8 for at vælge bogniveauet i den pågældende mappe, og fortsæt med at vælge den ønskede bog. Navigering på bogniveauet vil også flytte fra mappe til mappe. Stream kan navigere i op til 8 mappeniveauer under $VR mappen. Hvis du har mere end 8 niveauer, vil disse ekstra niveauer blive genkendt af Stream som niveau 8. Hvis du også lægger filer i roden af $VR mappen, vil disse filer kun blive listet på Bogniveau af 2/8 rotationen.

Bemærkning: Flerniveau boghylder er ikke påkrævet. Hvis du vælger ikke at organisere bøger i flerniveauer undermapper, kan du kan blot bladre igennem boghylden ved brug af tasterne 4 og 6 for at navigere på bogniveauet.

## Brugervejledning — Tast 1 (Tryk og hold)

Når du ikke er på Boghylden, kan du til ethvert tidspunkt få adgang til den indbyggede brugervejledning ved at trykke og holde tast 1. Tryk og hold 1 igen for at afslutte.

## Slet function – Tast 3

Når du bladrer igennem boghylderne, kan du slette en hel bog ved at trykke tast  3. For Lydbøger og Andre bøger vil dette slette hele undermappen, som indeholder bogen. For Audible, Podcasts og Tekstfiler vil Slet bog funktionen fjerne den enkelte bogfil. Under gennemsyn af filerne i Al Musikbogen kan du trykke tast 3 for at slette en enkelt fil. Men du kan ikke slette en afspilleliste. Når du bladrer igennem Notater bogen, kan du trykke tast 3 for at slette en enkel Notatfil. Tryk 3 for at slette det valgte punkt, og Stream vil bede dig om at bekræfte. Tryk Nummertegn tasten for at slette, eller en vilkårlig anden tast for at annullere sletningen.

## Kopiere bøger fra USB flashdrev

Du kan kopiere DAISY og NISO bøger fra dine eksterne USB flashdrev til SD kortet. For at gøre dette skal USB flashdrevet forbindes til Stream ved brug af det korte USB kabel, der bleve leveret med til Stream. Naviger til USB bogen. Straks bogen er åbnet, så tryk tast 3 for at starte kopieringsprocessen. Det procentvise fremskridt i kopieringen annonceres. Det vil tage omkring et minut at kopiere 20mb, eller omkring 10 minutter for en gennemsnitsbog. Kopieringsprocessen kan til ethvert tidspunkt annulleres ved at trykke stjerne tasten.

## Hvor er jeg? — Knap 5

Hvor er jeg tasten vil annoncere din læseposition uden at afbryde læseprocessen. Afhængig af bogtype vil Stream annoncere en eller flere af side og overskriftsnummer, titel på afsnit eller filnavn. For Musik vil den annoncere den aktuelle mappe, filnavne og tider for filer. For Lydbøger, Andre bøger, Audible, Podcasts og Notater vil den annoncere den procentvise afspillede del af bog eller notatet såvel som individuelle filtider. For tekstfiler vil den annoncere den procentvise del af den afspillede fil. Læsning vil blive genoptaget, straks denne information er afleveret.

### Hvor er jeg -  tag information

Hvis du for mp3 musik og Podcast filer trykker Hvor er jeg (tast 5) to gange, vil Stream annoncere ID3 tags data. Hvis du ikke vil høre alle tags, så tryk Afspil for at afbryde og genoptage afspilningen.

### Hvor er jeg for Audible bøger

Hvis du for Audible bøger trykker Hvor er jeg (tast 5) to gange, vil Stream annoncere yderligere information om bogen. Hvis du ikke vil høre informationen , så tryk Afspil for at afbryde annonceringen og vende tilbage til afspilning.

## Flerstemmer Tekst-til-Tale (TTS).

De engelske versioner af Stream har to tekst-til-ttale stemmer. Du kan skifte fra en stemme til en anden ved at trykke og holde tast  7.

## Audio, tekst og tilfældig musikafspilning tilstande — Tast 9

Der findes to type af afspilletilstand. Indspillet audio og Tekst-til-Tale (TTS). For DAISY eller NISO bøger med fuld tekst/fuld audio anvendes tast 9 til at skifte frem og tilbage imellem optaget audio og den samme position i den tilsvarende elektroniske tekst. Synkroniseringen afhænger af bogens producent, men typisk er tekst og audio synkroniseret til afsnit eller sætningselement.

Den sidst anvendte afspilletilstand gemmes imellem læsesessioner. Kun tilstande, som er mulige for den valgte bog, kan vælges med tast 9 . Hvis bogen kun er optaget eller kun tekst, vil den tilsvarende tilstand automatisk være valgt, og der vil ikke være nogle valgmuligheder for tast 9.

Under afspilning af musik kan du trykke tast 9 for at aktivere tilfældig afspilning, og igen trykke tast 9 for at deaktivere tilfældig afspilning. Hvis du spiller en permanent eller midlertidig afspilleliste, vil kun denne afspilningsliste blive randomiseret.

## Bekræft, Lås og Annuller — Nummertegn og stjerne tasterne

Nummertegn tasten tillader dig at bekræfte en handling, eller afslutte en numerisk indtastning såsom et sidenummer, eller en tekstindtastning såsom tekstsøgning.

Stjerne tasten gør det muligt for dig at annullere en handling.

Hvis du trykker og holder Stjerne tasten, vil den også låse tastaturet. For at låse op tryk tasterne 1, 2, og 3 i rækkefølge. Der er en undtagelse til låsning af tastaturet, og det er hardware nulstillingen. Den vil altid være mulig, så selvom Tænd/sluk tasten holdes nede for 2 sekunder, vil det ikke slukke for afspilleren, mens forsat tryk på tasten i den nødvendige tid for en hardware nulstilling stadig vil udføre en nulstilling, når den slippes.

## Information — Knap 0

Info (0) tasten annoncerer information om bog, afspiller og batteri. Der er to metoder til at få adgang til informationen.

Tryk Info (0) tasten. Al information vil blive annonceret. Eller tryk Info (0) tasten og tryk tasterne 4 eller 6 for at flytte Tilbage eller Fremad igennem punkterne. Du kan også trykke Info (0) tasten flere gange for at flytte igennem punkterne.

Tryk Stjerne eller Afspil tasterne for at annullere informationsmeddelelserne.

Du kan også trykke og holde Info tasten for at gå ind og ud af Tastaturhjælp tilstanden.

### Mulige informationsemner

Bogtitel

Antal af Notater (kun Notater boghylde)

Antal af filer og mapper (kun Musik boghylde)

Antal sider og spilletid i alt.

Resterende indspilletid (kun Notater boghylde)

Totalt antal overskrifter i bogen

Forløbet og resterende afspilletid

Antal bogmærker i bogen.

Antal af bøger

Resterende SD hukommelse

Om afspilleren kører på batteri eller lysnet, og i så fald om batteriet lader eller opladningen er afsluttet.

Aktuelt batteriniveau: Højt, mellem, lavt og meget lavt.

VICTOR READER Stream model nummer, software versionsnummer, eventuel valgfri Softpak installeret, eventuelt antal bruger autorisationsnøgler, og serienummer.

# Avancerede funktioner

## Gå til side

Gå til side funktionen gør det muligt for dig at gå direkte til en bestemt side.

Tryk Gå til side tasten, den øverste i venstre kolonne. Indtast et sidenummer. Tryk Nummertegn tasten for at gå til den valgte side. Stream vil bekræfte det indtastede sidenummer. Eller tryk Afspil/Stop tasten for at få Stream til at starte afspilningen fra den valgte side.

For at annullere tryk Annuller (Stjerne) tasten.

## Gå til overskrift

Hvis du trykker Gå til side tasten to gange, kan du indtaste et overskriftsnummer, relativt til starten af en DAISY eller NISO bog. Dette er nyttigt i bøger, som ikke har sidemarkeringer. For eksempel kan du hoppe direkte til et afsnit ved at gå til dets overskriftsnummer i stedet for at gå et kapitel frem af gangen.

Afslut indtastningen af overskriftsnummeret  med Nummertegn tasten for at komme til den pågældende overskrift, eller afslut med Afspil for at flytte til og starte afspilningen.

## Gå til tid

Stream har en Gå til tid funktion for Andre bøger, Audible, Podcasts og Audio notater boghylderne.  Når du er på disse boghylder, så tryk Gå til tasten oven over tast 1, indtil du hører “Gå til tid”.  Indtast derefter en tid i timer og minutter relativ til starten af bogen eller audio notatet.  De sidste 2 indtastede cifre repræsenterer minutter og de andre cifre repræsenterer timer.  Bemærk, at minutter kan være i området fra 00 til 99. For eksempel:

- Indtast 1 for at positionere 1 minut fra starten af bogen eller notatet.

- Indtast 12 for at positionere 12 minutter fra starten.

- Indtast 123 eller 83 for 1 time 23 minutter

- Indtast 1200 for 12 timer og 0 minutter

## Gå til start eller slut på bog

For hurtigt at gå til start eller slut på en bog kan du trykke Gå til side, Gå til overskrift, Gå til tid eller Gå til procent. Tryk derefter Hurtig tilbagespoling eller Afspil for at komme til starten af bogen, eller tryk Hurtig fremadspoling for at hoppe til slutningen af bogen. Dette gælder kun også for Gå til fil for andre bøger.

## Gå til bog

Hvis du gennemser boghylden vil Gå til side tasten blive en Gå til bog tast, hvorved du kan indtaste et relativt bognummer på en bestemt boghylde. Dette kan være nyttigt for boghylder, som indeholder mange bøger.

## Tekstsøgning

Stream har en tekstsøgningsfunktion for filer på Tekst boghylden. Du kan også søge igennem DAISY eller NISO bøger, som findes på Lydbøger boghylden under forudsætning af, at bogen har tekst, og at afspilleren er i tekst-til-tale tilstand (tast 9). DAISY eller NISO bøger er kun indspillede bøger, hvor der ikke kan søges, da de ikke indeholder tekst. Ved brug af flertryk indtastningsmetode på taltasterne på samme måde som ved indtastning af en tekstmeddelelse på en mobiltelefon, kan du indtaste, hvad du vil søge efter. Hvis du har en flersproget Stream, vil tastaturet tilbyde tegnene for det aktuelt valgte tekst til tale sprog. Tryk og hold tast 7 for at skifte fra et tekst til tale sprog til et andet.

Følg disse punkter for at anvende søgefunktionen:

- Åbn en tekstfil fra Tekst boghylden. Eller gå til Lydbøger boghylden og åbn en bog med kun tekst (for eksempel Bookshare), eller en bog, som har både indspillet audio og tekst. Hvis den både har indspillet aufdio og tekst, skal du være sikker på, at du er i tekst-til-tale afspilletilstand ved at trykke på tast 9.

- Tryk på Gå til tasten flere gange, indtil du hører “Søg”. Taltastaturet er nu sat op til indtastning af tekst.

- Tryk taltasterne 0 til 9 for at indtaste teksten. For eksempel benyttes tast 2 for bogstaverne a, b, c, og 2. Tast 3 har d, e, f, og 3. Tast 6 har m, n, o, 6 og så videre. Mellemrum er på tast 0. Tegnsætning og specielle tegn er på tasterne 0 og 1. For at indtaste et bogstav trykkes taltasten, som hører til bogstavet, det fornødne antal gang. Når der indtastes flere på hinanden følgende bogstaver på den samme tast, skal du lige holde en pause og vente på, at Stream annoncerer bogstavet. Hvis du for eksempel vil indtaste ordet “cab” skal du trykke tast  2 tre gange, derefter holde en pause, indtil du hører “c”, derefter trykke den en gang, holde pause indtil du hører “a”, og derefter trykke den to gange for at indtaste det sidste bogstav “b”.  Du behøver ikke at holde pause, når du indtaster bogstaver, som er på forskellige taster. For som eksempel at indtaste ordre “mama” kan du trykke 6262 lige så hurtigt, du ønsker det.

- Du kan trykke Dvale tasten for at komme ind i Tastaturhjælp tilstanden. Når du derefter trykker andre taster vil du ud over at høre deres funktion også høre bogstaverne for hver taltast. Tryk igen Dvale tasten for at afslutte Tastaturhjælpen, og vende tilbage til Tekstindtastning tilstanden.

- For at læse op hvad du har indtastet, tryk Fremadspoling tasten.

- For at slette det sidst indtastede tegn tryk Tilbagespling tasten.

- Når du er færdig med at skrive, kan du afslutte Tekstindtastningstilstanden på 3 måder: Tryk Annuller for at afslutte uden at søge, eller tryk Bekræft eller Afspil for at starte søgningen. Annuller vil ikke påvirke tidligere søgeinformation.

- Hvis du trykker Bekræft tasten, vil Stream placere sig ved positionen af det fundne søgeemne, og læse linjen op. Hvis du trykker Afspil tasten, vil den flytte til det fundne søgeemne og starte afspilning. Søgningen påvirkes ikke af store og små bogstaver. Søgningen vil finde delvise ord, og i dette tilfælde vil den placere sig ved starten af det ord, som indeholder søgeteksten. Tegn med accent vil ikke passe med tegnet uden accent og omvendt. En søgning starter altid fra den aktuelle position i bogen.

Hvis der søges i en stor fil, vil du høre “Vent venligst”, mens søgningen er under behandling. Hvis du trykker Annuller tasten under søgningen, vil søgefunktionen stoppe, og den aktuelle position vil forblive ved den oprindelige startposition.

### Søg næste eller forrige

- Når Stream har fundet et søgeemne, vil den tilføje et søgepunkt i navigeringsniveauerne for tasterne 2 og 8, og automatisk vælge dette niveau. Så når du har fundet den første forekomst af din tekst, skal du blot trykke tasterne 4 elle 6 for at finde den forrige eller næste forekomst. Den forrige eller næste søgefunktion vil forblive på 2/8 tasterotationen, indtil du lukker bogen. Du kan trykke tast 4 eller 6 for at søge efter forrige eller næste emne i afspil eller stop tilstand.

- Hvis der udføres en fremad søgning, og den kommer til slut på bogen, vil meddelelsen "Slut på bog" blive annonceret, og søgningen vil fortsætte fra starten på bogen og ned til den oprindelige startposiiton for søgningen.

- Hvis der udføres en tilbage søgning, og den kommer til start på bogen, vil meddelelsen "Start på bog" blive annonceret, og søgningen vil fortsætte fra slutningen på bogen og op til den oprindelige startposiiton for søgningen.

- Hvis der ikke er noget resultat af søgningen, vil Stream annoncere, at søgeemnet ikke blev fundet, og returnere dig til den oprindelige startposition.

- Når du åbner en ny bog, vil det forrige søgeemne blive nulstillet.

### Søg efter aktuelt ord

Hvis du ikke indtaster nogen søgetekst, vil Stream søge efter ordet, du aktuelt befinder dig på i teksten. Lad os som eksempel antage, at du har placeret dig på ordet “HumanWare” i din tekstfil. Hvis du trykker Gå til tasten flere gange, indtil du hører “Søg”, og derefter trykker Afspil eller Bekræftuden at indtaste et søgeemne, vil Stream flytte frem til den næste forekomst af “HumanWare” i din fil. Hvis du har trykket Bekræft tasten, vil den stoppe her og læse linjen op. Hvis du har trykket Afspil tasten, vil den begynde afspilning. Bemærk, at du kan trykke Fremadspoling for at bogstavere det aktuelle ord, inden du trykker Bekræft eller Afspil. Hvis du også trykker Tilbagespoling en gang, eller indtaster et bogstav, vil hele ordet blive slettet, så du kan indtaste dit søgeemne.

## Optage audionotater

Du kan anvende Stream til stemmeoptagelser, som kaldes for audionotater. Disse notater vil blive gemt på SD hukommelseskortet i mappen $VRNotes. Hver optagelse får tildelt et numerisk filnavn, der tælles op for hver optagelse. Du kan optage ved hjælp af den indbyggede mikrofon eller en ekstern mikrofon, tilsluttet til mikrofonstikket, lige neden under telefonstikket. Den indbyggede mikrofon har kuglekarakteristik, hvilket er nyttigt for optagelse af møde og forelæsninger, mens en ekstern retningsbestemt mikrofon er bedre for optagelse af interviews. Den maksimale længde for en enkelt audionotat er 8 timer eller en filstørrelse på 2 GB. Antallet af indspillede audiooptagelser er kun begrænset af den ledige plads på dit SD hukommelseskort.

Der er to måder at optage notater på. Du kan enten anvende hurtig optage funktionen, eller anvende standard proceduren.

For at hurtig optage et notat tryk og hold Optag tasten, som er placeret på den højre side af afspilleren. Der høres en meddelelse og et lydsignal. Tal ind i afspillerens indbyggede mikrofon (placeret i det øverste højre hjørne), eller ind i en ekstern mikrofon. Slip Optag tasten for at afslutte hurtig optage funktionen.

For at indspille en lang meddelelse tryk  Optag tasten, placeret på den højre side af afspilleren, for at starte optagelsen. For at holde en pause og genoptage optagelsen tryk Afspil/Stop tasten. Tryk Bogmærke tasten under optagelse for at indsætte et bogmærke. Tryk Optag tasten igen for at afslutte optagelsen. Tryk Stjernetasten fo rat anullere optagelsen, og tryk derefter Stjernetasten igen for at bekræfte, at du virkeligt ønsker at annullere optagelsen.

Benyt boghylden (tast 1) for at finde Notater boghylden og lytte til dine audionotater. Tryk Afspil eller Bekræft for at komme på Notater boghylden. Benyt derefter tasterne 4 og  6 for at flytte fra notat til notat. Der er kun et niveau af notater, så navigering af indlejrede mapper er ikke mulig. Stemmenotater er indspillet ved brug af AMR-WideBand+ (AMR-WB+) audio codec. Hvis du vil have adgang til disse filer på din computer, skal du eventuelt først hente en AMR-WMB+ dekoder, eller konvertere audionotaterne til wav filer ved brug af Stream Companion software. Bemærk, at en times optagelse forudsætter cirka 9.1 megabytes lagerplads. Hvis du har den valgfrie Stream SoftPak (se afsnit 8) installeret, kan du også optage i MP3 eller WAV filtyperne. Du kan foretage dit valg ved brug af menu tast 7. Tryk tast 7 flere gange for at komme til Optagelse menuen, og benyt piletasterne (tasterne 4 og 6) for at vælge imellem 3GP, MP3, eller WAV filtyperne.

Bemærk venligst, at nogle SD kort er for langsomme til at tillade kontinuerlig optagelse i wav formatet, eftersom mængden af data, der skal skrives, er alt for stor for dette audioformat. Hvis du efter et par sekunders optagelse i wav formatet får en fejlmeddelelse vedrørende optagelse, er der en rimelig chance for, at dit SD kort er for langsomt for wav optagelse. Prøv at bruge et andet SD kort, eller skift formatet for optagelsen til MP3 eller 3GP.

## Bogmærker

Bogmærker gør det muligt for dig hurtigt og nemt at vende tilbage til et bestemt sted. Du kan stort set placere et ubegrænset antal af bogmærker i den samme bog. Bogmærke tasten giver dig mulighed for at indsætte og vende tilbage til bogmærker, høre dem listet eller fjerne dem.

### Gå til bogmærke

Tryk Bogmærke tasten en gang, eller indtil du hører gå til bogmærke’. Indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at gå til. Tryk Nummertegn tasten. Stream vil gå til bogmærket, og sige nummeret på det. Eller tryk Afspil/Stop tasten. Stream vil gå til det ønskede bogmærke, og starte afspilningen.

### Indsæt bogmærke

Tryk Bogmærke tasten to gange, eller indtil du hører 'indsæt bogmærke’. Du kan også få adgang til denne funktion ved at holde Bogmærke tasten nede i stedet for at trykke den to gange. Indtast tallet fra 1 to 99998, somskal knyttes til bogmærket. Tryk Nummertasten tasten for at bekræfte, eller Afspil/Stop tasten for at bekræfte og starte afspilningen. Bogmærket vil blive gemt i hukommelsen.

BEMÆRKNING: Hvis du bekræfter uden at have indtastet et tal, vil Stream tildele det første ledige bogmærkenummer.

BEMÆRKNING: Hvis du indtaster 99999 som bogmærkenummer, vil der komme en meddelelse om ugyldig indtastning, og handlingen vil blive annulleret, eftersom dette nummer er beregnet til at fjerne alle bogmærker. Se fjern bogmærke.

Du kan endog indsætte et simpelt bogmærke under indspilning af et langt audionotat. Dette kan være nyttigt for at markere en vigtig kommentar, som laves under en forelæsning eller møde, som du optager. Tryk Bogmærke tasten en gang for at sætte et bogmærke under optagelse. Du vil høre et lydsignal som kvittering for, at bogmærket blev sat. Bemærk, at du ikke kan indsætte et bogmærke under hurtig optage funktionen(mens Optag tasten holdes inde).

### Indsætte audiobogmærke

For at optage et audio bogmærke gøres følgende:

- Tryk  Bogmærke tasten to gange, eller indtil du hører 'indsæt bogmærke’.

- Indtast nummeret, du vil have knyttet til bogmærket. Alternativt kan du springe dette punkt over, og der tildeles automatisk et tal.

- Tryk og hold Optag tasten, og oplæs en kort meddelelse. Slip derefter  Optag tasten. Bemærk, at audiobogmærke optagelser er begrænsede til 1 minuts længde. Og for at afspille dine audiobogmærker skal du blot gå til eller gennemse det pågældende bogmærke. Du vil høre din optagelse, og derefter vil afspilningen fortsætte ved bogmærkets position. I modsætning til audionotater kan du ikke spole fremad eller tilbage i din audiobogmærke optagelse.

- For at Annullerer tryk Stjerne tasten. Denne mulighed findes ikke under Hurtig optagelse.

Audio bogmærker er begrænset til maksimalt et minut. Hvis et minut grænsen nåes, vil optagelse stoppe, og bogmærket gemmes. Audio bogmærker kan indspilles under afspilning af bøger eller audio notater. Bogmærket vil blive gemt i hukommelsen, og den tilhørende optagelse gemt på SD kortet i en reserveret mappe med navnet $VRAudioBkm. Du må ikke ændre nogle af filerne i denne mappe. De indspillede filer er koblet til de simple bogmærker i den interne hukommelse. Filnavn formatet er x_y_z.3GP, hvor x er de første 13 tegn af bogens titel tekst, y er et 8-tegns computere genereret unikt bog id, og z er det 6 cifret bogmærke nummer. Bemærk, at du også kan optage i i MP3 eller WAV formatet med den valgfrie SoftPak, se afsnit 8 for yderligere information. For bogmærker, placeret i MP3 filer eller audionotater, er der ingen bogtitel. I disse tilfælde vil x være henholdsvis “Other______”, “music___”, eller “AudioNote____”. Under afspilning af et audiobogmærke kan du trykke  Tilbagespoling tasten en gang for at afspille det optagne stemmenotat, eller trykke Fremadspoling for at springe det over, og starte med at afspille bogen ved bogmærkepositionen. Du kan ikke anvende Fremadspoling eller Tilbagespoling i audiobogmærket.

### Markeringsbogmærke

Markeringsbogmærker benyttes til at definere Start og Slut positioner for et forløb, der senere skal afspilles. Brugen af markeringsbogmærker er en udmærket måde at indlære vigtige forløb i tekstbøger.

#### Start markeringsbogmærke

Tryk Bogmærke tasten 3 gange, eller indtil du hører “Start markeringsbogmærke”.

Indtast et bogmærkenummer efterfulgt af Nummertegn eller Afspil/Stop tasten.

BEMÆRKNING: Du kan undlade at indtaste et bogmærkenummer. I dette tilfælde vil Stream tildele det første ledig bogmærkenummer.

#### Slut markeringsbogmærke

Efter at startpositionen er sat, navigeres til det sted, du ønsker at markere som slut på markeringen.

Tryk Bogmærke en gang. Du vil høre “Slut markeringsbogmærke”. Tryk Nummertegn tasten eller Afspil/Stop tasten for at bekræfte. Den aktuelle position benyttes som slutposition. Hvis slutpositionen er sat foran startpositionen, vil de blive byttet om. Meddelelsen "Markeringsbogmærke "X" indsat" afspilles derefter. Brugeren kan også annullere markeringsbogmærket ved at trykke Annuller tasten. I begge tilfælde vil tilstanden vende tilbage til start.

BEMÆRKNING: Hvis der sættes en startposition for et markeringsbogmærke, men ingen slutposition, vil der ikke være noget nummer for markeringsbogmærket. Streamvil annoncere “Bogmærke X eksisterer allerede”  hvis brugeren indtaster et normalt bogmærke med dette nummer.

BEMÆRKNING: Hvis du fjerner bogen, eller slukker for Stream, inden markeringen er lukket, vil markeringen automatisk blive gjort færdig. Hvis dette forekommer, vil den aktuelle position blive anvendt som slutposition for markeringen.

#### Gå til markeringsbogmærke

Når du går til et markeringsbogmærke, og afslutter indtastningen af bogmærkenummeret med Afspil/Stop tasten, vil afspilningen starte fra dets aktuelle position, og stoppe ved slutpositionen for markeringsbogmærket.. Hvis der anvendes Bekræft tasten, vil Stream blive placeret ved positionen, men ikke starte afspilningen. Under afspilning af en markeret passage, kan du hoppe til starten ved at tabbe på Tilbagespoling tasten. Og ved slut på markeringen kan du starte afspilningen igen ved at trykke Tilbagespoling.

#### Markeringsbogmærke liste

Når man kommer til et markeringsbogmærke i bogmærkelisten, vil afspilningen stoppe ved slutpositionen for markeringsbogmærket. En markering, som er blevet startet, men endnu ikke afsluttet, vil ikke blive listet.

#### Fjern markeringsbogmærke

Når der slettes et markeringsbogmærke, vil meddelelsen "markeringsbogmærke "X" fjernet" blive læst op. Det er muligt at slette et markeringsbogmærke, som er startet, men ikke lukket. Denne handling sætter tilstanden af markeringsbogmærke tilbage til start.

### Bogmærkeliste

Tryk Bogmærke tasten 4 gange, eller indtil du hører "bogmærkeliste".

Tryk tasterne 4 eller 6 for at gå fra et bogmærke til det næste. Hver gang, du trykker tasten, vil du høre nummeret på det næste bogmærke, og afspilningen vil starte. Tryk Nummertegn tasten for at bekræfte den aktuelle position og fortsætte afspilningen.

Tryk Stjerne tasten for at afslutte bogmærkelisten.

BEMÆRKNING: Bogmærkelisten indholder altid et bogmærke for start henholdsvis slut på bogen. Bogmærker sorteres efter deres position i bogen, og ikke efter deres nummer.

### Fjern bogmærke

Tryk Bogmærke tasten fem gange, eller indtil du hører "Fjern bogmærke". Indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at fjerne. Tryk Nummertegn tasten for at bekræfte.

For at fjerne alle bogmærker i en bog skal Bogmærke tasten trykkes fem gange, eller indtil du hører 'fjern bogmærke’. Derefter trykkes 9 tasten fem gange (indtast tallet 99999). Tryk derefter Nummertegn tasten for at bekræfte.

### Bogmærke advarsel

Under afspilning af en bog kan du få Stream til at advare dig, når du passerer hen over et tidligere sat bogmærke. Hvis du oprettede et audiobogmærke, vil dette også automatisk afspille meddelelsen, knyttet til bogmærket. Bogmærke advarsel er som standard deaktiveret.

Bogmærkeadvarsler kan aktiveres eller deaktiveres. Læs Konfigurationsmenu afsnittet for mere information.

## Dvaletilstand — Dvale knap

Dvale tasten sætter dig i stand til at programmere en tidsforsinkelse, inden afspilleren automatisk slukker.

Tryk Dvale tasten for at programmere en tidsforsinkelse på 15 minutter. Hvert ekstra tryk på “Dvale” tasten vil tilføje yderligere 15 minutters forsinkelse op til maksimalt 60 minutter. Det næste tryk vil deaktivere Dvaletilstanden, og der startes forfra igen. Når Dvaletilstande er aktiveret, vil lysdioden blinke i det sidste minut, hvor afspilleren også vil oplæse meddelelsen "Et minut tilbage".

Dvalemeddelelser kan aktiveres eller deaktiveres. Læs Konfigurationsmenu afsnittet for mere information.

Bemærkning: Trykkes Dvale tasten, når Dvaletilstanden allerede er aktiv, annonceres den resterende Dvaletid.

# Konfigurationsmenu – knap 7

Stream kan brugertilpasses ved brug af Konfigurationsmenuen.

For at åbne menuen trykkes Menu (7) tasten. Trykkes Menu tasten igen, skiftes til den næste menu. Gennemse Menu punktermed Op/Ned (2, 8) tasterne, benyt Venstre/Højre(4, 6) tasterne til at vælge en værdi for punktet, og tryk Nummertegn tasten for at bekræfte. Tryk  Annuller (Stjerne tasten) eller en vilkårlig anden tast for at afslutte Menuen.

## Menuer og menupunkter liste

De tilgængelige menuer, menupunkter og værdier er listet neden under i deres respektive rækkefølge. Bemærk, at de viste værdier i listen er fabriksindstillingerne.

Menu: Navigering & Afspilning.

Punkt: Afspilning.

Værdier: Sløjfe (deaktiver eller aktiver).

Punkt: Tidshop.

Værdier: 1, 5, 10 eller 30 minutter tidshop for navigeringsmenu på tasterne 2/8.

Punkt: Tastesignaler

Værdier: aktiver, deaktiver

Punkt: Dvalemeddelelser

Værdier: aktiver, deaktiver

Punkt: Bogmærke advarsel

Værdier: aktiver, deaktiver

Menu: Skip.

Punkt: Alt.

Værdier: Afspil, Skip, Efter påkrav, Bruger.

Punkt: Fodnote.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Punkt: Sidenummer.

Værdier: Afspil, Spring over.

Punkt: Producent notat.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Punkt: Baggrundsartikel.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Menu: Sprog

Punkt: Tekst-til-Tale Stemme

Værdier: Installerede Tekst-til-Tale Stemmer

Punkt: Braille oversættelsestabel

Værdier: De installerede Braille oversættelsestabeller for den valgte Tekst-til-Tale stemme

Menu: Optagelse (med SoftPak installeret)

Værdier: AMR-WB + 3GP,  MP3 96kbps wav, 16 bit PCM

Menu: Formatere SD kort

### Afspilning

#### Sløjfe

Når der vælges Sløjfe tilstand, vil Afspilning fortsætte, idet den automatisk vil starte forfra igen, når den kommer til slutningen af en bog.

#### Tastesignaler

Du kan aktivere eller deaktivere de lydsignaler, der høres, når du trykker på tasterne. Hvis denne mulighed deaktiveres, vil det andet lydsignal, som høres, når der startes en afspilning såvel som "lås" meddelelsen, som indikerer, at tastaturet er låst, blive undertrykt. Bemærk, at låsemeddelelsen ikke kan deaktiveres for Tænd/sluk tasten. Tastesignalerne er som standard aktiveret. Tasterne op / ned på den venstre side af afspilleren vil kun give et lydsignal ved minimum, normal og maksimal positionerne, uanset indstillingen af denne menu.

#### Dvalemeddelelser

Dvaletidens 1 minuts advarsel, og Dvale fra meddelelserne kan aktiveres eller deaktiveres. De er som standard aktiveret.

### Skip

Skip Menuen indeholder indstillinger for konfiguration af de skipbare elementer. Afspil er standard værdien. Her er en liste over menupunkter og deres respektive værdier:

Alt.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav, Bruger.

Bemærkning: Du kan ikke vælge Bruger. Den sættes automatisk, når du ændrer en af de skipbare elementer.

Fodnote.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Sidenummer.

Værdier: Afspil, Spring over.

Produktionsnotat.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Baggrundsartikel.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

## Sprogmenu

### Tekst-til-Tale stemme

Tryk og hold tast 7 for at vælge alternativ tekst til tale stemme imellem dem, der er installeret på din Stream. Alternativt kan du trykke tast 7 gentagne gange for at få adgang til sprogmenuen. Benyt tasterne 4 og 6 til at løbe igennem valgmulighederne. Tryk Bekræft for at acceptere valget, eller tryk Afspil for at acceptere valget og genoptage afspilning.

### Braille oversættelsestabeller

Forskellige brailletabeller findes til rådighed for dig, afhængigt af det valgte Tekst-til-Tale sprog. For at skifte brailleoversættelsestabel trykkes menu tasten 7 gentagne gange for at komme til sprogmenuen. Benyt tasterne 2 eller 8 for at komme til brailleoversættelsestabel punktet, efterfulgt af tasterne 4 eller 6 for at vælge den ønskede brailleoversættelsestabel. Tryk Bekræft for at acceptere valget, eller tryk Afspil for at acceptere valget og genoptage afspilning. Den første tabel i listen er den aktuelle standard. Hvilken som helst tabel, du vælger, vil blive den nye standard tabel for den tilsvarende Tekst-til-Tale stemme.

## Optagelse med valgfri SoftPak

Hvis du har købt den valgfrie Stream SoftPak (se afsnit 8),  vil der være tilføjet et Optagelse menuvalg til tast 7. I denne menu kan du anvende tasterne 4 og 6 til at vælge en ud af 3 filtyper for optagelse: AMR-WB + 3GP,  MP3 96kbps wav, 16 bit PCM.

## Formatere SD kort

Hvis dit SD kort ikke genkendes af Microsoft Windows, når det sættes i din computers kortlæser, eller når Stream kobles til computeren, kan det skyldes, at kortet skal formateres. Hvis data også af en eller anden grund er ødelagt, kan du have bemærket, at nogle filer/bøger ikke afspilles korrekt på din Stream. Dette er også en indikator for, at der er behov for en reformatering.

For at formatere dit SD kort sættes det ind i Stream, hvorefter der skal trykkes flere gange på Menu tasten 7, indtil du hører Formatere SD Kort punktet. Tryk derefter Nummertegn tasten for at bekræfte formateringen. Du vil modtage en advarsel om, at formatering vil slette alle filer på SD kortet. Tryk  Nummertegn tasten igen for at fortsætte med at formatere, eller tryk Stjerne tasten for at annullere formateringen.  Værktøjet vil formatere dit kort og navngive det som VRStream. Der vil lyde et lydsignal, som indikerer aktivitet. Formatering kan tage fra et par sekunder til 1 eller 2 minutter, afhængig af størrelsen af SD kortet. Etiketten vil være synlig ved siden af drevbogstavet, når du ser på kortet i Windows. Straks det er formateret, vil kun $VR mapperne være at finde på kortet. Du skal igen kopiere alle dine bøger og filer fra computeren.

For at undgå mulig ødelæggelse af data på SD kortet, bør du altid anvende Windows sikker fjernelse af hardware efter at have kopieret filerne til kortet. Og fjern aldrig SD kortet, mens du indspiller eller sletter bøger.

# Boghylde struktur og kendetegn

Den maksimale længde på filnavnet inklusiv filstien er 512 tegn (inkluderer media/bog sti) for alle bøger på boghylden. Hukommelseskortet scannes, når det sættes i, og enhver fil eller mappe, hvor det fulde navn er større end 512 tegn, vil blive ignoreret.

De efterfølgende afsnit giver generelle regler og information for aflytning af boghylden ikke talende bøger.

## Andre bøger

### Andre bøger struktur

Den efterfølgende liste giver et eksempel på, hvorledes bogfiler kan være grupperet i mapper. Mapper er nummereret i den rækkefølge, som de findes i, startende med roden, idet det antages, at den indeholder filer.  Der kan være op til 8 niveauer af mapper.

Mappe. \$VROtherBooks.

Regler: Hver fil i roden er defineret som en bog med egen læseposition og bogmærker. Den enkelte bogs filer kan slettes ved brug af tast 3, mens der bladres i boghylden.

Mappe: \$VROtherBooks\Drama.

Regler: Dette er en valgfri mappe til at kategorisere typen af bog.

Mappe. \$VROtherBooks\Drama\BogA.

Regler: Dette er mappen, som indeholder bogens filer. Hele mappen er defineret som en bog, med en læseposition og bogmærker sæt. Når du bladrer igennem boghylden, kan du anvende tast 3 til at slette bogen, hvilket betyder, at hele bogmappen slettes.

Mappe. \$VROtherBooks\Drama\BogB.

Regler: Samme som Bog A.

Mappe. \$VROtherBooks\Mysterie.

Regler: Dette er en valgfri mappe til at kategorisere typen af bog.

Mappe. \$VROtherBooks\Mysterie\BogC.

Regler: Samme som Bog A.

### Andre bøger kendetegn

Gennemse Boghylde: Flyt imellem mappeniveauer med tasterne 2 og 8. Bemærk, at det laveste mappeniveau også er bogniiveauet, eftersom en bog er defineret som en samling af filer på det laveste mappeniveau. Højere mappeniveauer er valgfrie til at kategorisere typer af bøger som for eksempel i Drama mappen oven over. Der kan være op til 8 niveauer af mapper. Benyt Gå til bog for at hoppe til et bestemt bognummer. Benyt tast 3 for at slette en bog. Du kan kun slette en bog, hvis du er på bogniveauet.

Læsning: Afspilning sløjfer imellem filerne i en mappe (bog). Naviger imellem filerne i en mappe ved brug af tasterne 4 eller 6. Fil og Tidshop navigeringsniveauer er mulig. Gå til fil og Gå til tid er mulig.

Info (tast 0): Rapporterer information om den aktuelle bog (mappe).

Hvor er jeg (tast 5): Rapporterer procentvis del i hele bogen, nummer og navn på den aktuelle fil såvel som som tiden (ttal, forløbet og resterende) for den aktuelle fil.

## Audible bøger

Stream kan afspille Audible.com format 4 bøger. Du skal først aktivere Stream SD kortet Audible bøger. For at gøre dette skal din Stream kobles til din computer ved brug af det lange USB kabel. Derefter aktiveres Stream ved brug af Audible Manager softwaren. Når Audible Manager aktiverer Stream, vil den oprette en ny reserveret Stream mappe med navnet $VRAudible i roden af Stream SD kortet. Den vil placere en skjult system (.SYS) aktiveringsfil i denne $VRAudible mappe. Filen må ikke slettes. Hvis du vil gemme Audible bøger på flere SD kort, skal du aktivere hvert SD kort separat. Alle Audible bøger skal også gemmes i denne $VRAudible mappe. For at overføre Audible bøger skal du enten anvende Audible Manager med Stream tilsluttet, eller Windows Stifinder til at overføre .aa Audible bogfil fra Audible downloads mappen på din computer direkte til $VRAudible mappen på SD kortet. Hvis du anvender Windows Stifinder til at overføre filen, kan du drage fordel af den højere overførselshastighed for din computers kortlæser. Hvis du vælger at overføre bøger med Audible Manager, skal du altid have Stream koblet til din computer. Bemærkning: For at læse bøger i Audible Enhanced Audio format (aax fil extension), skal du have aktiveret Stream SoftPak. Se afsnit 8 for yderligere information.

### Audible struktur

Du skal blot placere dine Audible bøger i $VRAudible mappen. De må ikke være placeret i undermapper.

### Audible kendetegn

Gennemse Boghylde: Benyt tasterne 4 og 6 for at flytte imellem hver Audible bogfil, eller Gå til bog for at hoppe til et bestemt bognummer. Benyt tast 3 for at Slette bogen.

Læsning: Benyt tasterne 2 og 8 for at navigere efter overskriftsmærker, som findes i Audible bogen, eller ved Tidshop. Gå til overskrift og Gå til tid er mulig.

Info (tast 0): Rapporterer information for den aktuelle Audible fil.

Hvor er jeg?: Rapporterer den aktuelle læseposition i Audible filen. Tryk 2 gange indenfor 10 sekunder for at rapporterer yderligere information om Audible bogen.

## Musik boghylde

Musik boghylden findes i den reserverede mappe $VRMusic. Den indeholder en mappestruktur af audiofiler, og hele denne struktur er defineret som Al Musik bog. Med mindre du opretter en afspilleliste, vil denne være den eneste Musik bog. Hvis du tilføjer afspilleliste (M3U) filer i roden af $VRMusic, vil hver afspilleliste være en ekstra musik bog. I Musik boghylden vil Slet bog tasten 3 ikke fungere. Men du kan slette individuelle filer fra Al Musik bogen, når den er åbnet.

### Musik struktur

Du kan navigere i op til 8 niveauer af mapper i musik. Benyt tasterne 2 og 8 for at vælge mappe eller fil navigeringsniveau. Du kan derefter flytte tilbage eller fremad på det valgte niveau ved brug af tasterne 4 og 6. Hvis du har mere end 8 mappeniveauer, vil de ekstra niveauer vil tilføjet til niveau 8 listen over mapper.

Hvis du vælger ‘Fil’ navigeringsniveau, vil du høre navnet på den aktuelle fil. Hvis du vælger et mappeniveau navigering, vil du høre navnet på den aktuelle mappe på dette niveau. På ethvert sted i din struktur kan du altid vælge det dybeste navigeringsniveau. Hvis den aktuelle mapper er på et højere niveau end dit dybeste niveau, vil mappenavnet ikke blive annonceret. Lad os for eksempel sige, at du har en musik struktur, som indeholder $VRMusic\Classic\Mozart og $VRMusic\Classic\Beethoven\Ninth_symphony. Hvis du aktuelt er placeret i Classic\Mozart, mens afspilning er inaktiv, vil skift af navigering fra Fil til Niveau 1 annoncere ‘Classic’. Skift fra Niveau 1 til Niveau 2 vil annoncere ‘Mozart’. Skift fra Niveau 2 til Niveau 3 vil ikke annoncere noget, da der ikke er noget mappenavn for Niveau 3 mappen i Classic\Mozart. Hvis du er placeret i Classic\Beethoven, mens afspilning er inaktiv, vil skift fra Niveau 2 til Niveau 3 annoncere ‘Ninth_symphony’.

Hvis du placerer nogle filer i roden af $VRMusic, vil de kun blive listet ved fil navigeringsniveau.

### Musik kendetegn

Gennemse Boghylde: Benyt tasterne 4 og 6 for at flytte imellem hver Musik bog, eller Gå til bog for at hoppe til et bestemt bognummer. Bemærk, at kun 1 musik bog (Al Musik) vil være på musik boghylden, med mindre du opretter yderligere afspilleliste bøger. Du kan ikke anvende tast 3 på Slet en bog.

Læsning: Hvis sløjfe er aktiveret, vil afspilning sløjfe indenfor filerne i en musik bog. Afspilning vil fortsætte fra den sidste fil i en mappe til den første fil i den næste mappe. Du kan anvende tasterne 2 eller 8 til at vælge mappe eller filnavigering. Gå til mappe og Gå til fil funktioner er også mulig. Hvis afspilning er sat til Tilfældig afspilning, vil filerne i den aktuelle musik bog blive blandet. For eksempel hvis Al Musik bogen afspilles, vil alle dine musikfiler blive blandet. Hvis der afspilles en afspilleliste bog, vil kun filerne i denne afspilleliste blive blandet. Når slutningen på en blandet musik bog nåes, vil afspilning starte fra begyndelsen af den blandede musik bog.

Sletning af musikfiler: Benyt tast 3 for at slette musik filer under navigering fil niveau. Du vil blive bedt om at bekræfte sletning af filen. Du kan ikke anvende Stream til at slette mapper.

INFO (tast 0): Rapporterer information om den aktuelle musik bog, såsom totalt antal mapper og filer, samt total tid for bogen.

Hvor er jeg (tast 5): Rapporterer aktuel læseposition og information om den aktuelle fil. Trykkes tast 5 to gange indenfor 10 sekunder, annonceres tag information data. Hvis du ikke vil høre alle tags, så tryk Afspil for at afbryde og genoptage afspilningen.

Hastighed: Stream sætter den variable hastighedskontrol tilbage til normal hastighed, og vender tilbage til den forrige indstilling for hastigheden, når du afslutter Musik boghylden. Bemærkning: Det er kun muligt at lytte til stereo musik ved normal hastighed. Hvis du øger eller mindsker hastigheden, vil den blive afspillet i mono.

Bas og Diskant: Tonekontrollen er erstattet med adskilte bas og diskant kontroller.

### Afspillelister

Musik boghylden kan indeholde afspillelister. En afspilleliste er en tekstfil, som indeholder en liste over understøttede audiofiler, der skal afspilles. Den skal have filtypenavnet “m3u”. Du kan anvende Musik dialogen i Stream Companion version 3 til at hjælpde dig med at lave afspillelister. En afspilleliste kan ikke indeholde link til andre afspillelister. Du kan ikke anvende tast 3 til at slette filer i en afspilleliste.

### Midlertidig afspilleliste

Du kan oprette en midlertidig afspilleliste for et undersæt af mapper, som findes i $VRMusic mappen. Du kan ikke oprette en midlertidig afspilleliste fra filer, der findes i rodniveauet af $VRMusic mappen.

- Tryk tast 1 flere gange, indtil du kommer til Musik boghylden. Tryk derefter Gå til tasten flere gange, indtil du hører “Opret midlertidig afspilleliste”.

- Benyt nu tasterne 2/8 og 4/6 for at navigere til den første mappe, du vil have med i din afspilleliste. Tryk derefter tasterne Bekræft eller Afspil. Den valgte mappe og alle dens undermapper vil nu indgå i din midlertidige afspilleliste. Hvis du trykke Afspil tasten, vil afspilning af afspillelisten begynde.

Bemærkning: Vælges der en mappe for oprettelse af en midlertidig afspilleliste, vil dette fungere lidt anderledes end mappenavigeringen, beskrevet i afsnittene oven over. Umiddelbart efter at have hørt meddelelsen "Opret midlertidig afspilleliste", vil du høre navnet på den første mappe på det øverste niveau i din musikbog. Benyt tasterne 4 og 6 for at løbe igennem alle mapper på dette øverste niveau. Straks du er kommer til den øverste mappe af interesse, kan du anvende tast 8 til at gå et niveau ned, og derefter med tasterne 4 og 6 løbe igennem mapperne på det næste niveau inden i den pågældende øverste mappe. Du kan gå til lavere niveauer på samme måde. For at komme til en anden mappe på et højere niveau skal du først anvedne tast 2 for at komme op til det pågældende niveau, inden du igen benytter tasterne 4 og 6 for at navigere til den.

- Naviger indenfor en afspilleliste ved brug af tasterne 2/8 og 4/6, Gå til mappe, og Gå til fil tasterne.

- Tryk tast 0 for at få det totale antal af mapper og filer samt længden af din afspilleliste.

- Tryk tast 9 for at randomisere afspillelisten, og tryk tast 9 igen for at slå randomiseret afspilning fra.

- Afspillelisten nulstilles i samme øjeblik, du trykker 1 for at vende tilbage til boghylden.

Lad os som eksempel sige, at du har organiseret dine $VRMusic filer i 3 mappeniveauer. Du kan have musikgenre på niveau 1, kunstnere på niveau 2 og album på niveau 3. Du kan nu nemt afspille kun musik af en bestemt genre, eller alle album for en bestemt kunstner, eller lytte til et enkelt album.  Lad os antage, at dine Niveau 1 genremapper inkluderer Classical, Country, Folk og Rock. Antag nu, at i Classical har vi Niveau 2 mapper for kunstnerne Beethoven, Mozart og Strauss.  Du beslutter, om du vil afspille al din Mozart musik. Gå til Musik boghylden. Tryk Gå till tasten, indtil du hører , “Opret midlertidig afspilleliste”, tryk tast 6, indtil du hører  “Classical”. Tryk nu tast 8 for at flytte ned til dine niveau 2 mapper, og tryk tast 6 for at komme til Mozart mappen. Tryk Afspil tasten. Alle dine Mozart album vil nu blive brugt til at oprette din midlertidige afspilleliste, og afspilning af den vil starte. Hvis du trykker tast 9, vil sporene, der findes i disse album, blive afspillet i tilfældig rækkefølge. Trykkes tast 0, annonceres det totale antal Mozart album, totale antal filer og deres totale afspilletid.

### Mappe og Filnavn Annoncering

Når du gennemser Musik boghylden, kan du eventuelt ønske at høre annoncering af fil og mappenavne. Stream vil give denne information, hvis afspilleren er i Stop tilstand, men vil udelade annonceringen, hvis afspilleren er i Afspille tilstand. I begge tilfælde vil den gentage annonceringerne, hvis du trykker tasten 5 Hvor er jeg.  Så hvis du således vil anvende tast 4 eller 6 til at navigere tilbage og frem imellem musik filer, og ikke ønsker at høre mappe/fil annonceringen skal du blot først trykke Afspil tasten for at sætte afspilleren i afspilningstilstand.

## Podcasts boghylde

Podcasts boghylden indeholder en mappestruktur af audiofiler, hvor hver mappe repræsenterer en podcast feed, og hver fil en episode af denne feed. Hver fil (episode) er defineret som en separat podcast bog.

### Podcast struktur

Den efterfølgende liste giver et eksempel på, hvorledes podcast filer kan være grupperet i mapper. Der kan være op til 8 niveauer af mapper.

Mappe. $VRPodcasts

Kan indeholde filer: Ja

Regler: Enhver fil, som findes i roden af $VRPodcasts, vil blive annonceret som individuelle bøger.

Mappe. \$VRPodcasts\FeedA.

Kan indeholde audiofiler: Ja.

Regler: Dette er mappen for gruppering af podcast episode filerne under deres feed navn.

### Podcasts kendetegn

Gennemse Boghylde: Flyt imellem mappeniveauer i Podcast strukturen ved brug af tasterne 2 og 8. Det laveste niveau er bog (fil) niveauet. Filer i roden af $VRPodcasts vil kun blive annonceret på bogniveauet. Benyt tasterne 4 og 6 for at flytte imellem hver Podcast bogfil (episode), eller Gå til bog for at hoppe til et bestemt bognummer. Benyt tast 3 for at Slette en bog fil. Du kan kun slette en bog, hvis du er på bogniveauet.

Læsning: Afspilning stopper ved slutningen af hver fil. Kun Tidshop navigeringsniveau er mulig på tasterne 2 eller 8. Gå til tid er også muligt.

INFO (tast 0): Rapporterer information om den aktuelle Podcast bog (fil).

Hvor er jeg (tast 5): Rapporterer også aktuel læseposition og information om den aktuelle fil. Trykkes tast 5 to gange, annonceres tag information data. Hvis du ikke vil høre alle tags, så tryk Afspil for at afbryde og genoptage afspilningen.

## Tekst boghylde

Stream kan også gemme tekstfiler, grupperet sammen i mapper under den reserverede mappe $VRText. De afspilles ved brug af Stream Tekst-til-Tale. Hver tekstfil i $VRText mappen opfattes som en bog. Understøttede formater inkluderer: txt, html, xml, rtf og brf.  (DOCX formatet er inkluderet i Stream SoftPak. Se afsnit 8.) Bemærk, at når de er tilstede, vil billedbeskrivelse tags blive annonceret i html og xml dokumenter.

### Tekstfil struktur

Tekstfilerne kan enten være i roden af $VRText, eller organiseret i undermapper kategorier. Der kan være op til 8 niveauer af mapper.

### Tekstfil kendetegn

Gennemse Boghylde: Flyt imellem mappeniveauer i Tekstfiler strukturen ved brug af tasterne 2 og 8. Det laveste niveau er bog (fil) niveauet. Filer i roden af $VRText vil kun blive annonceret på bogniveauet. Benyt tasterne 4 og 6 for at flytte imellem hver tekstfil, eller Gå til bog for at hoppe til et bestemt filnummer. Benyt tast 3 for at Slette en tekstfil. Du kan kun slette en bog, hvis du er på bogniveauet.

Læsning: Afspilning stopper ved slutningen af hver fil. Navigeringsniveauerne på tasterne 2 eller 8 inkluderer: side (hvis der er sidemarkeringer i filen), skærm (his der ikke finde sidemarkeringer), afsnit, linje, sætning, ord, stavning og tegn. Hvis du udfører en søgning i tekst, tilføjes et Søgeniveau som det sidste navigeringsniveau, hvorved du kan finde næste eller forrige søgemne. Gå til side er mulig, hvis filen har sidemarkeringer. Gå til procent (se neden under) er også muligt.

INFO (tast 0): Rapporterer information om den aktuelle tekstfil såsom dens størrelse.

Hvor er jeg (tast 5): Rapporterer den aktuelle position som en procentvis størrelse, regnet fra starten af filen.

### Navigere HTML/XML/DOCX overskrifter

For html/xml filer, som har overskrift tags (<H1> til <H6>), vil disse svare til de tilsvarende navigeringsniveauer 1 til 6 på 2/8 menuen. Vær opmærksom på, at visse html/xml filer ikke konsekvent anvender disse tags for overskrifter. For eksempel kan filen have en H1 og H3 overskrift, men ingen H2 overskrift. I dette tilfælde vil Stream kun præsentere niveau 1 og niveau 3 i 2/8 menuen. En html/xml fil kan også have en enkelt H1 overskrift for en titel, men uden andre H1 tags i filen. I dette tilfælde vil Stream hoppe til slut på filen, hvis du trykker højre pil (tast 6) efter at have valgt niveau 1 navigering. Bemærk, at DOCX formatet er inkluderet i Stream SoftPak. Se afsnit 8.

### Gå til procent tast

Når der læses filer i Tekst boghylden eller audiofiler i Andre bøger eller Podcast boghylderne, vil Gå til Side tasten blive en Gå til procent tast for navigering til relative positioner x% fra start på filen. Tryk Gå til procent, og indtast derefter en procentværdi fra 0 til 100. Tryk Nummertegn eller Bekræft tasten for at gå til den relative position i filen, eller tryk Afspil for at gå til og starte afspilningen ved den relative position. For eksempel vil indtastning af 0 svare til starten af filen, mens 50 vil være positionen midtvejs i filen. Og ethvert tal større end 99 vil være slut på filen. For at hoppe til start eller slut på bogen så tryk i stedet for at indtaste en procentværdi henholdsvis Hurtig tilbagespoling og Hurtig fremadspoling. Bemærk, at for tekstfiler vil Stream flytte til starten af afsnittet, som indeholder positionen for den specificerede procentværdi.

# Opdatere Stream Software

HumanWare kan fra tid til anden tilbyde nye versioner af Stream software.

.upg software opdateringsfilen er indeholdt i en .zip fil, som kan hentes fra HumanWare's webside.

For at opdatere din Stream:

- Unzip den enkelte (UPG) fil fra zip filen, og kopier UPG filen til roden af et SD kort eller USB flashdrevet.

- Tilslut Stream til en stikkontakt.

- Tænd for afspilleren, og sæt kortet i.

- Opdateringen vil starte, og rapportere nummeret for den nye version, som installeres. Installationen tager 2 til 3 minutter.

- Efter at opdateringen er færdig, slukker afspilleren.

UPG filen vil automatisk blive slettet fra SD kortet, når du tænder for Stream efter at have udført en opgradering. For at opgradere flere Streams ved brug af samme SD kort, skal du lige sikre dig at fjerne det fra den opgraderede Stream, inden du igen tænder for Stream.

# Stream SoftPak funktioner

Stream SoftPak er en valgfri suite af softwarefunktioner. For at købe eller få yderligere information om Stream SoftPak så besøg venligst www.humanware.com/stream. Stream SoftPak  tilføjer yderligere funktioner til Stream:

Understøtter ikke beskyttede EPUB bøger

En EPUB bog omfatter en enkelt fil med en .epub extension. Disse filer skal placeres i $VRDTB mappen. Afhængigt af EPUB producenten kan disse bøger inkludere overskrift og sidenavigering meget lig DAISY bøger.

Mulighed for at optage i MP3 og WAV formater

Tryk tast 7 flere gange for at komme til Optagelse menuen og vælge format. Vælg dernæst 3GP, mp3 eller wav ved bnrug af tasterne 4 eller 6.

Understøttelse af ikke beskyttede Mp4-aac audiofiler

Disse filer kan være i Andre bøger, Musik eller Podcast boghyldemapperne. Den mest almindelige kilde af mp4 er fra Itunes. Filtyper inkluderer mp4, m4a og m4v.

Understøttelse af Audible Enhanced bøger

Disse filer har en .aax fil extension. De bør placeres i Audible mappen.

Understøttelse af Microsoft Word 2007 DOCX dokumenter

Disse bør placeres i VRText mappen. Stream understøtter overskriftsnavigering i DOCX dokumenter.

# Tekniske specifikationer

Victor Reader Stream Specifikationer:

- Størrelse: 117 x 66 x  22mm (4.6 x 2.6 x 0.85 tommer)

- Vægt med batteri: 180g (6 ounces)

- 3.5mm stereo Hovedtelefonstik

- 3.5mm mono eksternt mikrofonstik Input Impedans: 2.5K

- Indbygget mono kuglekarakteristik mikrofon

- Indbygget 16mm 325mW højttaler

- Batteri: Lithium-Ion, 3.7V nominelt, 2 A H

- Batteri opladningstid: 4 timer

- Batteri afspilletid: 15 timers kontinuerlig afspilning af DAISY eller NISO bøger ved brug af hovedtelefon

- Strømforsyning: Switching type AC/DC. Input 100V – 240V, 50 – 60Hz passende for mange lande med plug adaptor.

- Driftstemperaturområde: +5 til +40 graders Celsius

- Batteriopladning temperaturområde : +5 til 35 graders Celsius

- Opbevaring og transport temperatur: -20 til 45 graders Celsius

- Driftsfugtighed: 5% til 90% (ikke kondenserende)

- Opbevaring og transport fugtighed: 5% til 95% (ikke kondenserende)

- USB  OTG svarende grænseflade

- USB 2.0 værts grænseflade (bagside af afspiller) for valgfri bog kassetteholder

- SD (Secure Digital) kortstikket understøtter op til 2gb SD kort, og 4 til 32gb SDHC kort i alle klasser.

- Talende bogformater: DAISY 2, 2.02 , NISO Z39.86 2002,/2005, NIMAS 1.1

- Valgfri SoftPak Lydbogsformater: EPUB

- Audio Codecs: AMR-WB+, Audible.com Format 4, Flac, OGG Vorbis, MP3, MPEG2, Speex, Wav ADPCM, Wav P.C.M, WMA 9.

- Filtyper: 3gp, aa, bra, brf, flac, html, mp2, mp3, mpg, ogg, rtf, spx, txt, wav, wma, xml

- Valgfri SoftPak filtyper: Audible aax, DOCX, Mp4, M4A, M4V

- Tekst-til-Tale: Nuance Vocalizer ™ for Mobile

- Stemmeoptagelse: Mono kodet i AMR-WB+ (.3GP filer) 16-bit sampler ved samplingshastighed på 25,600Hz med en bithastighed på 20.8kbps

- Valgfri SoftPak Stemmeoptagelse: MP3 16-bit sampler ved en samplingshastighed på 44,100Hz med en bithastighed på 96kbps

- Valgfri SoftPak Stemmeoptagelse Wav PCM 16-bit sampler ved samplingshastighed på 44.100Hz

- DRM: 2002 PDTB1 (så kaldt I.P.P.) og 2006 PDTB2

Godkendte strømadapter

For Stream enheder, som sælges som medicinsk godkendte enheder, må kun den medfølgende strømadapter anvendes.

Brand: Fuhua, model: UE24WCP-050250SPA

Behandling og vedligeholdelse

For at holde din Stream ren anbefaler vi, at du med passende mellemrum tørrer overfladen af med en blød fugtig klud. Vrid kluden for at fjerne overskydende fugtighed. Anvend kun varmt vand. Anvend ikke nogen former for rensemidler.

Følsomhed overfor interferens

Der kan være en midlertidig forringelse af lyden, når Stream udsættes for et stærkt radiofrekvensfelt, elektrostatisk afladning eller støj i form af elektriske spidser.

FCC Advarsel

Dette udstyr er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Class B digital enhed i henhold til del 15 i FCC reglerne. Disse grænser er designet til at give fornuftig beskyttelse imod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens overfor radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens overfor radio og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opmuntres brugeren til at forsøge at rette interferensen på en eller flere af følgende metoder:

—Nyorienter eller omplacer modtagerens antenne.

—Forøg afstanden imellem udstyr og modtager.

—Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet ledningsnet end det, hvor modtageren er tilsluttet.

—Konsulter en forhandler eller en rutineret radio/TV tekniker for hjælp.

# Batteri sikkerhedsforeskrifter

- Anvend eller efterlad ikke batteriet nær ved varme eller ild. Gem ikke ved høje temperaturer

- Anvend kun Stream strømforsyningen til at lade batteriet

- Prøv ikke på at adskille eller ændre batteriet

- Kortslut ikke terminalerne

- Sænk ikke batteriet ned i vand, og undgå, at det bliver vådt

- Prøv ikke på at slå eller smide med batteriet

- Stik ikke noget i eller slå på batteriet med skarpe genstande eller en hammer.

- Prøv ikke på at lodde på batteriet

- Vend ikke den positive og negativ terminal

- Anvend ikke batteriet til andet formål end det, som producenten har i tankerne

- Prøv ikke at anvende andet batteri eller batterier af forskellige kapaciteter eller typer

- Hvis batteriet lækker eller der kommer væske i øjnene så gnid dem ikke. Rens i stedet for øjnene med rent rindende vand, og søg øjeblikkelig læge for at undgå skader

- Hvis batteriet lækker, og kommer i kontakt med huden, så rens øjeblikkeligt området med rent rindende vand for at undgå skader.

# HumanWare Canada Kontaktinformation

1030, Rene-Levesque Blvd.

Drummondville, Quebec.

Canada J2C 5W4.

Telefon: 1 (819) 471-4818.

Gratis nummer (Canada & USA): 1 (888) 723-7273.

Fax: 1 (819) 471-4828.

E-mail: ca.support@humanware.com

Webside: www.humanware.com

# Slutbruger licensaftale

Ved at anvende dette produkt (Victor Reader Stream), samtykker du i følgende minimum aftaler.

      - License Grant. HumanWare grants to End User a non-exclusive, non-transferable right and license to use the Software on this product.

      - Ownership of Software. End User acknowledges that HumanWare retain all right, title and interest in and to the original, and any copies, of software which is incorporated into this product. End User agrees not to: modify, port, translate, decompile, disassemble, reverse engineer, or make public in any way the software of this Product.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

# Appendix 1 - Stream Fejlmeddelelser

SYSTEM fejl 1: CDROM, Ingen anvendelse.

SYSTEM fejl 2:  MEMORY, Hukommelse allokeringsproblem.

MEDIA fejl 1: READ, Fejl under læsning af sektor på disk.

MEDIA fejl 2: FORMAT, Ikke understøttet filsystem.

MEDIA fejl 3: MOUNT, Fejl under montering af enhed.

MEDIA fejl 4: AUDIO, Ingen anvendelse.

MEDIA fejl 5: FILE, Fejl under adressering af audiofil.

MEDIA fejl 6: WAV, Fejl under oprettelse af ny wav struktur.

MEDIA fejl 7: MPEG, Fejl under håndtering af en mpeg fil.

MEDIA fejl 8: VORBIS, Fejl under håndtering af en vorbis fil.

MEDIA fejl 9: NO AUDIO, Ingen audio output findes.

MEDIA fejl 10: AMR-WB+, Fejl under håndtering af en AMR-WB+ fil.

MEDIA fejl 11: MP4-AAC, Fejlhåndtering af en MP4-AAC fil.

BOOK fejl 1: GENERIC, Uspecificeret

BOOK fejl 2: MP3, Fejl i mp3 dekoderen.

BOOK fejl 3: VORBIS, Fejl i ogg vorbis dekoderen.

BOOK fejl 4: WAV, Fejl i wav dekoderen.

BOOK fejl 5: NO FILE NAME, Intet filnavn disponibelt

BOOK fejl 6: NO CUR POS, Ingen aktuel position er sat.

BOOK fejl 7: FILE NOT FOUND, Fil ikke fundet på MCART.

BOOK fejl 8: AMR-WB+, Fejl med AMR-WB+ dekoderen.

BOOK fejl 9: Audible.com DRM, Afspiller ikke autoriseret til at afspille en bog som følge af DRM.

BOOK fejl 10: VRTEXT, Fejl under analysering af tekstfil.

BOOK fejl 11: TEXT SIZE, Tekstfil er for stor.

BOOK fejl 12: Braille oversættelsesfejl.

BOOK fejl 13: MP4-AAC, Fejl med MP4-AAC dekoder.

BOOK fejl 14: VRTEXT, Fejl under analysering af tekstelement.