VICTOR READER STREAM

KÄYTTÖOHJE

HumanWare

versio 1-20091026

Käyttöohje

Tietoja VICTOR READER STREAM -laitteesta

HumanWare on ylpeä voidessaan esitellä VICTOR READER STREAMin, tehokkaan äänikirjojen digitaalisoittimen.

VICTOR READER STREAM on suunniteltu kehittyneeksi ja laadukkaaksi DAISY-, MP3- ja NISO-soittimeksi opiskelijoille, työkäyttöön ja henkilökohtaiseen käyttöön silloin kun tarvitaan paljon ominaisuuksia. Se mahdollistaa tietojen siirtämisen PC:ltä laitteen muistikortille sekä monipuoliset navigointitoiminnot eri formaateissa, mukaan lukien DAISY, MP3, NISO ja elektroninen teksti. VICTOR READER STREAM -laitetta kutsutaan jäljempänä tässä käyttöohjeessa nimellä Stream tekstin keventämiseksi.

Copyright 2009. Kaikki oikeudet pidätetään, HumanWare Canada.

Tämän käyttöohjeen tekijänoikeuden omistaa HumanWare, joka pidättää kaikki oikeudet. Käyttöohjetta ei saa osittainkaan kopioida ilman HumanWaren kirjallista ennakkohyväksyntää.

# Yleiskuvaus: VICTOR READER STREAM

## Laitteen pakkaus

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

- VICTOR READER STREAM (akku valmiiksi asennettuna)

- Verkkolaite

- Suojakotelo

- Pitkä USB-kaapeli PC:tä varten

- Lyhyt USB-kaapeli USB-muistia varten

- Kuulokkeet

- Takuutodistus

- SD-muistikortti (jos hankittu lisävarusteena)

- CD, jossa dokumentit

Joissakin maissa pakkaus voi sisältää myös kortin, jolla voidaan ostaa takuuajan pidennys normaalitakuun lisäksi. Jos löydät tällaisen kortin ja olet kiinnostunut jatkotakuusta, palauta kortti 30 päivän kuluessa. Jos sinulla on vaikeuksia kortin täyttämisessä tai haluat lisätietoja, ota yhteys HumanWareen:

Palvelupuhelin: 1 888 723-7273 (Kanada ja Yhdysvallat)

Puhelin: 1 (819) 471-4818

Sähköposti: ca.sales@humanware.com

## Lisäominaisuudet (SoftPak)

Voit laajentaa Streamin monipuolisia toimintoja edelleen hankkimalla laitteeseen maksulliset lisäominaisuudet. Lisätietoja löydät luvusta 8.

## Kuvaus: VICTOR READER STREAM

### Laitteen etupuoli

Laitteen etupuoli jakaantuu kolmeen osaan:

- Yläosassa on kaiutin vasemmassa kulmassa ja sisäänrakennettu mikrofoni oikeassa kulmassa.

- Keskiosassa on numeronäppäimistö, jossa numero 5 on varustettu tunnistuspisteellä. Tätä numeronäppäimistöä käytetään kirjan rakenteessa liikkumiseen samoin kuin kirjanmerkkien, sivujen tai kappaleiden valitsemiseen. Numeron 1 yläpuolella on Siirry sivulle -näppäin. Siirry sivulle -näppäimellä pääset suoraan halutulle sivulle. Numeron 3 yläpuolella on Kirjanmerkki-näppäin. Sen avulla voit merkata kirjanmerkin kohtaan, johon haluat palata myöhemmin. Näppäimien Siirry sivulle ja Kirjanmerkki välissä on vihreä merkkivalo. Tämä LED palaa jatkuvasti, kun Stream on päällä ja vilkkuu, kun Stream on suljettu mutta latautumassa.

- Alaosassa ovat Play/Stop-näppäin, joka sijaitsee pikakelausnäppäinten Taaksepäin ja Eteenpäin välissä. Play/Stop-näppäimen yläpuolella on Uninäppäin.

Numeronäppäimistön ja Uninäppäimen välissä on korotettu linja, joka helpottaa oikeiden näppäinten löytämistä.

### Laitteen vasen kylki

Laitteen vasemmassa kyljessä ylimpänä on Virtanäppäin. Laitteen virta kytkeytyy ja katkeaa pitämällä tätä näppäintä hetken painettuna. Kun laite on käynnistetty, tätä samaa Virtanäppäintä painamalla voit valita äänenvoimakkuuden, puhenopeuden ja äänensävyn/-korkeuden asetukset. Virtanäppäimen alapuolella on kaksi kolmiomaista näppäintä. Näitä Nuoli ylös ja Nuoli alas -näppäimiä käytetään virtanäppäimellä valitun asetuksen säätämiseen. Nämä asetukset säilyvät muistissa. Käyttömukavuuden parantamiseksi kaiutinta ja kuulokkeita varten tallennetaan eri asetukset.

### Laitteen oikea kylki

Laitteen oikeassa kyljessä on ylimpänä kuulokeliitäntä, jota voidaan käyttää myös ulkoisten kaiuttimien liittämiseen. Sen alapuolella on mikrofoniliitäntä. Suunnilleen oikean kyljen puolivälissä karhennettujen pintojen välissä on Äänitysnäppäin, jossa on punainen piste ja pieni korotuspiste.

### Laitteen yläreuna

Laitteen yläpäädyssä on vasemmalla mini-USB-liitin. Tämän liitännän kautta saat siirrettyä kirjoja USB-muisteista laitteeseen mukana tulleiden USB-kaapelien avulla. Tästä oikealle sijaitsee SD-muistikorttipaikka. Korttipaikan oikealla puolella on virtaliitäntä. Liitä verkkolaite tähän pistokkeeseen ja pistorasiaan, kun haluat ladata laitteen akun.

### Laitteen takapuoli (akkukotelo)

Akkukotelo sijaitsee laitteen takasivulla. Jos haluat avata akkukotelon kannen, paina sormilla kotelon kantta ja liu'uta sitä alaspäin. Helpoin tapa on ehkä se, että otat laitteen käteesi niin, että laitteen pyöristetty alaosa on alaspäin. Tällöin voit painaa peukaloillasi kevyesti akkukotelon kantta samalla kun liu'utat sitä itseesi päin. Kun kansi on poissa, huomaat akun yläpuolella puolipyöreän kolon.

Akun irrotus: asettamalla sormesi puolipyöreään koloon saat akun nostettua ulos kotelosta.

Akun asennus: Varmista, että akku on oikein päin. Akun alareunassa on kolme uloketta, kaksi reunoilla ja yksi vähän keskeltä vasemmalle. Akun yläreunassa on yksi uloke keskellä. Akun päällä on tarra, joka peittää suurimman osan pinnasta. Tämän tarran on oltava ylöspäin, kun akku laitetaan paikoilleen. Laita akun alaosa ensin paikalleen ja varmista, että ulokkeet menevät paikoilleen. Kun painat akun yläosan paikoilleen, tunnet pienen vasteen, kun akku asettuu oikein.

Akku on suunniteltu menemään paikoilleen vain oikeassa asennossa. Älä yritä painaa akkua väkisin paikoilleen, vaan varmista sen oikea asento. Laita akkukotelon kansi paikoilleen niin, että se myös napsahtaa kiinni.

Täyteen ladattu akku antaa noin 15 tunnin kuunteluajan. Seuraavat tekijät saattavat lyhentää käyttöaikaa:

- Jos akkua ladataan alle 4 tuntia.

- Jos käytetään paljon navigointitoimintoja.

- Jos kuunnellaan kovalla äänenvoimakkuudella tai suurilla nopeuksilla.

- Akun latauskapasiteetti alkaa heikentyä noin 400 latauskerran jälkeen.

Akku latautuu automaattisesti aina tarvittaessa, kun laite on liitettynä pistorasiaan. Jos soitin on pois päältä, mutta se on liitettynä pistorasiaan, virta-LED vilkkuu silloin, kun laite latautuu. Laitetta voidaan käyttää myös latauksen aikana, mutta tällöin LED palaa jatkuvasti. Täyteen latautuminen kestää noin 4 tuntia.

Jos laite ei ole liitettynä pistorasiaan ja sitä ei käytetä noin 30 minuuttiin, virta katkeaa automaattisesti akun säästämiseksi.

Tärkeää: On normaalia, että akku lämpenee latauksen aikana. Siksi on suositeltavaa, ettei akkua ladata soittimen ollessa lämmönlähteen lähellä tai suojakotelossaan.

Huomaa: Laitteen sarjanumero löytyy akkukotelon vasemmasta yläkulmasta. Voit myös kuunnella sarjanumeron painamalla INFO-näppäintä (0-näppäin).

## Virtanäppäin

### Laitteen kytkeminen päälle ja pois

Käynnistääksesi laitteen pidä vasemmalla ylhäällä sijaitsevaa Virtanäppäintä painettuna. Kuulet  äänimerkin ja tervetulotoivotuksen.

Sulje laite pitämällä Virtanäppäintä uudelleen painettuna. Kuulet kaksi piippausta, jotka kertovat, että laite sulkeutuu.

### Laitteen resetointi virtanäppäimellä

Toisinaan monipuolisen ohjelmiston sisältävä laite, kuten Stream, saattaa jumittua niin ettei se tottele mitään näppäintä. Mikäli näin tapahtuu, pidä Virtanäppäintä painettuna noin 7 sekuntia, jolloin laite nollautuu ja voit taas käyttää sitä.

## SD-muistikortin asettaminen ja poistaminen

Voit asettaa ja poistaa SD-muistikortin seuraavasti:

- Pidä laitetta kädessäsi niin, että sen etupuoli on itseesi päin. SD-muistikorttipaikka on laitteen yläreunassa keskellä.

- Yksi kortin kulmista on leikattu 45 asteen kulmaan.

Tämän kulman on oltava alhaalla vasemmalla, kun työnnät kortin sille varattuun aukkoon. Jos kortti ei ole oikeassa asennossa, se ei mene paikoilleen. Kortissa on pieni liukukytkin kirjoitussuojausta varten oikealla puolella. Tämän kytkimen on oltava ala-asennossa, jos haluat tallentaa kortille jotakin tietoa tai poistaa sitä. Jos haluat vain kuunnella kortin sisältöä, voi kytkin olla suojaustilassa (ylhäällä).

- Paina kortti aukkoon niin syvälle, että se lukittuu paikoilleen. Älä käytä liikaa voimaa. Vain kevyt painallus riittää SD-kortin lukitsemiseen paikoilleen.

- Jos haluat poistaa kortin, paina sitä hieman, jolloin lukitusmekanismi vapauttaa kortin. Vedä sitten kortti ulos.

### SD-kortin äänitunniste

Teksti- tai pistekirjoitustarrojen kiinnittäminen SD-kortteihin ei ole sallittua, koska ne saattavat vaurioittaa laitetta. SD-muistikorttien tunnistamisen helpottamiseksi Stream tukee valinnaista äänitunnistetta. Tunniste tallennetaan erityiseen tekstitiedostoon nimeltä $VRLabel.txt, joka sijaitsee SD-kortin juurihakemistossa. SD-muistikortin tunniste on mahdollista luoda Stream Companion version 3 Tools-valikossa. Voit luoda tiedoston myös Windows Notepadin (Muistion) avulla. Aina kun muistikortti asetetaan laitteeseen tai Stream kytketään päälle, se etsii tätä tunnistetiedostoa. Jos tiedosto löytyy, Stream ilmoittaa sen sisällön. Huomaa, että tunniste saa olla enintään 50 merkin pituinen. Stream jättää tunnistetiedoston merkit huomiotta 50. merkistä eteenpäin. Tunnistetiedosto on valinnainen. Jos et tarvitse SD-kortin tunnisteen automaattista ilmoittamista, tunnistetta ei tarvitse asettaa. Tällä tunnisteella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, jonka näkyy SD-kortin ominaisuuksissa Windowsissa.

## Muistikortin tunnistus

Kun kuuntelet SD-kortin sisältöä ja kortti poistetaan soittimesta, laite siirtyy USB-muistin ensimmäisen kirjan kohdalle (jos käytettävissä) tai siirtyy näppäinten kuvaustilaan.

Jos laitteessa on sekä SD-muistikortti että USB-muisti liitettynä, laite etsii ensin SD-kortin sisällön ja valitsee viimeksi kuunnellun kirjan. Mikäli viimeksi kuunneltua kirjaa ei ole saatavilla, laite valitsee ensimmäisen saatavilla olevan kirjan SD-kortilta. Mikäli SD-kortilla ei ole kirjoja, laite yrittää löytää kirjan USB-muistista.

## Kirjaluettelojen rakenne

Victor Stream tunnistaa erityyppisiä kirjoja, jotka tallennetaan eri kansiorakenteisiin, joita kutsutaan kirjalistoiksi. Voit valita haluamasi kirjaluettelon painamalla useamman kerran näppäintä 1. Voit liikkua eteen- ja taaksepäin valitsemassasi kirjaluettelossa painamalla näppäimiä 4 (taakse) ja 6 (eteen). Kirjaluettelo on silmukka, eli viimeisen luettelon jälkeen tulee jälleen ensimmäinen. Muistiinpanot (Notes) -kirjaluetteloa lukuun ottamatta tyhjiä kirjaluetteloja ei ilmoiteta. Kirjat tallennetaan sekä SD-kortille että USB-muistiin kirjaluetteloille varatulla kansionimellä, joka alkaa "$VR". Näiden kansioiden (kirjaluettelojen ) sisällä voi olla käyttäjän määrittelemiä alikansioita erillisille kirjoille tai tiedostoryhmille. Voit tallentaa SD-kortille muitakin kansioita ja tiedostoja, sillä Stream tunnistaa omaksi materiaalikseen ainoastaan ne kansiot, jotka alkavat "$VR". Huomaa, että jos asetat ei-kirjoitussuojatun kortin, Stream luo automaattisesti varatut $VR-kansiot, ei kuitenkaan kansiota $VRAudible.

Kirjaluettelon rakenne ja käyttö kuvataan seuraavassa:

Kirjaluettelo: Äänikirjat (Talking Books) (kansio $VRDTB).

Kirjatyypit: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1 (EPUB-kirjatyyppi sisältyy maksullisiin lisäominaisuuksiin. Lisätietoja luvussa 8.)

Käyttö: Kansiot, jotka kuuluvat kuhunkin DAISY- tai NISO-kirjaan, tulee tallentaa erillisiin alikansioihin tähän kansioon. Valitse kansio tai kirjan navigointitaso näppäimien 2 / 8 avulla ja käytä näppäimiä 4 / 6 navigoimiseen valitulla tasolla. Paina PLAY kirjan valitsemiseksi. Näissä kirjaluetteloissa lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan erikseen.

Kirjaluettelo: Muut kirjat (Other Books) (kansio $VROtherBooks).

Kirjatyypit: Muut kuin DAISY- tai NISO-kirjat, jotka koostuvat Streamin tukemista audiotiedostoista.

Käyttö: Yhden kirjan kaikki tiedostot on tallennettava omaan alikansioonsa. Kansiot voivat olla sisäkkäisiä. Valinnaisesti yhden tiedoston kirjat voidaan sijoittaa suoraan juurikansioon. Valitse kansio tai kirjan navigointitaso näppäimien 2 / 8 avulla ja käytä näppäimiä 4 / 6 navigoimiseen valitulla tasolla. Paina PLAY kirjan valitsemiseksi. Näissä kirjaluetteloissa lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan erikseen. Kuuntelu pysähtyy jokaisessa kirjassa viimeisen tiedoston loppuun.

Kirjaluettelo: Audible-kirjat (Audible books) (kansio $VRAudible)

Kirjatyypit: Audible muoto 4 (Audible Enhanced -muoto sisältyy maksullisiin lisäominaisuuksiin. Lisätietoja luvussa 8.)

Käyttö: Yhden kirjan kaikki tiedostot on tallennettava tähän varattuun kansioon. Alikansioita ei saa käyttää. Voit siirtyä kirjasta toiseen näppäimien 4 / 6 avulla. Paina PLAY kirjan valitsemiseksi. Näissä kirjaluetteloissa lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan erikseen. Kuuntelu pysähtyy jokaisessa kirjassa viimeisen tiedoston loppuun. Audible-kirjaluettelo luodaan vain, jos hankit Stream-soittimeesi lisenssin Audible-kirjoja varten.

Kirjaluettelo: Musiikki (Music) (kansio $VRMusic).

Kirjatyypit: Soittolistat (vain M3U) ja äänitetyt tiedostot, jotka koostuvat Streamin tukemista audiotiedostoista.

Käyttö: Musiikkikirja voi olla joko soittolista tai koko musiikkirakenne (kutsutaan nimellä All Music -kirja). Lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan erikseen. Voit siirtyä musiikkikirjasta toiseen näppäimien 4 ja 6 avulla ollessasi kirjaluettelossa. All Music -kirja koostuu sisäkkäisistä kansioista, joissa on audiotiedostoja. Rakenne voidaan jaotella esimerkiksi musiikkilajin, artistin, albumin tai kappaleiden mukaan. Voit liikkua All Music -kirjassa näppäimillä  2 / 8 kansion tai tiedostojen navigointitason valitsemiseksi. Navigoi valitsemallasi tasolla näppäimien 4 / 6 avulla. Kuuntelu jatkuu kansion viimeisen tiedoston loputtua seuraavan kansion ensimmäisestä tiedostosta. Satunnaissoittotoiminto (asetetaan painamalla  9) on käytettävissä vain musiikkikirjoissa.

Kirjaluettelo: Podcast-tiedostot (Podcasts) (kansio $VRPodcasts)

Kirjatyypit: Kaikki Streamin tukemat audiotiedostotyypit.

Käyttö: Kukin podcast-tiedosto määritellään erilliseksi kirjaksi, joten pääset tiedostosta toiseen näppäimien  4 / 6 avulla ollessasi kirjaluettelossa. Tiedostot voivat sijaita alikansioissa, jolloin voit valita kansion tai kirjan navigointitason näppäimillä 2/8. Lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan (tiedostoon) erikseen. Kuuntelu pysähtyy jokaisen kirjan (tiedoston) lopussa.

Kirjaluettelo: Teksti (Text) (kansio $VRText).

Kirjatyypit: Tekstitiedostot (txt, rtf, html, xml, brf) (DOCX-muoto sisältyy Streamin lisäominaisuuksiin. Lisätietoja luvussa 8.)

Käyttö: Kukin tekstitiedosto määritellään erilliseksi kirjaksi, joten pääset tiedostosta toiseen näppäimien  4 / 6 avulla ollessasi kirjaluettelossa. Tiedostot voivat sijaita alikansioissa, jolloin voit valita kansion tai kirjan navigointitason näppäimillä 2/8. Lukukohta ja kirjanmerkit tallennetaan jokaiseen kirjaan (tiedostoon) erikseen. Kuuntelu pysähtyy jokaisen kirjan (tiedoston) lopussa. Huomaa: Jos pistekirjoitustiedostosi (.brf) ei toistu oikein, varmista että olet valinnut oikean pistekirjoituksen tulkintataulukon asetusvalikosta (näppäin 7).

Kirjaluettelo: Muistiinpanot (Notes) (kansio $VRNotes)

Kirjatyypit: Äänitetyt muistiinpanot 3GP-tiedostomuodossa (MP3 ja WAV sisältyvät Streamin lisäominaisuuksiin. Lisätietoja luvussa 8.)

Käyttö: Tämä on luettelo Streamilla äänitetyistä tiedostoista. Laite numeroi kunkin äänitteen juoksevasti. Muistiinpanoluettelo määritellään yhdeksi kirjaksi, joten kaikille muistiinpanoille tallentuu vain yksi lukukohta ja yhteiset kirjanmerkit.

Huomaa: Kansioiden nimissä on tässä luettavuuden takia käytetty isoja ja pieniä kirjaimia, mutta Stream ei vaadi sitä.

## Muut varatut tiedostonimet

Stream voi luoda SD-kortille muitakin tiedostonimiä, jotka alkavat "$VR". Näiden tiedostojen poistaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

## Tiedostojen siirto tietokoneen ja Streamin välillä

Kun haluat liittää Streamin tietokoneeseen, sulje ensin Stream ja liitä pitkän USB-kaapelin miniliitin Streamin liitäntään (laitteen yläpäädyssä vasemmalla) ja toinen pää tietokoneen USB-liitäntään. Käynnistä Stream. Tietokone tunnistaa Streamin SD-muistikortin USB-muistina ja voit nyt käyttää tiedostojen siirtoon esimerkiksi Windowsin resurssienhallintaa. Jos tietokoneessasi on kortinlukija SD-korteille, tiedostojen siirto tapahtuu nopeammin laittamalla kortti lukijaan kuin Streamin ja USB-kaapelin välityksellä. Jos tiedostojen siirtäminen Windowsin resurssienhallinnan avulla ei ole sinulle tuttua, on mahdollista käyttää myös valinnaista Streamin apuohjelmaa, joka löytyy Streamin CD-levyltä. CD-levyllä on myös erillinen käyttöohje ohjelmaa varten.

Streamin on oltava käynnistettynä, kun tiedostoja siirretään. Ohjausnäppäimet eivät toimi, kun Stream on kytkettynä tietokoneeseen. Sulje Stream, kun katkaiset yhteyden tietokoneeseen.

Voit vaihtaa muistikortin Streamin ollessa kytkettynä, mutta ennen kuin otat SD-kortin pois Streamistä tai irrotat laitteen tietokoneesta, muista käyttää tietokoneen "poista laite turvallisesti" -toimintoa.

# Perustoiminnot

## Äänenvoimakkuuden, nopeuden ja äänensävyn/-korkeuden säätö

Kun Streamin virta on kytkettynä, paina vasemmassa kyljessä ylhäällä olevaa Virtanäppäintä useita kertoja vaihtaaksesi äänenvoimakkuuden, nopeuden ja äänensävyn/-korkeuden säätöjen välillä. Jos et paina mitään näppäintä 10 sekuntiin, säätö palaa äänenvoimakkuuden kohdalle. Säädä valittua asetusta nuoli ylös/alas-näppäimillä, jotka ovat vasemmassa kyljessä Virtanäppäimen alapuolella. Äänimerkki ilmoittaa, kun olet saavuttanut säädön ylä- tai alarajan. Jos kirjan kuuntelu ei ole menossa, STREAM ilmoittaa säädön asennon. Äänensävyn/-korkeuden ja nopeuden säädöissä äänimerkki ilmoittaa myös normaali- eli 0-asennon. Se merkitsee normaalia äänensävyä/-korkeutta tai normaalinopeutta. Huomaa, että äänenkorkeuden säätö korvaa äänensävyn säädön "tekstistä puheeksi" -kirjoissa. Äänenkorkeuden säätö ei vaikuta äänensävyn säätöön äänikirjoissa.

### Eri nopeusasetukset puhesynteesi- ja audiotoistoa varten

Stream muistaa nopeusasetukset erikseen puhesynteesi- ja audiotoistoa varten. Voit muuttaa toista nopeutta toiseen vaikuttamatta. Kaikki äänikirjat toistetaan samalla nopeudella. Sama koskee kaikkia "tekstistä puheeksi" -kirjoja. Huomaa, että säätö ei vaikuta musiikkitiedostoihin, koska niiden nopeus on aina oletuksena normaalinopeus.

## Basson ja diskantin säätö (Music-kirjaluettelossa)

Musiikkikirjojen luettelossa (Music) äänensävyn säätö korvautuu basson ja diskantin säädöillä. Paina Virtanäppäintä useita kertoja vaihtaaksesi äänenvoimakkuuden, nopeuden, basson ja diskantin välillä. Basson säätö vaikuttaa alimpiin taajuuksiin. Plusmerkkiset arvot lisäävät ja miinusmerkkiset arvot vähentävät bassoja. Vastaavasti voit säätää diskanttia (treble). Basson säätö ei vaikuta diskanttisäätöön ja päinvastoin. Jos haluat kuulla musiikin mahdollisimman luonnonmukaisena, aseta basson ja diskantin säädöt nollaan.

## Play/Stop (käynnistys/pysäytys)

Käynnistä kirjan kuuntelu painamalla Play/Stop-näppäintä.

Kirjan kuuntelu pysähtyy painamalla Play/Stop-näppäintä uudelleen.

HUOMAA: Voit käyttää Play/Stop-näppäintä toiminnon tai syötetyn numeron vahvistamiseen samalla tavalla kuin vahvistusnäppäintä #. Erona vahvistusnäppäimen käyttöön on, että painamalla Play/Stop-näppäintä kuuntelu käynnistyy saman tien.

## Pikasiirto eteen- ja taaksepäin

Näillä näppäimillä voit siirtyä nopeasti taakse- tai eteenpäin.

Pidä näppäintä taaksepäin tai eteenpäin painettuna, kunnes tulet haluttuun kohtaan. Pikasiirto taaksepäin tai eteenpäin kiihtyy sitä nopeammaksi, mitä kauemmin pidät näppäintä painettuna. Jokaista 3 sekuntia kohden, jonka pidät näppäintä painettuna, pääset materiaalissa eteen- tai taaksepäin 1 minuutin, 2 minuuttia, 5 minuuttia, 10 minuuttia jne. Pisin kertahyppy on 5 minuuttia. Jokaisen 3 sekunnin aikahypyn välissä Stream ilmoittaa aikahypystä ja toistaa lyhyen leikkeen normaalinopeudella.

Jos painat pikasiirtonäppäintä eteenpäin tai taaksepäin vain lyhyesti, kuuntelu siirtyy 5 sekuntia eteen- tai taaksepäin.

## Näppäinten kuvaustila

Jos SD-kortti tai USB-muisti on käytettävissä, pidä Info-näppäintä (0) painettuna päästäksesi Näppäinten kuvaustilaan. Pidä  Info-näppäintä painettuna uudelleen päästäksesi pois Näppäinten kuvaustilasta.

Jos SD-korttia tai USB-muistia ei ole käytettävissä, Näppäinten kuvaustila aktivoituu automaattisesti.

Kun olet Näppäinten kuvaustilassa, kuulet tietyn näppäimen toiminnon painamalla sitä.

# Numeronäppäinten toiminnot

## Luettelo numeronäppäimien toiminnoista

- 1: Kirjaluettelo painettaessa lyhyesti, käyttöohje painettaessa pidempään

- 2: Navigointitoiminto

- 3: Poista / kopioi

- 4: Taaksepäin

- 5: Missä olen? -toiminto

- 6: Eteenpäin

- 7: Valikko, pidempään painettaessa "tekstistä puheeksi" -äänen vaihto

- 8: Navigointitoiminto

- 9: "Tekstistä puheeksi" / äänikirjatilan vaihto / satunnaissoittotoiminnon vaihto (musiikki)

- Tähtinäppäin (*): Lyhyesti painettaessa Peruuta, pidempään painettaessa näppäinten lukitus

- 0: Lyhyesti painettaessa Info, pidempään painettaessa näppäinten kuvaustila

- Tähtinäppäin (#): Vahvista

## Navigointinäppäimet

Streamissa on mahdollista navigoida luvuittain, osittain, sivu kerrallaan, aikahypyllä, kappaleittain tai muilla kirjan julkaisijan määrittelemillä tavoilla.

Käytä näppäimiä 2 ja 8 valitaksesi navigointitason. Nämä vaihtelevat materiaalien mukaan, mutta useimmissa kirjoissa taso 1 tarkoittaa lukua, taso 2 kappaletta, taso 3 alakappaletta jne. Sivuvalintaa ei välttämättä ole kaikissa kirjoissa. Lausetaso on useimmiten pienin navigointielementti, mutta se on kirjan julkaisijan määriteltävissä. Stream rajoittaa lausehyppyjen maksimipituudeksi 1 minuutin. Valitse ensin navigointitaso (luku, sivu jne.) näppäimien 2 ja 8 avulla. Siirry sen jälkeen näppäimien 4 ja 6 avulla taakse- tai eteenpäin valitun tason elementtien välillä. Näppäimet 2 ja 8 ilmoittavat ainoastaan ne tasot, jotka kirjassa ovat käytettävissä. Lausetaso ilmoitetaan aina, mutta sen laajuus riippuu kirjan julkaisijasta.

### Navigoinnin peruminen

Painamalla Peruuta (*) 10 sekunnin kuluessa siitä, kun olet siirtynyt taakse- tai eteenpäin näppäimellä 4 tai 6 tai käyttänyt siirtymistä tietylle sivulle, voit perua siirtymisen ja palata aiempaan kohtaan.  Perumistoiminto ei koske pikasiirtonäppäimiä taaksepäin tai eteenpäin.

## Aikahyppytila

Aikahyppytila voidaan valita näppäimien 2 ja 8 avulla.

Paina näppäintä 4 hypätäksesi taaksepäin tai näppäintä 6 hypätäksesi eteenpäin hyppyvälin verran.

Hyppyväli voidaan asettaa 1, 5, 10 tai 30 minuuttiin asetusvalikon "navigointi ja kuuntelu" -osassa (näppäin 7)

## Navigointitila tekstistä puheeksi (puhesynteesi)

Kun Stream on tekstistä puheeksi -tilassa, käytettävissä on lisää tekstinavigointimahdollisuuksia näppäimien 2 / 8 (ylös / alas) avulla. Nämä mahdollisuudet ovat: ruutu, kappale, rivi, lause, sana, tavu ja merkki. Huomaa, että etsiessäsi tekstistä lisätään hakutaso (Search), jolloin voit hakea seuraavaa tai edellistä haettavaa kohdetta. Ruutu- ja rivielementit on määritelty niin, että ruudulla on 25 riviä ja enintään 80 merkkiä rivillä. Kuten muissakin navigointitasoissa, voit liikkua valitun tason mukaisia siirtymiä näppäimillä 4 / 6 (vasen / oikea). Huomaa, että ruutu-valinta on mahdollinen ainoastaan silloin, kun kirjaan ei ole määritelty sivuja.

## Tavutila Teksti-kirjaluetteloa varten

Tavutila voidaan valita näppäimien 2 ja 8 avulla. Tavutila löytyy sana- ja merkki-valintojen välistä. Voit siirtyä sana kerrallaan näppäimillä 4 ja 6. Stream ilmoittaa sanan ja tavaa sen. Huomaa, että isot kirjaimet ilmoitetaan ja sanat tavataan normaalinopeudella puhesynteesin nopeusasetuksesta riippumatta.

## Ylihypättävät elementit

Stream tukee seuraavia ylihypättäviä elementtejä: alaviite, sivunumero, tuotantomerkit ja sivupalkki.

Ylihypättävät elementit voidaan asettaa tilaan toista, hyppää yli tai tarvittaessa, lisätietoja saat kappaleesta Asetusvalikko. Kun Stream tulee ylihypättävän elementin kohdalle, se toimii seuraavasti:

Toista: Elementti toistetaan aina.

Hyppää yli: Elementtiä ei toisteta koskaan.

Tarvittaessa: Elementtiä ei toisteta, mutta se lisätään luetteloon ja elementin nimi ilmoitetaan. Huomaa, että vaihtoehto tarvittaessa ei ole käytössä sivu- ja rivinumeroille.

### Kutsu ylihypättävät elementit

Tarvittaessa-valintaa käytettäessä ylihypättävät elementit voidaan kutsua painamalla vahvistusnäppäintä #.

Stream muistaa 5 tarvittaessa ylihypättävää elementtiä. Viimeisin ylihypätty elementti haetaan ensimmäisenä. Painettaessa vahvistusnäppäintä # uudelleen haetaan seuraava elementti luettelosta. Kun elementti haetaan, sen nimi toistetaan ja sen jälkeen toisto alkaa elementin alusta. Kun elementti on toistettu, kuuluu tiedote "Palaa tekstiin" ja painamalla vahvistusnäppäintä # pääset takaisin tekstiin.

Elementin toiston aikana voit keskeyttää sen toiston ja palata tekstiin painamalla näppäintä Peruuta (*).

## Navigointi kirjaluettelossa — näppäin 1

Paina kirjaluettelonäppäintä (1) useita kertoja siirtyäksesi halutun kirjan kohdalle. Luettelo on silmukka, eli viimeisen kirjan jälkeen tulee taas ensimmäisen vuoro. Muistiinpanot (Notes) -kirjaluetteloa lukuun ottamatta tyhjiä kirjaluetteloja ei ilmoiteta. Kirjaluettelot sisältävät erityyppisiä kirjoja ja tiedostoja, joita käsiteltiin aiemmin tässä käyttöohjeessa. Voit siirtyä taakse- ja eteenpäin kirjaluettelossa näppäimien 4 ja 6 avulla. Paina  Siirry-näppäintä (näppäimen 1 yläpuolella) syöttääksesi kirjan numeron. Päätä kirjan numeron syöttäminen vahvistusnäppäimellä (#), jolloin pääset syöttämäsi numeron mukaisen kirjan kohdalle ja pysyt edelleen kirjaluettelossa. Kun löydät haluamasi kirjan, paina vahvistus- tai Play-näppäintä kirjan avaamiseksi. Painamalla Play Stream alkaa toistaa valittua kirjaa kohdasta, johon viimeksi jäit.

### Monitasoinen navigointi kirjaluettelossa

Halutessasi voit luoda monitasoisen kansiorakenteen kirjaluetteloissa Äänikirjat, Muut kirjat, Podcastit ja Tekstitiedostot. Sen sijaan että siirtyisit kirjasta toiseen näppäimillä 4 ja 6, voit valita navigointitason ylä- ja alanuolilla (2 ja 8). Kun tämän jälkeen painat näppäintä 4 tai 6, pääset valitulla tasolla kansiosta toiseen silmukkamaisesti, eli viimeisen kohteen jälkeen tulee jälleen ensimmäinen. Kun löydät etsimäsi kansion, paina näppäintä 2 tai 8 uudelleen valitaksesi kirjatason kyseisestä kansiosta ja siirtyäksesi halutun kirjan valintaan. Navigointi kirjatasolla siirtyy myös kansiosta toiseen. Streamin avulla on mahdollista navigoida jopa 8 kansiotasolla $VR-kansion alla. Jos tasoja on enemmän kuin 8, Stream tunnistaa loput tasot tasoksi 8. Jos sijoitat tiedostoja myös $VR-kansion juureen, nuo tiedostot luetellaan vain 2/8 kierron kirjatasolla.

Huomaa: Monitasoiset kirjaluettelot eivät ole pakollisia. Jos päätät olla järjestämättä kirjoja useille alikansiotasoille, voit selata kirjaluetteloa vain näppäimillä 4 ja 6 navigoidaksesi kirjatasolla.

## Käyttöohje — näppäin 1 (pidä painettuna)

Kun et ole kirjaluettelossa, voit kuunnella sisäänrakennettua käyttöohjetta pitämällä näppäintä 1 painettuna. Kun haluat päästä pois käyttöohjeesta, pidä näppäintä 1 uudelleen painettuna.

## Poistotoiminto — näppäin 3

Kun liikut kirjaluettelossa, voit poistaa halutun kirjan painamalla näppäintä 3. Äänikirjoissa ja Muissa kirjoissa tämä poistaa koko alikansion, joka sisältää kyseisen kirjan. Audible-, Podcast- ja Tekstitiedostoissa poistotoiminto poistaa yksittäisen kirjatiedoston. Selatessasi Kaikki musiikki -kirjan tiedostoja voit painaa näppäintä 3 poistaaksesi yksittäisen tiedoston. Soittolistaa ei kuitenkaan voi poistaa. Selatessasi Muistiinpanot-kirjaa voit painaa näppäintä 3 poistaaksesi yksittäisen muistiinpanotiedoston. Paina 3 poistaaksesi valitun kohteen; Stream pyytää vahvistuksen poistolle. Paina vahvistusnäppäintä #, jos haluat poistaa tai mitä muuta näppäintä tahansa, jos haluat perua poiston.

## Kirjojen kopioiminen USB-muisteista

Voit kopioida DAISY- ja NISO-kirjoja ulkoisista USB-muisteista SD-kortille. Tämä tapahtuu kytkemällä USB-muistitikku Streamiin lyhyellä USB-kaapelilla, joka toimitetaan Streamin mukana. Navigoi USB-kirjan kohdalle. Kun kirja on auki, paina näppäintä 3 käynnistääksesi kopioinnin. Kopioinnin eteneminen prosentteina ilmoitetaan. 20 MB:n kopioiminen kestää noin minuutin, joten keskimääräinen kirja kopioituu noin 10 minuutissa. Kopiointi voidaan peruuttaa koska tahansa painamalla tähtinäppäintä.

## Missä olen? — näppäin 5

Missä olen? -toiminto kertoo sijaintisi ilman, että sinun tarvitsee keskeyttää kuuntelua. Materiaalista riippuen Stream ilmoittaa yhden tai useamman seuraavista tiedoista: sivu, luvun numero, kappaleen otsikko tai tiedoston nimi. Musiikissa laite ilmoittaa nykyisen kansion sekä tiedostojen nimet ja kestoajat. Äänikirjoissa, Muissa kirjoissa, Audible-kirjoissa, Podcasteissa ja Muistiinpanoissa laite ilmoittaa kuunnellun prosenttiosuuden kirjasta tai muistiinpanosta sekä yksittäisten tiedostojen kestoajat. Tekstitiedostoissa laite ilmoittaa kuunnellun prosenttiosuuden tiedostosta. Kuuntelu jatkuu näiden tietojen ilmoittamisen jälkeen.

### Missä olen? -tagitiedot

Jos painat MP3 musiikki- ja Podcast-tiedostoissa Missä olen? (näppäin 5) kahdesti, Stream ilmoittaa ID3-tagitiedot. Jos et halua kuunnella kaikkia tageja, paina Play keskeyttääksesi ja palataksesi kirjan kuunteluun.

### Missä olen? Audible-kirjoille

Jos painat Audible-kirjoissa Missä olen? (näppäin 5) kahdesti, Stream kertoo lisätietoja kirjasta. Jos et halua kuunnella tietoja, paina Play keskeyttääksesi ja palataksesi kirjan kuunteluun.

## Moniääninen tekstistä puheeksi (puhesynteesi)

Streamin englanninkielisissä versioissa on kaksi puhesynteesiääntä. Voit vaihtaa puhesynteesiääntä pitämällä näppäintä 7 painettuna.

## Audio-, teksti- ja musiikin satunnaissoittotilat — näppäin 9

Laitteessa on kaksi kuuntelutilaa: Äänitetty audiomateriaali ja "tekstistä puheeksi" -materiaali (puhesynteesi). Tämä ominaisuus koskee DAISY- ja NISO kirjoja, joissa on täysi teksti ja äänitiedosto. Näppäin 9 vaihtaa tilan joko puhesynteesille tai puheelle samaan kohtaan, riippuen kummassa sillä hetkellä ollaan. Tekstin ja äänen synkronisointi riippuu kirjan julkaisijasta, mutta tavallisesti synkronointi tapahtuu kappaleittain tai lauseittain.

Viimeksi käytetty tila tallentuu lukuhetken jälkeen. Näppäin 9 valitsee käytettävissä olevien tilojen välillä. Mikäli kirja on tallennettu ainoastaan yhdellä tavalla, laite valitsee automaattisesti sen kuunteluun ja näppäimen 9 painallus ei muuta mitään.

Musiikkia kuunnellessasi voit painaa näppäintä 9 käynnistääksesi satunnaissoiton. Pääset pois toiminnosta painamalla näppäintä 9 uudelleen. Jos kuuntelet pysyvää tai tilapäistä soittolistaa, satunnaissoitto koskee vain kyseistä soittolistaa.

## Vahvista, Lukitse ja Peruuta — näppäimet # ja *

Vahvistusnäppäin # mahdollistaa valitsemasi toiminnon tai syötetyn numeron tai tekstin vahvistamisen, esimerkiksi sivunumero tai etsittävä teksti.

Peruutusnäppäin * mahdollistaa toiminnon perumisen.

Jos pidät *-näppäintä painettuna, näppäimistö lukittuu. Vapauta lukitus painamalla peräkkäin numeroita 1, 2 ja 3. Näppäinten lukituksesta on yksi poikkeus: laitteen nollaus eli resetointi. on aina käytettävissä. Jos pidät lukittuna olevan laitteen virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia, laitteen virta ei katkea tavalliseen tapaan, mutta jos jatkat näppäimen pohjassa pitämistä riittävän pitkään, tapahtuu laitteen nollaus kun lopetat painamisen.

## Informaationäppäin — näppäin 0

Info-näppäin (0) antaa tietoa kirjasta, laitteesta ja akusta. Tietojen saamiseen on kaksi tapaa.

Paina Info-näppäintä (0). Kaikki informaatio toistetaan. Tai paina Info-näppäintä (0) ja sen jälkeen näppäintä 4 tai 6 siirtyäksesi informaatiosisällössä taakse- tai eteenpäin. Voit myös siirtyä informaation sisällä painamalla useamman kerran Info-näppäintä (0).

Jos haluat keskeyttää tietojen kuuntelun, paina * tai Play-näppäintä.

Voit myös siirtyä näppäinten kuvaustilaan pitämällä Info-näppäintä  painettuna. Pääset tilasta pois samalla tavalla.

### Info-näppäimellä saatavat tiedot

Kirjan nimi

Muistinpanojen määrä (vain Muistiinpanot-kirjaluettelossa)

Tiedostojen ja kansioiden määrä (vain Musiikki-kirjaluettelossa)

Sivujen määrä ja kokonaiskestoaika

Jäljellä oleva tallennusaika (vain Muistiinpanot-kirjaluettelossa)

Otsikoiden määrä kirjassa

Kuunneltu aika ja jäljellä oleva aika

Kirjanmerkkien määrä kirjassa

Kirjojen määrä

SD-muistikortilla jäljellä oleva tila

Toimiiko laite akku- vai verkkovirralla. Verkkovirtaa käytettäessä ilmoitetaan myös, latautuuko akku vai onko lataus valmis

Akun varaustila: korkea, keskitaso, matala ja erittäin matala

VICTOR READER Streamin mallinumero, ohjelmaversio, asennetut lisäominaisuudet (jos on), auktorisointiavaimien määrä (jos niitä on) ja sarjanumero.

# Lisätoiminnot

## Siirry sivulle

Siirry sivulle -toiminnolla pääset suoraan halutulle sivulle.

Paina Siirry sivulle -näppäintä, se on ylimpänä vasemmassa sarakkeessa. Näppäile sivunumero. Paina näppäintä # siirtyäksesi haluamallesi sivulle. Stream vahvistaa valitun sivunumeron. Voit myös siirtyä suoraan kuunteluun painamalla Play/Stop-näppäintä vahvistusnäppäimen sijasta.

Voit keskeyttää toiminnon painamalla peruutusnäppäintä (*).

## Siirry otsikkoon

Jos painat Siirry sivulle -näppäintä kaksi kertaa, voit valita sen otsikon numeron, johon haluat siirtyä  DAISY- tai NISO-kirjassa. Tämä toiminto on käyttökelpoinen kirjoissa, joissa ei ole sivunumeroita. Voit näin siirtyä nopeammin halutun kappaleen kohdalle kuin käyttämällä hyppyä kappaleittain useita kertoja.

Kun olet antanut kappalenumeron, paina joko vahvistusnäppäintä # siirtyäksesi valitun kappaleen kohdalle tai Play-näppäintä kuuntelun aloittamiseksi valitusta kappaleesta.

## Siirry aikaan

Stream tarjoaa Siirry aikaan -toiminnon kirjaluetteloissa Muut kirjat, Audible-kirjat, Podcastit ja Muistiinpanot.  Ollessasi näissä kirjaluetteloissa paina Siirry-näppäintä (näppäimen 1 yläpuolella) kunnes laite ilmoittaa "Siirry aikaan".  Syötä sitten aika tunteina ja minuutteina kirjan tai muistiinpanon alusta lukien.  Syötteen 2 viimeistä numeroa tarkoittavat minuutteja ja muut numerot tunteja.  Huomaa, että minuutit voivat olla välillä 00 - 99. Esimerkiksi:

- Syötä 1 päästäksesi 1 minuutin päähän kirjan tai muistiinpanon alusta

- Syötä 12 päästäksesi 12 minuutin päähän alusta

- Syötä 123 tai 83 päästäksesi 1 tunnin ja 23 minuutin päähän alusta

- Syötä 1200 päästäksesi 12 tunnin ja 0 minuutin päähän alusta

## Siirry kirjan alkuun tai loppuun

Pääset nopeasti kirjan alkuun tai loppuun painamalla Siirry sivulle, Siirry otsikkoon, Siirry aikaan tai Siirry prosenttiin. Paina sitten taaksepäin tai Play päästäksesi kirjan alkuun tai paina eteenpäin päästäksesi kirjan loppuun. Tämä koskee myös muiden kirjojen Siirry tiedostoon -toimintoa.

## Siirry kirjaan

Jos olet selaamassa kirjaluetteloa, Siirry sivulle -näppäin toimii Siirry kirjaan -näppäimenä, jolloin voit antaa kirjan numeron ja päästä suoraan haluamaasi kirjaan. Tämä toiminto on hyödyllinen runsaasti kirjoja sisältävissä kirjaluetteloissa.

## Tekstihaku

Stream tarjoaa tekstin hakutoiminnon Teksti-kirjaluettelon tiedostoissa. Voit käyttää hakua myös DAISY- tai NISO-kirjoissa, jotka ovat Äänikirjat-kirjaluettelossa, jos kirja sisältää tekstiä ja soitin on "tekstistä puheeksi" -tilassa (näppäin 9). Hakua ei voi käyttää vain audiomuodossa tallennetuissa DAISY- tai NISO-kirjoissa, koska niissä ei ole tekstisisältöä. Hakuehdon kirjaimet syötetään numeronäppäimillä samaan tapaan kuin matkapuhelimella tekstiviestiä kirjoitettaessa. Jos sinulla on monikielinen Stream, kirjoitusnäppäimistö sisältää valittuna olevan "tekstistä puheeksi" -kielen mukaiset merkit. Pidä näppäintä 7 painettuna vaihtaaksesi "tekstistä puheeksi" -kielen.

Käytä hakutoimintoa seuraavasti:

- Avaa tekstitiedosto Teksti-kirjaluettelosta. Tai siirry Äänikirjat-kirjaluetteloon ja avaa vain tekstin sisältävä kirja (esim. Bookshare) tai kirja, jossa on sekä audio- että tekstisisältö. Jos kirjassa on sekä audio- että tekstisisältö, varmista että "tekstistä puheeksi" -kuuntelutila on valittuna painamalla näppäintä 9.

- Paina Siirry-näppäintä useita kertoja, kunnes kuulet ilmoituksen "Haku". Numeronäppäimistö on nyt valmis tekstin syöttämistä varten.

- Paina numeronäppäimiä 0 - 9 tekstin kirjoittamiseksi. Esimerkiksi näppäimessä 2 on merkit a, b, c ja 2. Näppäimessä 3 on merkit d, e, f ja 3. Näppäimessä 6 on merkit m, n, o, 6 jne. Välilyönti on näppäimessä 0. Välimerkit ja erikoismerkit ovat näppäimissä 0 ja 1. Kirjaimen syöttämiseksi paina kyseistä numeronäppäintä riittävän monta kertaa. Jos tarvitset samasta näppäimestä löytyvän kirjaimen heti perään uudelleen, joudut odottamaan hetken, kunnes Stream ilmoittaa kirjaimen. Esimerkiksi sanaa "cab" kirjoittaessasi paina näppäintä 2 kolme kertaa, sitten odota kunnes kuulet "c", paina sitten näppäintä kerran ja odota kunnes kuulet "a", paina sitten vielä kahdesti saadaksesi viimeisen kirjaimen "b".  Taukoa ei tarvitse pitää kirjaimille, jotka saadaan eri näppäimistä. Esimerkiksi sanassa "mama"  voit painaa 6262 niin nopeasti kuin haluat.

- Voit painaa uninäppäintä päästäksesi näppäinten kuvaustilaan. Paina sitten muita näppäimiä, jolloin laite ilmoittaa niiden toiminnot, mukaan lukien kunkin numeronäppäimen sisältämät merkit. Paina uninäppäintä uudelleen poistuaksesi näppäinten kuvaustilasta ja palataksesi tekstinsyöttötilaan.

- Kuulet kirjoittamasi tekstin painamalla pikasiirtonäppäintä eteenpäin.

- Voit poistaa viimeksi syötetyn merkin painamalla pikasiirtonäppäintä taaksepäin.

- Kun lopetat kirjoittamisen, voit poistua tekstinsyöttötilasta kolmella tavalla: Paina Peruuta poistuaksesi hakua suorittamatta, tai paina vahvistusnäppäintä tai Play-näppäintä haun käynnistämiseksi. Peruuta ei vaikuta aiempiin hakutietoihin.

- Jos painoit vahvistusnäppäintä, Stream siirtyy löytyneen hakukohteen kohdalle ja ilmoittaa kyseisen rivin. Jos painoit Play-näppäintä, laite siirtyy löytyneen hakukohteen kohdalle ja kuuntelu käynnistyy. Haku ei huomioi isoja ja pieniä kirjaimia. Haku löytää osittaiset sanat, jolloin laite siirtyy hakuehdon sisältävän sanan alkuun. Heittomerkillä varustettuja merkkejä ei katsota samoiksi kuin heittomerkittömiä merkkejä.  Haku alkaa aina kirjan senhetkisestä kohdasta.

Jos haet suuresta tiedostosta, saatat kuulla ilmoituksen "Odota hetki", kun haku on käynnissä. Jos painat Peruuta-näppäintä haun aikana, hakutoiminto pysähtyy ja sijainti säilyy alkuperäisessä kohdassa, josta aloitettiin.

### Hae seuraava tai edellinen

- Hakukohteen löytyessä Stream lisää Haku-valinnan näppäinten 2 ja 8 hakutasoihin ja valitsee tuon tason automaattisesti. Joten kun ensimmäinen esiintymiskohta tekstissä löytyy, voit painaa näppäintä  4 tai  6 etsiäksesi edellisen tai seuraavan esiintymiskohdan. Etsi edellinen tai seuraava -hakutoiminto pysyy näppäinten 2/8 kierrossa, kunnes suljet kirjan. Voit painaa näppäintä 4 tai 6 hakeaksesi edellisen tai seuraavan kohteen kuuntelu- tai pysäytystilassa.

- Jos hakua eteenpäin suoritettaessa saavutaan kirjan loppuun, annetaan ilmoitus "Kirjan loppu" ja haku jatkuu sitten kirjan alusta haun alkuperäiseen aloituskohtaan asti.

- Jos hakua taaksepäin suoritettaessa saavutaan kirjan alkuun, annetaan ilmoitus "Kirjan alku" ja haku jatkuu sitten kirjan lopusta haun alkuperäiseen aloituskohtaan asti.

- Jos yhtään hakutulosta ei löydy, Stream ilmoittaa ettei yhtään hakukohdetta löytynyt ja palauttaa sinut alkuperäiseen aloituskohtaan.

- Kun avaat uuden kirjan, aiempi hakuehto nollautuu.

### Kohdalla olevan sanan haku

Jos et syötä hakuehtoa, Stream hakee sanaa, jonka kohdalla parhaillaan olet tekstissä. Oletetaan esimerkiksi, että olet tekstitiedostossa sanan "HumanWare" kohdalla. Jos painat Siirry-näppäintä useita kertoja, kunnes kuulet "Haku", ja sitten painat Play- tai vahvistusnäppäintä hakukohdetta syöttämättä, Stream siirtyy sanan "HumanWare" seuraavaan esiintymiskohtaan tiedostossa. Jos painoit vahvistusnäppäintä, haku pysähtyy tähän ja ilmoittaa rivin. Jos painoit Play-näppäintä, kuuntelu käynnistyy. Huomaa, että voit painaa pikasiirtonäppäintä eteenpäin tavataksesi kohdalla olevan sanan ennen kuin painat vahvistusnäppäintä tai Play-näppäintä. Myös pikasiirtonäppäimen taaksepäin painaminen kerran tai kirjaimen syöttäminen poistaa koko sanan, jotta voit syöttää hakuehtosi.

## Äänimuistiinpanojen äänitys

Voit käyttää Streamia myös sanelimena. Sanelemasi muistiinpanot tallentuvat SD-muistikortille kansioon $VRNotes. Jokainen taltiointi tallentuu omalla juoksevalla numerollaan. Voit tallentaa sanelun joko sisäänrakennetun mikrofonin avulla tai käyttää ulkoista mikrofonia, joka liitetään oikeassa kyljessä kuulokeliitännän alapuolella olevaan liitäntään. Sisäänrakennettu mikrofoni on pallokuvioinen, eli se ottaa ääniä joka suunnasta. Tämä saattaa olla hyödyllistä esimerkiksi kokouksissa tai koulutuksissa. Ulkoinen mikrofoni taas saattaa auttaa esimerkiksi saneluiden ja haastatteluiden tekemisessä. Yhden äänimuistiinpanon maksimipituus on 8 tuntia tai tiedostokoko 2 GB. Äänimuistiinpanojen määrää rajoittaa vain SD-kortilla vapaana oleva tila.

Voit tallentaa saneluja kahdella eri tavalla: pikaäänityksellä tai perinteisellä tavalla.

Kun haluat tehdä pikaäänityksen, pidä äänitysnäppäintä painettuna (laitteen oikeassa kyljessä). Kuulet ilmoituksen ja äänimerkin. Puhu asiasi laitteen sisäiseen mikrofoniin (oikeassa yläkulmassa) tai ulkoiseen mikrofoniin. Pikaäänitys loppuu, kun vapautat äänitysnäppäimen.

Kun haluat äänittää pidemmän äänitteen, paina äänitysnäppäintä (laitteen oikeassa kyljessä) kerran lyhyesti. Nyt voit puhua tai äänittää. Tässä tilassa voit keskeyttää äänityksen tilapäisesti painamalla Play/Stop-näppäintä. Voit myös painaa kirjanmerkkinäppäintä äänityksen aikana lisätäksesi kirjanmerkin. Äänityksen lopettamiseksi paina äänitysnäppäintä uudelleen. Paina *-näppäintä peruuttaaksesi äänityksen; paina sitten tähtinäppäintä uudelleen vahvistaaksesi, että todella haluat peruuttaa äänityksen.

Kun haluat kuunnella äänityksesi, valitse kirjaluettelonäppäimellä (1) muistiinpanot (Notes). Paina Play- tai vahvistusnäppäintä siirtyäksesi muistiinpanot-kirjaluetteloon. Siirry sitten muistiinpanosta toiseen näppäimillä 4 ja 6. Muistiinpanoille on vain yksi taso, joten sisäkkäisissä kansioissa navigoiminen ei ole mahdollista. Äänimuistiinpanot koodataan AMR-WideBand+ (AMR-WB+) koodauksella. Jos haluat kuunnella näitä muistiinpanoja tietokoneellasi, sinun on ladattava AMR-WB+ dekooderi koneellesi tai muunnettava äänimuistiinpanot wav-tiedostoiksi Stream Companion -ohjelmalla. Huomaa, että yhden tunnin äänitys vie noin 9,1 megatavua muistitilaa. Jos Streamin lisäominaisuudet (lisätietoja luvussa 8) on asennettu, voit myös äänittää  MP3- tai WAV-tiedostomuodossa. Voit tehdä valinnan valikkonäppäimellä 7. Paina näppäintä 7 useita kertoja päästäksesi äänitysvalikkoon ja käytä nuolinäppäimiä (4 ja 6) valitaksesi 3GP-, MP3- tai WAV-tiedostotyypin.

Huomaa, että osa SD-korteista on liian hitaita jatkuvaa wav-muotoista äänitystä varten, koska kirjoitettava datamäärä on tässä tiedostomuodossa paljon suurempi. Jos saat muutaman sekunnin wav-äänityksen jälkeen äänitystä koskevan virheilmoituksen, on todennäköistä että SD-korttisi on liian hidas wav-äänitystä varten. Kokeile toista SD-korttia tai vaihda äänitysmuoto MP3- tai 3GP-tiedostoksi.

## Kirjanmerkit

Kirjanmerkkien avulla voit palata merkitsemääsi kohtaan nopeasti ja helposti. Voit tallentaa käytännössä katsoen rajattoman määrän kirjanmerkkejä yhteen kirjaan. Kirjanmerkki-näppäimen avulla voit asettaa kirjanmerkkejä, siirtyä niiden kohdalle, kuunnella luettelon niistä ja poistaa niitä.

### Siirry kirjanmerkkiin

Paina Kirjanmerkki-näppäintä kerran tai kunnes kuulet ilmoituksen "siirry kirjanmerkkiin". Syötä sen kirjanmerkin numero, johon haluat siirtyä. Paina vahvistusnäppäintä #. Stream siirtyy nyt kyseisen kirjanmerkin kohdalle ja ilmoittaa sen numeron. Voit myös painaa Play/Stop-näppäintä. Stream siirtyy halutun kirjanmerkin kohdalle ja kuuntelu alkaa.

### Lisää kirjanmerkki

Paina Kirjanmerkki-näppäintä kahdesti tai kunnes kuulet ilmoituksen "lisää kirjanmerkki". Voit lisätä kirjanmerkin myös pitämällä Kirjanmerkki-näppäintä painettuna. Syötä numero väliltä 1 - 99998, jonka haluat antaa kirjanmerkille. Paina vahvistusnäppäintä # vahvistaaksesi tai Play/Stop-näppäintä vahvistaaksesi ja aloittaaksesi kuuntelun. Kirjanmerkki tallentuu muistiin.

HUOMAA: Jos vahvistat kirjanmerkin antamatta numeroa, Stream antaa kirjanmerkille ensimmäisen vapaana olevan numeron.

HUOMAA: Jos annat kirjanmerkille numeron 99999, kuuluu virheilmoitus ja toiminto keskeytyy, koska numero 99999 on varattu kirjanmerkkien poistamiseen. Katso kohtaa Poista kirjamerkki.

Voit asettaa kirjanmerkin myös tallentaessasi pidempää sanelua. Tämä on hyödyllistä, jos haluat erottaa saneluistasi tietyn kohdan, vaikkapa tärkeän huomion. Kun haluat lisätä tällaisen kirjanmerkin, sinun tarvitsee vain painaa Kirjanmerkki-näppäintä kerran. Kuulet piippauksen sen merkiksi, että kirjanmerkki on asetettu. Huomaa kuitenkin, että kirjanmerkkiä ei voi asettaa pikaäänityksen aikana (pidettäessä äänitysnäppäintä painettuna).

### Lisää äänikirjanmerkki

Kun haluat lisätä äänikirjanmerkin, toimi seuraavasti:

- Paina  Kirjanmerkki-näppäintä kahdesti tai kunnes kuulet ilmoituksen "lisää kirjanmerkki".

- Syötä numero, jonka haluat antaa kirjanmerkille. Jos ohitat tämän vaiheen, ensimmäinen vapaa numero annetaan automaattisesti.

- Pidä äänitysnäppäintä painettuna ja sanele lyhyt tiedote. Vapauta  tämän jälkeen äänitysnäppäin. Huomaa, että äänikirjanmerkki on pituudeltaan rajoitettu 1 minuuttiin. Toistaaksesi äänikirjanmerkin siirry tai selaa tämän kirjanmerkin kohdalle. Kuulet ensin äänittämäsi kirjanmerkin ja sen jälkeen kuuntelu alkaa kirjanmerkin kohdalta. Toisin kuin muistiinpanoissa, äänikirjanmerkin yhteydessä et voi käyttää pikasiirtoa eteen- tai taaksepäin.

- Jos haluat perua toiminnon, paina * näppäintä. Toiminto ei ole käytettävissä pikaäänityksen yhteydessä.

Äänikirjanmerkkien pituus on rajattu 1 minuuttiin. Kun minuutti on täynnä, tallennus päättyy ja kirjanmerkki tallentuu. Äänikirjanmerkkejä voidaan tallentaa kirjojen tai muistiinpanojen kuuntelun aikana. Kirjanmerkki tallentuu muistiin ja siihen liittyvät kirjat tallentuvat SD-muistikortille kansioon $VRAudioBkm. Älä muuta tämän kansion tiedostoja. Kirjanmerkit linkitetään tallennettuihin tiedostoihin sisäisessä muistissa. Tiedostonimen muoto on x_y_z.3GP, missä x on ensimmäiset 13 kirjainta kirjan nimestä, y on 8-merkkinen järjestelmän antama yksilöllinen kirjan ID-numero ja z on 6-merkkinen kirjanmerkin numero. Huomaa, että voit äänittää myös MP3- tai WAV-muodossa lisäominaisuuksien avulla; lisätietoja on luvussa 8. Kirjanmerkit, jotka on asetettu MP3-tiedostoihin tai äänimuistiinpanoihin, eivät sisällä kirjanmerkkiotsikkoa. Näissä tapauksissa x on jokin seuraavista: "Muu ääni______", "Musiikki___" tai "Äänimuistiinpano____". Kun kuuntelet äänikirjanmerkkiä, voit painaa pikasiirtonäppäintä  taaksepäin kerran toistaaksesi tallennetun muistiinpanon tai painaa pikasiirtonäppäintä eteenpäin ohittaaksesi sen ja aloittaaksesi kirjan kuuntelun kirjanmerkin kohdalta. Äänikirjanmerkissä ei voi käyttää pikasiirtoa eteen- tai taaksepäin.

### Merkitty kirjanmerkki

Merkittyjä kirjanmerkkejä käytetään merkitsemään määrätyn tekstin alku- ja loppukohta myöhempää kuuntelua varten. Tämä on hyvä tapa merkitä esimerkiksi tärkeä kohta, jonka haluat kuunnella myöhemmin uudelleen.

#### Aloita merkintä

Paina Kirjanmerkki-näppäintä 3 kertaa tai kunnes kuulet "Merkityn kirjanmerkin alku".

Syötä kirjanmerkin numero ja vahvista se vahvistusnäppäimellä # tai Play/Stop-näppäimellä.

HUOMAA: Jos et anna kirjanmerkille numeroa, Stream antaa sille ensimmäisen vapaan numeron.

#### Lopeta merkintä

Kun olet merkinnyt alun, siirry merkittävän osuuden loppuun.

Paina kirjanmerkki-näppäintä kerran. Kuulet ilmoituksen "Merkityn kirjanmerkin loppu". Paina vahvistusnäppäintä # tai Play/Stop-näppäintä vahvistaaksesi merkinnän. Tämä kohta on nyt merkitty loppukohdaksi. Jos merkitset loppukohdaksi kohdan, joka on ennen alkukohtaa, merkit vaihtavat paikkaa. Ilmoitus "Merkitty kirjanmerkki "X" lisätty" kuuluu tämän jälkeen. Voit myös keskeyttää toiminnon peruutusnäppäimellä. Kummassakin tapauksessa laite siirtyy aloituskohtaan

HUOMAA: Jos olet antanut merkityn kirjanmerkin alkupisteen, mutta et loppupistettä, et voi käyttää antamaasi kirjamerkin numeroa toisiin kirjanmerkkeihin. Stream ilmoittaa "Kirjanmerkki "X" on jo olemassa"  , jos yrität antaa tämän numeron jollekin muulle kirjanmerkille.

HUOMAA: Mikäli poistat kirjan tai katkaiset Streamin virran ennen kuin olet antanut merkityn kirjanmerkin loppukohdan, merkintä tehdään automaattisesti loppuun. Tällöin senhetkistä kohtaa käytetään merkinnän loppupisteenä.

#### Siirry merkittyyn kirjanmerkkiin

Kun haluat siirtyä merkittyyn kirjanmerkkiin, ja olet antanut sen numeron ja painanut Play/Stop-näppäintä, kuuntelu alkaa senhetkisestä kohdasta ja loppuu merkityn kirjanmerkin loppukohtaan. Jos painat sen sijaan vahvistusnäppäintä, Stream siirtyy kirjanmerkin kohdalle, mutta ei käynnistä kuuntelua. Kun toistat merkittyä aluetta, voit siirtyä sen alkuun painamalla lyhyesti pikasiirtonäppäintä taaksepäin. Merkityn alueen lopussa voit kuunnella sen uudelleen painamalla lyhyesti pikasiirtonäppäintä taaksepäin.

#### Merkittyjen kirjanmerkkien luettelo

Kun valitset merkityn kirjanmerkin kirjanmerkkien luettelosta, kuuntelu pysähtyy merkityn kirjanmerkin loppukohtaan. Kirjanmerkki, jossa on alkupiste ilman loppupistettä, ei tule luetteloon.

#### Poista merkitty kirjanmerkki

Kun poistat merkityn kirjanmerkin luettelosta, laite antaa ilmoituksen "Merkitty kirjanmerkki "X" poistettu". On mahdollista poistaa merkitty kirjanmerkki, jolla on alkupiste ilman loppupistettä. Tämä toimenpide palauttaa merkityn kirjanmerkin alkutilaan.

### Kirjanmerkkien luettelo

Paina Kirjanmerkki-näppäintä neljä kertaa tai kunnes kuulet "kirjanmerkkien luettelo".

Paina näppäintä 4 tai näppäintä 6 siirtyäksesi kirjanmerkistä toiseen. Aina kun painat näppäintä, kuulet kirjanmerkin numeron ja kuuntelu alkaa. Paina vahvistusnäppäintä # senhetkisen paikan vahvistamiseksi ja kuuntelun jatkamiseksi.

Paina * näppäintä poistuaksesi kirjanmerkkien luettelosta.

HUOMAA: Kirjanmerkkien luettelo sisältää aina kirjan alun ja lopun merkin. Kirjanmerkit lajitellaan niiden sijainnin, ei numeroinnin perusteella.

### Poista kirjanmerkki

Paina Kirjanmerkki-näppäintä viisi kertaa tai kunnes kuulet "poista kirjanmerkki". Syötä sen kirjanmerkin numero, jonka haluat poistaa. Paina vahvistusnäppäintä # vahvistaaksesi poiston.

Jos haluat poistaa kaikki kirjanmerkit kirjasta, paina ensin Kirjanmerkki-näppäintä viisi kertaa tai kunnes kuulet "poista kirjanmerkki"; paina sitten näppäintä 9 viisi kertaa (syötä numero 99999). Paina sitten vahvistusnäppäintä # vahvistaaksesi poiston.

### Kirjanmerkin muistutus

Kun kuuntelet kirjaa, voit asettaa Streamin muistuttamaan aiemmin asetetun kirjanmerkin ohittamisesta. Jos olet luonut äänikirjanmerkin, laite toistaa automaattisesti myös kirjanmerkkiin tallennetun viestin. Kirjanmerkkien muistutukset ovat oletuksena pois käytöstä.

Kirjanmerkkien muistutukset voidaan valita päälle tai pois päältä. Lisätietoja saat kappaleesta Asetusvalikko.

## Unitoiminto — uninäppäin

Unitoiminto-näppäimen avulla voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite nukahtaa eli sulkeutuu automaattisesti.

Paina uninäppäintä asettaaksesi automaattisen sammutuksen 15 minuutin päähän. Jokainen "uninäppäimen" lisäpainallus lisää aikaan 15 minuuttia, aina 60 minuuttiin asti. Seuraava näppäimen painallus poistaa Unitoiminnon päältä ja kierto alkaa alusta. Kun unitoiminto on asetettuna, LED-merkkivalo alkaa vilkkua kun minuutti aikaa on jäljellä, ja samalla laite ilmoittaa "minuutti jäljellä".

Unitoiminnon ilmoitukset voidaan valita päälle tai pois päältä. Lisätietoja saat kappaleesta Asetusvalikko.

HUOMAA: Uninäppäimen painaminen unitoiminnon ollessa jo aktiivinen ilmoittaa uniajastimen jäljellä olevan ajan.

# Asetusvalikko – näppäin 7

Voit määritellä omia asetuksia Streamin asetusvalikossa.

Päästäksesi valikkoon paina Valikkonäppäintä (7). Valikkonäppäimen uusi painallus antaa aina seuraavan valikon. Selaa valikon vaihtoehtoja nuolinäppäimillä ylös/alas (2, 8), valitse vasen/oikea (4, 6) -näppäimillä kohteen arvo ja paina vahvistusnäppäintä # asetuksen vahvistamiseksi. Paina  peruuta (* näppäin) tai jotakin muuta näppäintä poistuaksesi valikosta.

## Valikot ja niiden vaihtoehdot

Valikot, niiden kohteet ja arvot luetellaan seuraavassa. Huomaa, että ensimmäisenä luetellut vaihtoehdot ovat tehtaan oletusasetuksia.

Valikko: Navigointi ja kuuntelu.

Vaihtoehto: Kuuntelu.

Arvot: Silmukka (ei käytössä tai käytössä).

Vaihtoehto: Aikahyppy.

Arvot: 1, 5, 10 tai 30 minuutin aikahyppy navigointivalikossa näppäimillä 2/8.

Vaihtoehto: Näppäinäänet

Arvot: käytössä, ei käytössä

Vaihtoehto: Unitoiminnon ilmoitukset

Arvot: käytössä, ei käytössä

Vaihtoehto: Kirjanmerkin muistutus

Arvot: käytössä, ei käytössä

Valikko: Hyppää yli.

Vaihtoehto: Kaikki.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa, yksilöity.

Vaihtoehto: Alaviite.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa.

Vaihtoehto: Sivunumero.

Arvot: Toista, hyppää yli.

Vaihtoehto: Tuotantomerkit.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa.

Vaihtoehto: Sivupalkki.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa.

Valikko: Kieli

Vaihtoehto: Puhesynteesiääni

Arvot: Asennetut puhesynteesiäänet

Vaihtoehto: Pistekirjoituksen tulkintataulukko

Arvot: Asennetut pistetaulukot valitulle puhesynteesiäänelle

Valikko: Äänitys (lisäominaisuudet asennettuna)

Arvot: AMR-WB + 3GP,  MP3 96 kbps wav, 16-bittinen PCM

Valikko: Alusta SD-muistikortti

### Kuuntelu

#### Silmukka

Jos valitset arvoksi silmukan, kuuntelu alkaa automaattisesti alusta, kun kirjan loppu saavutetaan.

#### Näppäinäänet

Voit ottaa näppäimiä painettaessa kuuluvat merkkiäänet käyttöön tai pois käytöstä. Tämän vaihtoehdon poistaminen käytöstä vaimentaa myös toisen merkkiäänen, joka kuuluu kuuntelua aloitettaessa sekä "lukittu"-ilmoituksen, joka ilmaisee näppäimistön lukituksen. Huomaa, että lukittu-ilmoitusta ei voida poistaa virtanäppäimellä. Näppäinäänet ovat oletuksena käytössä. Nuolinäppäimet ylös / alas soittimen vasemmassa kyljessä antavat merkkiäänen vain minimi-, normaali- ja maksimiasennoissa, tästä valikkoasetuksesta riippumatta.

#### Unitoiminnon ilmoitukset

Uniajastimen 1 minuutin varoitus ja unitoiminto pois -ilmoitukset voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä. Oletuksena ne ovat käytössä.

### Hyppää yli

Valikko Hyppää yli sisältää seuraavat vaihtoehdot. Toista on oletusarvo. Seuraavassa on luettelo valikkovaihtoehdoista ja niiden arvoista:

Kaikki.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa, yksilöity.

Huomaa: Et voi valita asetusta yksilöllinen. Se asetetaan automaattisesti, kun muutat jotakin ylihypättävää elementtiä.

Alaviite.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa.

Sivunumero.

Arvot: Toista, hyppää yli.

Tuotantomerkit.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa.

Sivupalkki.

Arvot: Toista, hyppää yli, tarvittaessa.

## Kielivalikko

### Puhesynteesiääni

Pidä näppäintä 7 painettuna valitaksesi toisen puhesynteesiäänen äänistä, jotka Streamiisi on asennettu. Voit myös painaa näppäintä 7 toistuvasti päästäksesi kielivalikkoon. Selaa vaihtoehtoja näppäimillä 4 ja 6. Paina vahvistusnäppäintä # valinnan hyväksymiseksi tai paina Play valinnan hyväksymiseksi ja kuuntelun jatkamiseksi.

### Pistekirjoituksen tulkintataulukot

Käytettävissä on erilaisia pistetaulukoita riippuen valitusta puhesynteesikielestä. Voit vaihtaa pistetaulukon painamalla valikkonäppäintä  7 toistuvasti avataksesi kielivalikon. Siirry pistetaulukoiden kohdalle näppäimellä 2 tai 8 ja tee sitten valinta näppäimellä 4 tai 6. Paina vahvistusnäppäintä # valinnan hyväksymiseksi tai paina Play valinnan hyväksymiseksi ja kuuntelun jatkamiseksi. Luettelon ensimmäinen taulukko on aina oletusvalinta. Kun valitset jonkin taulukon, siitä tulee uusi oletustaulukko kyseiselle puhesynteesiäänelle.

## Äänittäminen lisäominaisuuksien avulla

Jos olet hankkinut Streamiin maksulliset lisäominaisuudet (lisätietoja luvussa 8), näppäimessä 7 on lisätoimintona äänitysvalikko. Tässä valikossa voit käyttää näppäimiä 4 ja 6 valitaksesi jonkin kolmesta tiedostotyypistä äänitystä varten: AMR-WB + 3GP,  MP3 96 kbps wav, 16-bittinen PCM.

## Alusta SD-muistikortti

Jos Microsoft Windows ei tunnista SD-muistikorttia kun asetat sen tietokoneen kortinlukijaan tai kun Stream kytketään tietokoneeseen, kortin alustaminen saattaa olla tarpeen. Samoin, jos kortin sisältö jostakin syystä vaurioituu, saatat huomata joidenkin tiedostojen/kirjojen kuuntelun muuttuvan epänormaaliksi Streamissa. Myös tällöin kortti on syytä alustaa.

SD-kortin alustamiseksi aseta se Streamiin ja paina valikkonäppäintä 7 toistuvasti, kunnes kuulet vaihtoehdon Alusta SD-muistikortti. Paina sitten vahvistusnäppäintä # vahvistaaksesi alustamisen. Saat varoituksen, että alustaminen poistaa kaikki tiedostot SD-muistikortilta. Paina vahvistusnäppäintä # uudelleen jatkaaksesi alustamista tai paina * näppäintä alustuksen perumiseksi.  Apuohjelma alustaa muistikortin ja antaa sille nimen VRStream. Etenemisäänimerkki ilmaisee toiminnan. Alustaminen voi kestää muutamista sekunneista 1-2 minuuttiin riippuen SD-kortin kapasiteetista. Kortin nimi näkyy levyaseman kirjaimen vieressä, kun korttia tarkastellaan Windowsissa. Alustuksen jälkeen kortilla ovat vain $VR-kansiot. Kaikki kirjat ja tiedostot on kopioitava uudelleen kortille tietokoneesta.

Jotta SD-kortilla olevat tiedot eivät vaurioituisi, käytä aina Windowsin Poista laite turvallisesti -toimintoa sen jälkeen, kun kortille on kopioitu sisältöä. Samoin, älä koskaan poista SD-korttia kirjojen tallennuksen tai poistamisen aikana.

# Kirjaluettelojen rakenne ja ominaisuudet

Kaikkien kirjaluettelojen tiedostonimi voi olla enintään 512 merkkiä (mukaan luettuna hakupolku/kirja). Kun tiedostoja haetaan muistikortilta, tätä pidemmät nimet jätetään huomioimatta.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään yleisiä sääntöjä ja tietoja siitä, miten voit kuunnella Streamilla muutakin materiaalia kuin tavallisia äänikirjoja.

## Muut kirjat

### Muut kirjat -kirjaluettelo

Seuraava luettelo antaa esimerkin siitä, miten kirjat voidaan järjestää kansioihin. Kansiot numeroidaan siinä järjestyksessä kuin ne juuresta alkaen ovat, edellyttäen että niissä on tiedostoja.  Kansiotasoja voi olla enintään 8.

Kansio: \$VROtherBooks.

Säännöt: Kukin juuressa oleva kansio määritellään kirjaksi, jolle tallennetaan oma lukukohta ja kirjanmerkit. Yksittäisiä kirjatiedostoja voidaan poistaa näppäimellä 3 kirjaluettelossa liikuttaessa.

Kansio: \$VROtherBooks\Draama.

Säännöt: Tämä on valinnainen kansio kirjojen luokittelua varten.

Kansio: \$VROtherBooks\Draama\KirjaA.

Säännöt: Tämä on kansio, joka sisältää kirjatiedostot. Koko kansio määritellään kirjaksi, jolle tallennetaan yksi lukukohta ja kirjanmerkit. Kirjaluettelossa liikuttaessa voit käyttää näppäintä 3 kirjan poistamiseksi, jolloin koko kirjakansion sisältö poistetaan.

Kansio: \$VROtherBooks\Draama\KirjaB.

Säännöt: Samat kuin edellä Kirja A.

Kansio: \$VROtherBooks\Mysteeri.

Säännöt: Tämä on valinnainen kansio kirjojen luokittelua varten.

Kansio: \$VROtherBooks\Mysteeri\KirjaC.

Säännöt: Samat kuin edellä Kirja A.

### Muut kirjat -luettelon ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Siirry kansiotasolta toiselle näppäimillä 2 ja 8. Huomaa, että alin kansiotaso on myös kirjataso, koska kirja määritellään tiedostojoukoksi alimmalla kansiotasolla. Ylemmät kansiotasot ovat valinnaisia kirjojen luokittelua varten, kuten edellä Draama-kansio. Kansiotasoja voi olla enintään 8. Voit hypätä tiettyyn kirjanumeroon toiminnolla Siirry kirjaan. Voit poistaa kirjan näppäimellä 3. Kirjan poistaminen onnistuu vain ollessasi kirjatasolla.

Lukeminen: Kuuntelu kiertää silmukkana kansion (kirjan) tiedostosta toiseen. Voit navigoida tiedostojen välillä näppäimillä  4 ja 6. Käytettävissä ovat navigointitasot tiedosto ja aikahyppy. Toiminnot siirry tiedostoon ja siirry aikaan ovat käytettävissä.

Informaatio (näppäin 0): Kertoo tiedot valittuna olevasta kirjasta (kansiosta).

Missä olen? (näppäin 5): Kertoo kuunnellun prosenttiosuuden kirjasta, tiedoston numeron ja nimen sekä tiedoston ajat (kokonaiskesto, kulunut ja jäljellä oleva).

## Audible-kirjat

Streamilla voidaan kuunnella Audible.comin formaatin 4 kirjoja. Streamin SD-muistikortti on ensin aktivoitava Audible-kirjoja varten. Tämä tapahtuu kytkemällä Stream tietokoneeseen pitkällä USB-kaapelilla ja sitten aktivoimalla Stream Audible Manager -ohjelman avulla. Kun Audible Manager aktivoi Streamin, se luo Streamin SD-kortin juureen uuden varatun kansion nimeltä $VRAudible. Se sijoittaa piilotetun järjestelmän aktivointitiedoston (.SYS) $VRAudible-kansioon. Älä poista tätä tiedostoa. Jos haluat tallentaa Audible-kirjoja useille SD-muistikorteille, sinun on aktivoitava jokainen SD-kortti erikseen. Kaikki Audible-kirjat on myös tallennettava tähän $VRAudible-kansioon. Audible-kirjojen siirtämiseen voidaan käyttää joko Audible Manager -ohjelmaa Streamin ollessa kytkettynä tai Windowsin resurssienhallintaa, jonka avulla voit siirtää Audible-kirjan .aa-tiedoston tietokoneesi Audible-latauskansiosta suoraan SD-kortin $VRAudible-kansioon. Jos käytät tiedostonsiirtoon Windowsin resurssienhallintaa, siirtonopeus on suurempi. Jos haluat siirtää kirjoja Audible Managerin avulla, Stream on aina kytkettävä tietokoneeseen. Huomaa: Audible Enhanced -kirjojen (tiedostopääte .aax) kuuntelu vaatii Streamin lisäominaisuuksien aktivoinnin. Lisätietoja löydät luvusta 8.

### Audible-kirjaluettelo

Sijoita Audible-kirjat $VRAudible-kansioon. Alikansioita ei saa käyttää.

### Audible-kirjaluettelon ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Käytä näppäimiä 4 ja 6 siirtyäksesi Audible-kirjatiedostosta toiseen tai siirry suoraan tiettyyn kirjanumeroon siirry kirjaan -toiminnolla. Voit poistaa kirjan näppäimellä 3.

Lukeminen: Voit siirtyä Audible-kirjoissa otsikkomerkistä toiseen näppäimillä 2 ja 8 tai aikahyppyjen avulla. Toiminnot siirry otsikkoon ja siirry aikaan ovat käytettävissä.

Informaatio (näppäin 0): Kertoo tiedot valittuna olevasta Audible-tiedostosta.

Missä olen?: Ilmoittaa Audible-tiedoston lukukohdan. Paina kahdesti 10 sekunnin sisällä saadaksesi lisätietoja Audible-kirjasta.

## Musiikkitiedostot

Musiikki-kirjaluettelo sijaitsee varatussa kansiossa $VRMusic. Se sisältää audiotiedostojen kansiorakenteen, ja tämä koko rakenne määritellään kirjaksi Kaikki musiikki. Ellet luo soittolistoja, tämä on ainoa musiikkikirja. Jos lisäät soittolistatiedostoja (M3U) $VRMusic-kansion juureen, jokaisesta soittolistasta tulee uusi musiikkikirja. Musiikki-kirjaluettelossa ei voi käyttää Poista kirja -näppäintä 3. Voit kuitenkin poistaa yksittäisiä tiedostoja Kaikki musiikki -kirjasta, kun se on avattuna.

### Musiikki-kirjaluettelon rakenne

Voit navigoida enintään 8 musiikkikansion tasolla. Valitse kansioiden tai tiedostojen navigointitaso näppäimillä  2 ja 8. Pääset taaksepäin tai eteenpäin valitulla tasolla näppäimillä 4 ja 6. Jos kansiotasoja on enemmän kuin 8, lisätasot liitetään tason 8 kansioluetteloon.

Jos valitset "Tiedosto"-navigointitason, kuulet kohdalla olevan tiedoston nimen. Jos valitset minkä tahansa kansiotason navigoinnin, kuulet kohdalla olevan kansion nimen kyseisellä tasolla. Voit valita syvimmän navigointitason missä tahansa kohdassa kansiorakennetta. Jos kohdalla oleva kansio on korkeammalla tasolla kuin syvin taso, kansion nimeä ei ilmoiteta. Oletetaan, että musiikkikansiorakenteessasi on esimerkiksi $VRMusic\Klassinen\Mozart ja $VRMusic\Klassinen\Beethoven\Yhdeksäs_sinfonia. Jos olet kansiossa Klassinen\Mozart kuuntelun aikana, navigointitason vaihtaminen tiedostosta tasolle 1 antaa ilmoituksen "Klassinen". Vaihto tasolta 1 tasolle 2 antaa ilmoituksen "Mozart". Vaihto tasolta 2 tasolle 3 ei ilmoita mitään, koska Klassinen\Mozart ei sisällä tason 3 kansiota. Jos olet kansiossa Klassinen\Beethoven kuuntelun aikana, vaihto tasolta 2 tasolle 3 antaa ilmoituksen "Yhdeksäs_sinfonia".

Jos sijoitat tiedostoja $VRMusic-kansion juureen, ne luetellaan vain tiedosto-navigointitasolla.

### Musiikki-kirjaluettelon ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Käytä näppäimiä 4 ja 6 siirtyäksesi musiikkikirjasta toiseen tai siirry suoraan tiettyyn kirjanumeroon siirry kirjaan -toiminnolla. Huomaa, että musiikki-kirjaluettelossa on vain yksi musiikkikirja (Kaikki musiikki), ellet luo soittolistakirjoja. Et voi poistaa kirjaa näppäimellä 3.

Lukeminen: Jos silmukka on valittuna, kuuntelu kiertää musiikkikirjan tiedostojen välillä. Kuuntelu jatkuu kansion viimeisen tiedoston loputtua seuraavan kansion ensimmäisestä tiedostosta. Voit valita kansioiden tai tiedostojen navigoinnin näppäimellä 2 tai 8. Toiminnot siirry kansioon ja siirry tiedostoon ovat myös käytettävissä. Jos soitin on asetettu satunnaissoitolle, valittuna olevan musiikkikirjan tiedostoja soitetaan satunnaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi Kaikki musiikki -kirjaa soitettaessa kaikkia musiikkitiedostojasi soitetaan satunnaisessa järjestyksessä. Jos kuuntelet soittolistaa, vain kyseisen soittolistan tiedostoja soitetaan satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaissoitto on soittanut koko musiikkikirjan, kuuntelu alkaa uudelleen saman musiikkikirjan alusta.

Musiikkitiedostojen poistaminen: Voit poistaa musiikkitiedostoja näppäimellä 3 navigoidessasi tiedostotasolla. Sinulta pyydetään vahvistus tiedoston poistamiselle. Streamin avulla ei voi poistaa kansioita.

Informaatio (näppäin 0): Kertoo tiedot valittuna olevasta musiikkikirjasta, kuten kansioiden ja tiedostojen kokonaismäärä sekä kirjan kokonaisajat.

Missä olen? (näppäin 5): Kertoo kuuntelukohdan sekä kohdalla olevan tiedoston tiedot. Painamalla näppäintä 5 kahdesti 10 sekunnin sisällä kuulet tagitiedot. Jos et halua kuunnella kaikkia tageja, paina Play keskeyttääksesi ja palataksesi kirjan kuunteluun.

Nopeus: Stream palauttaa nopeudensäädön normaalinopeudelle ja palaa aiempaan nopeusasetukseen, kun poistut musiikki-kirjaluettelosta. Huomaa: Stereomusiikkia on mahdollista kuunnella vain normaalinopeudella. Jos nopeutat tai hidastat musiikkia, se toistuu monofonisena.

Basso ja diskantti: Äänensävyn säätö korvautuu erillisillä basson ja diskantin säädöillä.

### Soittolistat

Musiikki-kirjaluettelo voi sisältää soittolistoja. Soittolista on tekstitiedosto, joka sisältää luettelon soitettavista äänitiedostoista. Tällaisen tiedoston nimipäätteen on oltava "m3u". Voit käyttää Stream Companion version 3 Music-keskusteluruutua apuna soittolistojen laatimisessa. Soittolistaa ei voi linkittää muihin soittolistoihin. Soittolistasta ei voi poistaa tiedostoja näppäimellä 3.

### Tilapäinen soittolista

Voit luoda tilapäisen soittolistan $VRMusic-kansiossa olevista kansioista. Et voi luoda tilapäistä soittolistaa $VRMusic-kansion juuritasolla olevista tiedostoista.

- Paina näppäintä 1 useita kertoja, kunnes pääset Musiikki-kirjaluetteloon. Paina sitten Siirry-näppäintä useita kertoja, kunnes kuulet "Luo tilapäinen soittolista".

- Käytä nyt näppäimiä 2/8 ja  4/6 siirtyäksesi ensimmäiseen kansioon, jonka haluat soittolistallesi. Paina sitten vahvistusnäppäintä # tai Play-näppäintä. Valitsemasi kansio ja kaikki sen alikansiot muodostavat nyt tilapäisen soittolistasi. Jos painoit Play-näppäintä, soittolistan kuuntelu käynnistyy.

Huomaa: Kansion valinta tilapäisen soittolistan luomista varten toimii hiukan eri tavalla kuin edellä selostettu kansiotason navigointi. Heti kun olet kuullut ilmoituksen "Luo tilapäinen soittolista", kuulet musiikkikirjasi ylimmän tason ensimmäisen kansion nimen. Voit selata tämän ylimmän tason kansioita näppäimillä 4 ja 6. Kun olet löytänyt haluamasi ylimmän tason kansion, voit käyttää näppäintä 8 siirtyäksesi tason verran alaspäin ja sitten voit selata kansion alla olevia toisen tason kansioita näppäimillä 4 ja 6. Samalla tavalla voit siirtyä alemmille tasoille. Jos haluat siirtyä toiseen kansioon ylemmällä tasolla, käytä ensin näppäintä 2 siirtyäksesi ylöspäin halutulle tasolle ja navigoi sitten jälleen näppäimillä 4 and 6.

- Voit liikkua soittolistassa näppäimillä 2/8 ja 4/6, siirry kansioon ja siirry tiedostoon.

- Paina näppäintä 0 saadaksesi selville kansioiden ja tiedostojen kokonaismäärän sekä soittolistasi keston.

- Paina näppäintä 9 valitaksesi soittolistan satunnaissoiton. Paina näppäintä 9 uudelleen kytkeäksesi satunnaissoiton pois päältä.

- Soittolista poistetaan heti kun painat näppäintä 1 palataksesi kirjaluetteloon.

Oletetaan, että olet järjestänyt $VRMusic-kirjaluettelon tiedostot 3 kansiotasolle. Tasolla 1 voi olla musiikinlaji, tasolla 2 artistit ja tasolla 3 albumit. Nyt voit helposti soittaa vain tietyntyyppistä musiikkia tai tietyn artistin kaikki albumit tai kuunnella yksittäistä albumia.  Oletetaan, että tason 1 kansiosi ovat Klassinen, Country, Folk ja Rock. Oletetaan vielä, että Klassinen-kansiossa on tason 2 kansiot säveltäjille Beethoven, Mozart ja Strauss. Päätät, että haluat kuunnella kaiken Mozartin musiikkisi. Siirry Musiikki-kirjaluetteloon. Paina Siirry-näppäintä, kunnes kuulet "Luo tilapäinen soittolista". Paina sitten näppäintä 6, kunnes kuulet "Klassinen". Painan nyt näppäintä 8 päästäksesi tason 2 kansioihin ja paina näppäintä 6 päästäksesi Mozart-kansioon. Paina Play-näppäintä. Kaikkia Mozart-albumeitasi käytetään nyt tilapäisen soittolistan luomiseen ja listan soitto alkaa. Jos painat näppäintä 9, albumien raidat soivat satunnaisessa järjestyksessä. Painamalla näppäintä 0 kuulet Mozart-albumien kokonaismäärän, tiedostojen kokonaismäärän ja niiden kokonaiskeston.

### Kansio- ja tiedostonimien ilmoittaminen

Kun liikut Musiikki-kirjaluettelossa haluat ehkä kuulla tiedostojen ja kansioiden nimet. Stream antaa nämä tiedot, jos laite on pysäytystilassa, mutta ei ilmoita nimiä soittotilassa. Kummassakin tapauksessa laite toistaa ilmoitukset, jos painat näppäintä  5 Missä olen?.  Siten, jos haluat käyttää näppäintä 4 tai 6 siirtyäksesi taakse- tai eteenpäin musiikkitiedostosta toiseen etkä halua kuulla kansioiden/tiedostojen nimiä, paina ensin Play-näppäintä asettaaksesi soittimen soittotilaan.

## Podcast-tiedostot

Podcast-tiedostojen kirjaluettelo sisältää audiotiedostojen kansiorakenteen, jossa kukin kansio edustaa yhtä podcast-syötettä ja kukin tiedosto tämän syötteen yhtä kohtausta. Kukin tiedosto (kohtaus) määritellään erilliseksi podcast-kirjaksi.

### Podcast-kirjaluettelon rakenne

Seuraava luettelo antaa esimerkin siitä, miten podcast-tiedostot voidaan järjestää kansioihin. Kansiotasoja voi olla enintään 8.

Kansio: $VRPodcasts

Voi sisältää tiedostoja: Kyllä

Säännöt: Kaikki $VRPodcasts-kansion juuressa olevat tiedostot ilmoitetaan erillisinä kirjoina.

Kansio: \$VRPodcasts\SyöteA.

Voi sisältää äänitiedostoja: Kyllä.

Säännöt: Tämä on kansio, johon podcast-kohtausten tiedostot kootaan syötteen nimen alle.

### Podcast-kirjaluettelon ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Pääset Podcast-rakenteen kansiotasolta toiselle näppäimillä 2 ja 8. Alin taso on kirja (tiedosto) taso. $VRPodcasts-kansion juuressa olevat tiedostot ilmoitetaan vain kirjatasolla. Käytä näppäimiä 4 ja 6 siirtyäksesi Podcast-kirjatiedostosta (kohtauksesta) toiseen tai siirry suoraan tiettyyn kirjanumeroon siirry kirjaan -toiminnolla. Voit poistaa kirjatiedoston näppäimellä 3. Kirjan poistaminen onnistuu vain ollessasi kirjatasolla.

Lukeminen: Kuuntelu pysähtyy jokaisen tiedoston lopussa. Vain aikahyppy-navigointitaso on käytettävissä näppäimellä 2 tai 8. Siirry aikaan -toiminto on myös käytettävissä.

Informaatio (näppäin 0): Kertoo tiedot valittuna olevasta Podcast-kirjasta (tiedostosta).

Missä olen? (näppäin 5): Kertoo myös kuuntelukohdan sekä aktiivisen tiedoston tiedot. Painamalla näppäintä 5 kahdesti kuulet tagitiedot. Jos et halua kuunnella kaikkia tageja, paina Play keskeyttääksesi ja palataksesi kirjan kuunteluun.

## Tekstitiedostot

Streamiin voidaan tallentaa myös tekstitiedostoja, jotka ryhmitellään alikansioihin varatun $VRText-kansion alle. Nämä tiedostot toistetaan Streamin puhesynteesin avulla. Kutakin tekstitiedostoa $VRText-kansiossa käsitellään kirjana. Tuettuja tiedostomuotoja ovat: txt, html, xml, rtf ja brf.  (DOCX-tiedostomuoto sisältyy Streamin lisäominaisuuksiin. Lisätietoja luvussa 8.) Huomaa, että mahdolliset kuvien määritteet ilmoitetaan html- ja xml-asiakirjoissa.

### Tekstitiedostojen rakenne

Tekstitiedostot voivat olla joko $VRText-kansion juuressa tai järjestettyinä alikansioihin. Kansiotasoja voi olla enintään 8.

### Tekstitiedostojen ominaisuudet

Kirjaluettelossa liikkuminen: Pääset tekstitiedostojen rakenteen kansiotasolta toiselle näppäimillä 2 ja 8. Alin taso on kirja (tiedosto) taso. $VRText-kansion juuressa olevat tiedostot ilmoitetaan vain kirjatasolla. Käytä näppäimiä 4 ja 6 siirtymiseen tekstitiedostosta toiseen tai siirry suoraan tiettyyn tiedostonumeroon siirry kirjaan -toiminnolla. Voit poistaa tekstitiedoston näppäimellä 3. Kirjan poistaminen onnistuu vain ollessasi kirjatasolla.

Lukeminen: Kuuntelu pysähtyy jokaisen tiedoston lopussa. Navigointitasot näppäimillä 2 ja 8 ovat: sivu (jos tiedostossa on sivunumerot), ruutu (jos sivunumeroita ei ole), kappale, rivi, lause, sana, tavu ja merkki. Jos haet tekstiä, hakutaso lisätään viimeiseksi navigointitasoksi, jotta löydät seuraavan tai edellisen hakukohteen. Siirry sivulle -toiminto on käytettävissä, jos tiedostossa on sivunumerot. Siirry prosenttiin -toiminto (lisää jäljempänä) on myös käytettävissä.

Informaatio (näppäin 0): Kertoo tiedot aktiivisesta tekstitiedostosta, esim. tiedostokoko.

Missä olen? (näppäin 5): Kertoo kuuntelukohdan sekä prosenttiosuuden tiedoston alusta lukien.

### Navigoiminen HTML/XML/DOCX-otsikoissa

Html/xml.-tiedostojen otsikkotagit (<H1> - <H6>) vastaavat navigointitasoja 1 - 6, jotka voidaan valita näppäimillä 2/8. Muista, etteivät kaikki html/xml-tiedostot käytä näitä otsikkotageja säännönmukaisesti. Niissä voi olla esimerkiksi H1- ja H3-otsikot, mutta ei H2-otsikkoa. Tällaisissa tapauksissa Stream esittää vain tason 1 ja tason 3 näppäimillä 2/8. Html/xml-tiedostossa voi olla myös vain yksi H1-otsikko, eikä tiedostossa ole muita H1-tageja. Tällöin Stream hyppää suoraan tiedoston loppuun, jos painat nuoli oikealle (6) kun olet valinnut tason 1 navigoinnin. Huomaa, että DOCX-tiedostomuoto sisältyy Streamin lisäominaisuuksiin. Lisätietoja luvussa 8.

### Siirry prosenttiin -näppäin

Kun luet tekstitiedostoja tai audiotiedostoja Muut kirjat- tai Podcast-kirjaluettelossa, näppäin Siirry sivulle vaihtuu Siirry prosenttiin -näppäimeksi, jolloin siirtyminen tiedostossa tapahtuu prosentteina. Paina Siirry prosenttiin ja anna prosenttiarvo välillä 0 - 100. Paina sitten # eli vahvistusnäppäintä siirtyäksesi kyseiseen kohtaan tiedostossa tai paina Play-näppäintä aloittaaksesi kuuntelun kyseisestä kohdasta. Esimerkiksi 0 siirtää tiedoston alkuun, 50 tiedoston puoliväliin ja mikä tahansa numero 99:stä eteenpäin siirtää tiedoston loppuun. Päästäksesi kirjan alkuun tai loppuun, prosenttiarvon antamisen sijasta, paina pikasiirtonäppäimiä taaksepäin ja eteenpäin. Huomaa, että kun annat prosenttiarvon, Stream siirtyy sen kappaleen alkuun, jonka kohdalla annetun prosenttiosuuden mukainen kohta on.

# Streamin ohjelmapäivitys

HumanWare saattaa silloin tällöin tarjota Streamiin ohjelmapäivityksiä.

Päivitystiedosto (.upg) on pakattu tiedosto ja tavallisesti saatavilla HumanWaren web-sivuilta.

Kun haluat päivittää Streamin, toimi seuraavasti:

- Pura päivitystiedosto (UPG) pakatusta zip-tiedostosta ja kopioi UPG-tiedosto SD-muistikortin tai USB-muistitikun juureen.

- Kytke Stream verkkovirtaan.

- Käynnistä Stream ja aseta muistikortti.

- Päivitys käynnistyy ja laite raportoi, mikä versio asennetaan. Asennus kestää tavallisesti 2 - 3 minuuttia.

- Soittimen virta katkeaa, kun päivitys on valmis.

UPG-tiedosto poistetaan automaattisesti SD-kortilta, kun käynnistät Streamin päivityksen jälkeen. Jos aiot päivittää useita Stream-laitteita saman SD-kortin avulla, muista ottaa kortti pois päivitetystä Streamista ennen kuin kytket laitteen takaisin päälle.

# Streamin lisäominaisuudet (SoftPak)

Streamin lisäominaisuudet tarkoittavat maksullista ohjelmistolaajennusta. Voit ostaa lisäominaisuudet tai lukea niistä lisätietoja osoitteesta www.humanware.com/stream. Streamin lisäominaisuudet sisältävät seuraavat toiminnot:

Suojaamattomien EPUB-kirjojen tuki

EPUB-kirja koostuu yhdestä tiedostosta, jonka tiedostopääte on .epub. Nämä tiedostot tulee sijoittaa kansioon $VRDTB. EPUB-kirjan julkaisijasta riippuen niissä saatetaan tarjota otsikko- ja sivutason navigointitoimintoja, jotka muistuttavat DAISY-kirjojen vastaavia.

Äänitysmahdollisuus MP3- ja WAV-tiedostomuodoissa

Valitse tiedostomuoto painamalla näppäintä 7 useita kertoja, kunnes pääset äänitysvalikkoon. Valitse sitten 3GP, mp3 tai wav näppäimillä 4 ja 6.

Suojaamattomien Mp4-aac-äänitiedostojen tuki

Nämä tiedostot voivat olla Muut kirjat-, Musiikki- tai Podcast-kirjaluettelossa. Yleisin mp4-tiedostojen lähde on Itunes-palvelu. Tiedostotyyppejä ovat mp4, m4a ja m4v.

Audible Enhanced -kirjojen tuki

Nämä tiedostot ovat .aax-päätteisiä. Ne tulee sijoittaa Audible-kansioon.

Microsoft Word 2007 DOCX-asiakirjojen tuki

Nämä tiedostot tulee sijoittaa kansioon VRText. Stream tukee otsikkotason navigointia DOCX-asiakirjoissa.

# Tekniset tiedot

Victor Reader Streamin tekniset tiedot:

- Koko: 117 x 66 x  22 mm

- Paino akun kanssa: 180 g

- 3,5 mm stereokuulokeliitäntä

- 3,5 mm mikrofoniliitäntä (mono). Ottoimpedanssi: 2,5 K

- Sisäinen mikrofoni (pallokuvioinen)

- Sisäinen 16 mm 325 mW kaiutin

- Akku: Litium-ioni, nimellisjännite 3,7 V, 2 Ah

- Akun latausaika: 4 tuntia

- Kuunteluaika akulla: 15 tuntia jatkuvaa DAISY- tai NISO-kirjan kuuntelua kuulokkeilla

- Verkkolaite: AC/DC, tulojännite 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, toimii adapterin avulla useimmissa maissa

- Käyttölämpötila-alue: +5 ... + 40 °C

- Akun latauslämpötila: +5 ... + 35 °C

- Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20 ... + 45 °C

- Ilmankosteus käytön aikana: 5 % - 90 % (ei kondensoitumista)

- Ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana: 5 % - 95% (ei kondensoitumista)

- USB  OTG-yhteensopiva liitäntä

- USB 2.0 -liitäntä (laitteen takana) valinnaista kirjakasettipaikkaa varten

- SD (Secure Digital) muistikorttipaikka enintään 2 GB SD-korteille ja 4 - 32 GB SDHC-korteille, kaikki luokat.

- Äänikirjaformaatit: DAISY 2, 2.02 , NISO Z39.86 2002,/2005, NIMAS 1.1

- Lisäominaisuuksiin sisältyvät äänikirjamuodot: EPUB

- Audiokoodaukset: AMR-WB+, Audible.com Format 4, Flac, OGG Vorbis, MP3, MPEG2, Speex, Wav ADPCM, Wav P.C.M, WMA 9.

- Tiedostotyypit: 3gp, aa, bra, brf, flac, html, mp2, mp3, mpg, ogg, rtf, spx, txt, wav, wma, xml

- Lisäominaisuuksiin sisältyvät tiedostotyypit: Audible aax, DOCX, Mp4, M4A, M4V

- Tekstistä puheeksi (puhesynteesi): Nuance Vocalizer ™ for Mobile

- Sanelu: Mono AMR-WB+ (.3GP-tiedostot) muodossa, 16-bittinen, näytteenottotaajuus 25.600 Hz bittinopeudella 20,8 kbps

- Lisäominaisuuksiin sisältyvä äänitys: MP3 16-bittinen, näytteenottotaajuus 44.100 Hz bittinopeudella 96 kbps

- Lisäominaisuuksiin sisältyvä äänitys Wav PCM 16-bittinen, näytteenottotaajuus 44.100 Hz

- DRM: 2002 PDTB1 (niin sanottu I.P.P.) ja 2006 PDTB2

Hyväksytyt verkkolaitteet

Lääketieteelliseen käyttöön hyväksyttyinä laitteina myytävissä Streameissä käytetään vain seuraavia verkkolaitteita:

Merkki: Fuhua, malli: UE24WCP-050250SPA

Hoito ja huolto

Stream voidaan puhdistaa pyyhkimällä laitteen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla. Purista liika kosteus pois liinasta ennen käyttöä. Käytä vain lämmintä vettä. Älä käytä puhdistusaineita.

Häiriöalttius

Äänenlaatu saattaa tilapäisesti heikentyä, jos Stream altistuu voimakkaalle radiotaajuiselle kentälle, staattisen sähkön purkaukselle tai sähköiselle transienttikohinalle.

FCC-varoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteen raja-arvot FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinhuoneistoissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja ellei laitetta asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Emme kuitenkaan voi taata, ettei häiriöitä voisi ilmetä tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon (voidaan todeta kytkemällä tätä laitetta päälle ja pois), käyttäjä voi kokeilla seuraavia keinoja häiriöiden poistamiseksi:

—Vastaanottoantennin säätö tai paikan vaihtaminen.

—Tämän laitteen siirtäminen kauemmas vastaanottimesta.

—Tämän laitteen kytkeminen pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanottimen pistorasia.

—Neuvojen pyytäminen kokeneelta radio/TV-asentajalta.

# Akkua koskevat turvallisuusohjeet

- Älä käytä tai säilytä akkua lämmönlähteen tai avotulen lähellä. Älä säilytä korkeissa lämpötiloissa

- Käytä akun lataamiseen vain Streamin verkkolaitetta

- Akkua ei saa purkaa eikä tehdä siihen muutoksia

- Akun napoja ei saa oikosulkea

- Akkua ei saa upottaa veteen eikä se saa kastua

- Akkuun ei saa kohdistaa istuja eikä sitä saa pudottaa

- Akkua ei saa puhkaista eikä lyödä terävillä esineillä tai vasaralla

- Akkuun ei saa tehdä juotoksia

- Akun plus- ja miinusnapoja ei saa kytkeä ristiin

- Akkua ei saa käyttää muuhun kuin valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen

- Akkua ei saa käyttää yhdessä muiden erilaisten akkujen kanssa

- Jos akku vuotaa ja nestettä joutuu silmiin, silmiä ei saa hieroa. Huuhtele sen sijaan silmiä puhtaan juoksevan veden alla ja ota yhteys lääkäriin

- Jos akku vuotaa ja nestettä joutuu iholle, huuhtele alue heti puhtaalla juoksevalla vedellä

# HumanWare Canadan yhteystiedot

1030, Rene-Levesque Blvd.

Drummondville, Quebec.

Canada J2C 5W4.

Puhelin: 1 (819) 471-4818.

Palvelupuhelin (Kanada ja Yhdysvallat): 1 (888) 723-7273.

Faksi: 1 (819) 471-4828.

Sähköposti: ca.support@humanware.com

Internet: www.humanware.com

# Käyttöoikeussopimus

Käyttämällä tätä tuotetta (Victor Reader Stream) hyväksyt seuraavat vähimmäisehdot.

      - Käyttöoikeuden myöntäminen. HumanWare myöntää loppukäyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää tämän tuotteen ohjelmistoa ilman edelleenluovutusoikeutta.

      - Ohjelmiston omistusoikeus. Loppukäyttäjä vahvistaa, että HumanWare säilyttää kaikki omistus- ja muut oikeudet tämän tuotteen sisältämään alkuperäiseen ohjelmistoon ja sen mahdollisiin kopioihin. Loppukäyttäjä sitoutuu pidättymään seuraavista: tämän tuotteen sisältävän ohjelman muuttaminen, ohjelman logiikan ja binääritiedostojen aukaiseminen (port, translate, decompile, disassemble, reverse engineer) tai julkistaminen millään tavalla.

Tämä tuote sisältää ohjelmistoa, jonka on kehittänyt OpenSSL Project käytettäväksi OpenSSL Toolkitissä (http://www.openssl.org/)

# Liite 1 - Streamin virheilmoitukset

SYSTEM error 1: CDROM, ei sovellu.

SYSTEM error 2:  MEMORY, ongelma muistin osoituksessa.

MEDIA error 1: READ, virhe luettaessa levyn sektoria.

MEDIA error 2: FORMAT, tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.

MEDIA error 3: MOUNT, virhe laitetta asennettaessa.

MEDIA error 4: AUDIO, ei sovellu.

MEDIA error 5: FILE, virhe audiotiedostoa luettaessa.

MEDIA error 6: WAV, virhe uutta wav-rakennettaessa luotaessa.

MEDIA error 7: MPEG, virhe mpeg-tiedoston käsittelyssä.

MEDIA error 8: VORBIS, virhe vorbis-tiedoston käsittelyssä.

MEDIA error 9: NO AUDIO, audiosignaalia ei ole käytettävissä.

MEDIA error 10: AMR-WB+, virhe AMR-WB+ tiedoston käsittelyssä.

MEDIA error 11: MP4-AAC, virhe MP4-AAC tiedoston käsittelyssä.

BOOK error 1: GENERIC, ei määritelty.

BOOK error 2: MP3, mp3-dekooderin virhe.

BOOK error 3: VORBIS, ogg vorbis -dekooderin virhe.

BOOK error 4: WAV, wav-dekooderin virhe.

BOOK error 5: NO FILE NAME, tiedoston nimi ei käytettävissä.

BOOK error 6: NO CUR POS, lukukohtaa ei ole asetettu.

BOOK error 7: FILE NOT FOUND, tiedostoa ei löydy MCARTista.

BOOK error 8: AMR-WB+, AMR-WB+ dekooderin virhe.

BOOK error 9: Audible.com DRM, soittimella ei ole DRM-lisenssiä kirjan toistoon.

BOOK error 10: VRTEXT, virhe tekstitiedoston jäsentelyssä.

BOOK error 11: TEXT SIZE, tekstitiedosto on liian suuri.

BOOK error 12: Pistekirjoituksen tulkintavirhe.

BOOK error 13: MP4-AAC, MP4-AAC dekooderin virhe.

BOOK error 14: VRTEXT, virhe tekstielementin jäsentelyssä.